## Slide 1
第10章 输入输出设备
第二部分 计算机组成原理

## Slide 2
硬件组成
显示器适配器
显示器件
(控制器、接口)
(CRT、LED、PDP、LCD…)
本节主要讨论:
CRT显示器
显示方式
成像原理
屏幕显示与显示缓存的对应关系
控制器
接口
显示器适配器
显示器件
CPU
Cathode Ray Tube
10.1 显示设备

## Slide 3
字符/数字(A/N)方式:
图形(APA)方式:
以字符为显示单位
以点(像素)为显示单位
显示方式
分辨率
颜色
A/N: 一帧画面显示的字符数
(字符行数列数 如: 2580 )
APA: 一帧画面显示的像点数
(每线点数线数 如: 640480)
如: 2、4、16、256色等
显示规格
10.1.1 CRT的显示规格

## Slide 4
1. CRT结构
视频放大
扫描控制
视频信号
水平同步信号
垂直同步信号
电子束轰击屏幕的过程称为屏幕扫描
荧光屏
电子枪
聚焦系统
水平偏转
垂直偏转
10.1.2 光栅扫描成像原理

## Slide 5
2. 扫描方式
电子束无固定扫描路径,
 随机扫描:
控制电路复杂。
光栅扫描:
电子束扫描路径固定
(自上而下, 从左向右全屏扫描),
控制电路简单。
3. 光栅的形成
水平偏转线圈加锯齿波电流, 形成水平扫描线(即行扫描)
垂直偏转线圈加锯齿波电流, 使水平线垂直移动(即场扫描)

## Slide 6
行扫描电流:
场扫描电流:
水平正扫
水平回扫
垂直回扫
荧光屏
电子枪
聚焦系统
水平偏转
垂直偏转
行扫描电路
场扫描电路

## Slide 7
水平、垂直同步分别控制电子束X向与Y向偏转
4. 像点存在的表现
视频=0, 变暗
像点
位置:
亮度:
颜色:
视频信号控制电子束通断和强弱
视频=1, 点亮
红、绿、蓝三基色控制(彩色显示器)
红点
绿点
蓝点
改变信号电平的大小，控制不同的亮度

## Slide 8
设置了三只电子枪, 分别发射三束电子束, 电子束轰击三种不同基色的像点:
电子枪
红
绿
兰
影孔板
屏幕

## Slide 9
5. 字符点阵的形成与屏幕组织
…….
……..
11111110
00010000
00010000
00010000
00010000
00010000
00010000
00010000
00010000
若存储单元按字节编址，则每一线占据一个存储单元
假设，字符T的点阵图形为：
79点阵，
即每线7个点，共9线
若某系统需要显示的字符种类为100种，则用于存储以上点阵字符图形存储器（称为字符发生器）的最小容量为：
19=900B

## Slide 10
例. 2513字符发生器
可提供64种字符点阵
(1) 专用字符发生器(ROM)
(5点8线)
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
点阵的一线占据ROM的一个单元, 一个字符需要8个单元;
当需要显示某字符时, 依次读取该点阵的8个单元, 并送往显示器。
列译码
ROM
648单元
行译码
输出字符点阵
扫描线序号作为ROM低3位地址
字符编码作为ROM高6位地址

## Slide 11
(2) 屏幕组织
每行字符逐线扫描。
1) 扫描顺序
例.
A B C D E F
比如: 字符79, 字符区914
2) 间隔
横向间隔2点(消隐)
纵向间隔5线(消隐)

## Slide 12
显存功能
显示信息的缓存
屏幕刷新
(存放需显示的字符编码或者图形像点)
(以保持荧光屏余辉)
字符编码写入
显
示
缓
存
字符
发生器
............................................................
10.1.3 屏幕显示与显存的对应关系
显
示
缓
存
图形数据
VRAM

## Slide 13
若显示规格为25行80列(字符), 则有:
(1) A/N方式
VRAM内容:
最小容量= 25  80= 2000B
显存内容和容量
字符的编码(ASCII码)
VRAM容量:
一字节存放一个字符的编码
若考虑字符属性(如下划线、闪烁功能等), 需增加显存容量。
1

## Slide 14
例，若显示规格(分辨率)为640点200线, 则有:
最小容量=
8
640  200
=16000B
若考虑颜色, 则:
每个像素点需要若干位代码来表示。
例如：显示器分辨率为1024*1024，假设每个像素点能显示256种颜色，则显存的最小容量为：
1024*1024*8/8=1MB
(2) APA方式
图形的像点代码
VRAM内容:
一位存放一点, 单色
VRAM容量:

## Slide 15
屏幕显示从左向右, 自上而下显示, 显存地址从低地址到高地址安排。
显存地址组织
显存单元的地址由屏幕显示的行、列号决定
R编码
E编码
T编码
......
VRAM
E点阵
R点阵
T编码
..
ROM
..
..
..
RE
..............
....................
....................
..................
屏幕
T
（1）A/N方式
2

## Slide 16
显存单元的地址由屏幕显示的线数、字节数决定
1Byte
1Byte
1Byte
......
VRAM
（2）单色APA方式
8个像素点
....................
....................
....................
屏幕
....................
....................
....................
....................
....................

## Slide 17
(1) A/N
VRAM
A编码
N编码
D编码
VRAM
屏幕
移位寄存器
并行
串行
A点阵
B点阵
C点阵
D点阵
N点阵
ROM
字符编码
字符发生器
扫描时序
一线点阵代码(并)
移位器
视频信号(串)
显示
A
N
D
信息转换
3

## Slide 18
(2) APA（单色）
VRAM
屏幕（8*8）
移位寄存器
并行
串行
一字节点代码(并)
移位器
视频信号(串)
显示
00001111
00001001
00001001
VRAM
00001111
00000000
00000000

## Slide 19
在显示控制器中, 设置若干级计数器, 对显示器点频进行若干级分频(即对字符的点、线、行、列等进行计数), 产生相应控制信号。
无论是字符显示方式还是图形显示方式，都要求行场扫描和视频信号的发送在时间上要完全同步。即当电子束扫描到某个像素点的位置时，相应的视频信号必须同时输出。
同步控制电路
4

## Slide 20
例. 显示规格25行80列, 字符79, 字符区914
(1) A/N方式
9点
80个字符
14线
7
9
2
5
25行
设置4级计数器:
 点计数
 线计数
 字符计数
 行计数

## Slide 21
1) 点计数器:
点计数器
字符计数器
线计数器
行计数器
对一个字符的一线的点数计数。
点频
9:1
2) 字符计数器:
对一行的字符列数计数。
(80+L):1
3) 线计数器:
对一行字符的扫描线计数。
14:1
4) 行计数器:
对一帧的字符行计数。
(25+M):1

## Slide 22
ACSII码
(高位地址)
晶体振荡器
点脉冲发生器
点计数器
字符计数器
线计数器
(95):1
行计数器
(25M):1
作VRAM低位地址
水平同步电路
水平同步信号
送字符发生器低位地址
垂直同步电路
垂直同步信号
作VRAM高位地址
移位
寄存器
字符发生器(点阵)
视频信号
VRAM
水平消隐
行间消隐
垂直消隐
(80L):1
(7+2):1

## Slide 23
图形以像点(像素)为单位, 每8个像点为一个字节, 自左向右, 存放在VRAM一个编址单元中。
依次读出这些字节, 送移位寄存器, 串行输出作视频信号。
(2) APA方式
例. 显示规格640点480线, 单色

## Slide 24
8点
480线
80字节
设置几级计数器？
何时访问VRAM？
何时发水平、垂直同步信号？
如何提供VRAM的地址？
8点

## Slide 25
逻辑结构 (三级计数器)
点脉冲
移位寄存器
VRAM
点脉冲计数器
字节计数器
线计数器
视频信号
(8分频)
(80L分频)
(480m分频)
计算地址
水平同步
(行同步)
垂直同步
(场同步)

## Slide 26
例，某CRT显示器作为字符显示时，每帧可显示25行*80列字符，每个字符采用7（横向）*9（纵向）点阵，字符横向间距2点，行间间距5点，且字符发生器存储64种字符的点阵信息。不考虑左右、上下边缘折合因素以及水平和垂直回扫所占时间。
（1）若字符行数序号由0至24，列号由0至79，则第3行第6列字符的代码应存放在显存的第多少存储单元中？
（2）字符发生器容量不少于多少字节？
（3）分别写出点计数器、字符计数器、线计数器和行计数器的分频比例。
（1） 3*80+6=246
（2） 64*9=576B
（3） 9:1, 80:1, 14:1, 25:1
解：

## Slide 27
例，某CRT显示器作图形显示，若分辨率为480线*640点，颜色为256色。如果不考虑左右、上下边缘折合因素以及水平和垂直回扫所占时间。
（1）请问显示器缓冲存储器容量至少是多少字节？
（2）显示器控制逻辑中各设置哪些计数器，各计数器的分频比例是多少？
解：
（1）480*（640 / 8）*8)=307200B
（2）点计数器，8:1， 字节计数器，80:1，
线计数器，480:1