## Slide 1
第12章 8086系列指令系统
第三部分 微机原理与接口

## Slide 2
12.1 概述
能够被计算机识别并执行的二进制代码称为指令。
所有指令的集合称为指令系统。
数据传送类
算术运算类
逻辑运算和移位
串操作
控制转移类
处理器控制
按功能分类

## Slide 3
12.1.1 8086指令格式
操作码 | 运算数据或结果的地址，参加运算的数据或数据的地址
1
指令的一般格式
8086指令的长度在1～7字节之间，操作码为1～2字节，指令的长度决定于操作数的个数以及所采用的寻址方式。
零操作数指令
单操作数指令
双操作数指令
按操作数数量分类

## Slide 4
2
操作数类型
立即数操作数
寄存器操作数
存储器操作数
立即数是运算数据本身，无地址含义，故无法作为目标操作数。
存储器操作数的表现形式：[ 内存偏移地址 ]。

## Slide 5
12.2 8086寻址方式
寻址方式，是指获得操作数所在地址的方法。
寻找操作数的地址
寻找下一条指令的地址，即程序的地址
寻址

## Slide 6
1
立即寻址
仅适用于源操作数。
例：MOV AX，1200H
12H
00H
AH AL
MOV
代码段
┇

## Slide 7
2
直接寻址
指令中直接给出操作数的偏移地址，默认在数据段，允许段重设。即可以增加段前缀实现段超越。
22H
11H
1200H
偏移地址
┇
数据段
AH AL
例：MOV AX，DS:[1200H]
MOV AX，ES:[1200H]

## Slide 8
3
寄存器寻址
参加操作的操作数在CPU的寄存器中。
例：MOV AX，BX
AX
BX

## Slide 9
4
寄存器间接寻址
寄存器的内容表示操作数的偏移地址。
允许的寄存器为BX,BP,SI,DI，又称为间址寄存器或地址指针。
  操作数的段地址取决于间址寄存器
  BX,SI,DI：默认为数据段DS
  BP：默认为堆栈段SS
因为寄存器的内容表示操作数的偏移地址，所以指令中的间址寄存器必须加上方括号。

## Slide 10
例， MOV BX，1200H
MOV AX，[BX]
22H
11H
1200H
偏移地址
AH AL
┇
11 22
数据段
代码段
MOV

## Slide 11
5
寄存器相对寻址
例，指令MOV AX, Disp[BX]
假设，DS=6000H, BX=1000H, Disp=08H
则偏移地址为， BX+Disp=1008H
操作数物理地址为61008H
操作数在内存中的偏移地址由间址寄存器的内容加上指令中给出的一个8位或16位的位移量组成。
操作数所在的段由所使用的间址寄存器决定。

## Slide 12
可以使用的寄存器为：BX、BP、SI和DI
格式可以为：
  MOV AX，[BX+Disp]
  或：MOV AX， Disp[BX]
  或：MOV AX，[BX]+Disp
  或：MOV AX， Disp+[BX]

## Slide 13
6
基址变址寻址
操作数的偏移地址为，一个基址寄存器的内容 + 一个变址寄存器的内容；
操作数的段地址由选择的基址寄存器决定，允许重新设定。
  基址寄存器为BX，默认在数据段
  基址寄存器为BP，默认在堆栈段
例，MOV AX, [BX][SI]
MOV AX, [BP][SI]

## Slide 14
例，MOV SI，1100H
  MOV BX，SI
  MOV AX，[SI+BX]
22H
11H
2200H
偏移地址
AH AL
┇
11 22
数据段

## Slide 15
7
基址-变址-相对寻址
操作数的偏移地址为，基址寄存器的内容 + 变址寄存器的内容+位移量；
操作数的段地址由选择的基址寄存器决定，允许重新设定。
指令中不能同时出现两个基址寄存器或两个变址寄存器。

## Slide 16
8
隐含寻址
有些指令的操作码不仅包含了操作的性质，同时还隐含规定了部分操作数。
例：
  MUL BL
指令执行：
  AL×BL→AX
这条指令隐含规定了被乘数在AL中，同时乘积的结果存放于AX中。

## Slide 17
12.3 8086指令系统
后续所用的符号说明：
OPRD 泛指各种类型的操作数
Mem 存储器操作数
Acc 累加器操作数
Dest 目标操作数
Src 源操作数
Disp 8位或16位位移量，可用符号地址表示
Data 8位或16位立即数
Port 输入输出端口，可用数字或表达式表示
[ ] 表示存储器操作数

## Slide 18
12.3.1 数据传送指令
通用数据传送指令
目标地址传送指令
标志传送指令
输入输出指令
按功能分类

## Slide 19
1
通用数据传送指令
一般传送指令MOV
堆栈操作指令PUSH和POP
交换指令XCHG
查表转换指令XLAT
字位扩展指令CBW和CWD
  通用数据传送指令不影响标志位

## Slide 20
格式：MOV Dest，Src
操作：Src→ Dest
例： MOV AL，BL
1）一般数据传送指令 MOV

## Slide 21
立即数
存储器
通用寄存器
AX BX CX DX
BP SP DI SI
段寄存器
DS ES SS
CS
MOV传送指令的操作数

## Slide 22
  两操作数长度必须相同；
  存储单元之间不能直接传送；
  段寄存器CS只能作源操作数，段寄存器之间不能直接传送。；
  在源操作数是立即数时，目标操作数不能是段寄存器；
  FLAGS一般不作为操作数在指令中出现。
对操作数的要求：

## Slide 23
例，判断下列指令的正确性：
  MOV AL，BX （×）
  MOV AX，05H[SI] （√）
  MOV [BX][BP]，BX （×）
  MOV DS，1000H （×）
  MOV DX，09H （√）
  MOV [1200]，[SI] （×）

## Slide 24
例，将(*)的ASCII码2AH送入内存数据段1010H开始的100个单元中。
1073H
1010H
┇
┇
2AH
数据段
2AH
2AH
2AH
MOV DI，1010H
MOV CX，100
MOV AL，’*’
AGAIN： MOV [DI]，AL
INC DI
DEC CX
JNZ AGAIN
HLT

## Slide 25
2）堆栈操作指令
压栈指令
  格式: PUSH OPRD
出栈指令
  格式: POP OPRD
①指令的操作数必须是16位；
②操作数可以是寄存器或存储器字单元，但不能是立即数；
③不能从栈顶弹出一个字给CS；
④PUSH和POP指令在程序中一般成对出现；
⑤PUSH指令的操作方向是从高地址向低地址，而POP指令的操作正好相反。
立即数不适用于单操作数指令

## Slide 26
  SP - 2 → SP
  操作数高字节 → [SP+1]
  操作数低字节 → [SP]
SP
┇
堆栈段
SP
高8位
低8位
PUSH指令执行过程：

## Slide 27
[SP]→操作数低字节
[SP+1]→操作数高字节
SP+2→SP
POP指令执行过程：
SP
┇
堆栈段
SP
高8位
低8位

## Slide 28
PUSH AX
PUSH BX
PUSH WORD PTR[BX]
⁝
POP WORD PTR[BX]
POP AX
POP BX
例，
AX←→BX

## Slide 29
3）交换指令
操作： OPRD1 ←→ OPRD2
将源地址与目标地址中的内容进行互换
XCHG OPRD1, OPRD2
①操作数中至少有一个是通用寄存器，即不能同时为存储器。
②段寄存器不能作为操作数。
③两个操作数字长必须相同。
  XCHG AX，BX
  XCHG [2000]，CL
例，
段寄存器主要适用于一般传送和堆栈操作

## Slide 30
4）查表指令
XLAT
  操作：[BX+AL] →AL
  ①指令为零操作数指令，采用隐含寻址。
  ②用BX的内容代表表格首地址，AL内容为表内位移量， BX+AL得到要查找元素的偏移地址。
  ③表格的最大长度不超过256字节。

## Slide 31
例，假设数据段中存放有一张ASCII码转换表，若首地址为2000H，现欲查出表中第11个代码的ASCII码。
30H
31H
32H
...
39H
41H
42H
...
45H
46H
2000H+0
2000H+11
‘0’
‘1’
‘2’
‘9’
‘A’
‘B’
‘E’
‘F’

## Slide 32
  MOV BX，2000H ；BX←表首地址
  MOV AL，11 ；AL←序号
  XALT ；查表转换
可用如下指令实现：
执行后：AL = 42H
还可用其他方法实现，如：
  MOV BX，2000H
  MOV AL，[BX+0BH]

## Slide 33
5）字位扩展指令
将带符号数的符号位扩展到高位。
指令为零操作数指令，采用隐含寻址，隐含的操作数为AX及AX，DX。
  CBW
  将AL的符号位扩展到AH。
  若AL最高位=1，则执行后AH=0FFH
  若AL最高位=0，则执行后AH=00H

## Slide 34
  CWD
  将AX的符号位扩展到DX。
  若AX最高位=1，则执行后DX=0FFFFH
  若AX最高位=0，则执行后DX=0000H
例，判断以下指令执行后的结果：
MOV AL，44H
CBW
MOV AX，0AFDEH
CWD

## Slide 35
2
输入输出指令
专门面向I/O端口操作的指令
指令格式：
  输入指令： IN Acc，Port
  输出指令 ：OUT Port，Acc
  Port为端口地址，Acc为累加器AL或AX

## Slide 36
直接寻址：
  端口地址为8位时，指令中直接给出8位端口地址；
  可寻址256个端口。
间接寻址：
  端口地址为16位时，指令中的端口地址必须由DX指定；
  可寻址64K个端口。
根据端口地址码的长度，指令具有两种不同的寻址方式。

## Slide 37
例，
IN AX，80H
MOV DX，2400H
IN AL，DX
OUT 35H ，AX
OUT DX，AX

## Slide 38
3
取偏移地址指令
LEA Reg16，Mem
LEA指令将存储器操作数的16位偏移地址送到指定的通用寄存器。
源操作数必须是存储器操作数，目标操作数必须是16位通用寄存器，而且最好是间址寄存器。

## Slide 39
例，若设BX=1000H,DS=6000H,[61050H]=33H,[61051H]=44H。比较以下指令的执行结果。
①LEA BX,[BX+50H]
②MOV BX,[BX+50H]
①BX=1000H+50H=1050H
②BX=DS:[1050H]=4433H

## Slide 40
装入地址指针指令LDS和LES
格式：
LDS Reg16，Mem32
LES Reg16，Mem32
Reg16
任意一个16位通用寄存器。
Mem32
必须是一个存储器操作数。
作用
把Mem32存储单元开始的4个字节单元的内容送入通用寄存器和段寄存器DS（LDS指令）或ES（LES指令）。
其他
低字单元内容为偏移量送通用寄存器，高字单元内容为段基值送DS或ES。

## Slide 41
4
标志传送指令
LAHF
SAHF
PUSHF
POPF
隐含操作数AH和FLAGS
隐含操作数FLAGS和堆栈单元

## Slide 42
SF
PF
AF
ZF
CF
….
AH
FLAGS
D15
D0
D7
D0
LAHF，将FLAGS低8位的内容装入AH。
SAHF，将AH的内容送到FLAGS的低8位。
PUSHF，将FLAGS的内容压栈保存。
POPF，将当前堆栈栈顶的内容送到FLAGS。