## Slide 1
13.4 汇编语言程序设计基础
1
顺序程序设计
例， 利用学号查学生的数学成绩表。
DATA SEGMENT
TABLE DB 81, 78, 90, 64, 85, 76, 93, 82, 57, 80
DB 73, 62, 87, 77, 74, 86, 95, 91, 82, 71
NUM DB 8
MATH DB ?
DATA ENDS

## Slide 3
COSEG SEGMENT
ASSUME CS:COSEG, DS:DATA
START: MOV AX, DATA ;
MOV DS, AX ;装入DS
MOV BX, OFFSET TABLE ;BX指向表首址
MOV AH, 0
MOV AL, NUM
DEC AL ;实际学号是从1开始的
ADD BX, AX ;BX加上学号指向要查的成绩
MOV AL, [BX] ;查到成绩送AL
MOV MATH, AL ;存结果
MOV AH, 4CH ;返回DOS
INT 21H
COSEG ENDS
END START

## Slide 4
2
分支程序设计
1、用比较/测试指令+条件转移指令实现分支
（1）单分支结构
比较/测试
判定条件
特殊处理
满足
不满足
共同事务

## Slide 5
例，计算字单元Dmem中带符号数的绝对值，并将结果存储于数据段RESULT中。
DATA SEGMENT
DMem DW -5
RESULT DW 0
DATA END
STACK1 SEGMENT PARA STACK
DW 20H DUP(0)
STACK1 ENDS
共同事务：将数的绝对值存储到数据段
特殊处理：负数需要求补

## Slide 6
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK1
BEGIN:
MOV AX, DATA
MOV DS, AX
MOV AX, DMem
CMP AX, 0
JGE NONEG
NEG AX
NONEG: MOV RESULT, AX
MOV AH,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END BEGIN

## Slide 7
需要注意的是，条件满足时转移，否则执行下一条语句。
CMP AX, 0
JL YESNEG
JMP NONEG
YESNEG: NEG AX
NONEG: MOV RESULT, AX
因此，需要合理选择分支条件，同时理解与高级语言的差别。

## Slide 8
（2）双分支结构
比较/测试
判定条件
程序段1
满足
不满足
共同事务
程序段2
JMP

## Slide 9
例，编写一个能够显示BX二进制最高位的程序段。
︙
SHL BX, 1
JC ONE
MOV DL, ′0′
JMP DISPLAY
ONE: MOV DL, ′ 1 ′
DISPLAY: MOV AH, 2
INT 21H
︙

## Slide 10
2、采用跳转表实现多路分支
例，设某程序有10路分支，试根据变量N的值（1~10），将程序转移到其中的一路分支去。
设10路分支程序段的入口地址分别为：BRAN1、BRAN2......BRAN10。
当变量N为1时，转移到BRAN1；N为2时，转移到BRAN2，依次类推。
在跳转表中每两个字节存放一个入口地址的偏移量，如右图所示。
程序中，先根据N的值形成查表地址：（N-1）×2+表首址。
BRAN1(L)
BRAN1(H)
BRAN2(L)
BRAN2(H)
︙
BRAN10(L)
BRAN10(H)
ATABLE

## Slide 11
DATA SEGMENT
ATABLE DW BRAN1,BRAN2,BRAN3,...,BRAN10
N DB 3
DATA ENDS
STACK1 SEGMENT PARA STACK
DW 20H DUP (0)
STACK1 ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:STACK1
START： MOV AX, DATA
MOV DS, AX

## Slide 12
BX←表首址
求查表地址：BX←(N-1)*2+(BX)
获得入口地址：DX ←((BX))
(DX)=?
结 束
N=1
BRAN1
N=2
BRAN2
N=10
BRAN10
……
多路分支结构流程图
开 始

## Slide 13
MOV AH，0
MOV AL，N
DEC AL
SHL AL，1 ；2*（N-1）
MOV BX，OFFSET ATABLE ;BX指向表首址
ADD BX，AX ;BX指向查表地址
MOV DX，[BX] ;将N对应的分支入口地址送到CX中
JMP DX ;转移到N对应的分支入口地址

## Slide 14
BRAN1： ︙
JMP END1
BRAN2： ︙
JMP END1
BRAN3： ︙
JMP END1
BRAN10：︙
END1： ︙
MOV AH，4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START

## Slide 15
3
循环程序设计
1、计数循环程序设计
例，计算1～100数字之和，并将结果存入字变量SUM的程序段。
MOV AX, 0
MOV CX, 100
AGAIN: ADD AX, CX
LOOP AGAIN
MOV SUM, AX
初始化部分
循环体
控制条件
结果处理

## Slide 16
例， 数据段的ARY字节数组中存放有10个无符号数，试找出其中最大者送入MAX字节单元。
DATA SEGMENT
ARY DB 17，5，40，0，67
DB 12，34，78，32，10
MAX DB ？
DATA END
STACK1 SEGMENT PARA STACK
DW 20H DUP(0)
STACK1 ENDS
2、条件判断循环程序设计

## Slide 17
初始化部分
循环体
控制条件
结果处理

## Slide 18
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK1
BEGIN:
MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV SI, OFFSET ARY ; SI指向ARY的第一个元素
MOV CX, 9 ;CX作次数计数器
MOV AL, [SI] ;取第一个元素到AL
LOP： INC SI ;SI指向后一个元素
CMP AL, [SI] ;比较两个数
JAE BIGER ;前元素≥后元素转移
MOV AL, [SI] ;取较大数到AL
BIGER：DEC CX ;减1计数
JNZ LOP ;未比较完转回去，否则顺序执行
MOV MAX, AL ;存最大数
MOV AH,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END BEGIN

## Slide 19
4
子程序设计
子程序中一般都要使用寄存器，除了要返回参数的寄存器外，在子程序设计的开始部分，要将用到的寄存器进行压栈保护，在子程序结束返回调用程序之前要进行出栈恢复。
子程序的调用与返回是由指令CALL和RET来完成的。
子程序是程序的一部分，是完成特定功能的程序段，它能够在程序中的任何地方被调用。
子程序和调用程序直接的信息传送称为参数传递。

## Slide 20
（1）子程序设计举例
例，实现一个回车和换行功能的子程序。
MOV DL, 0DH
MOV AH, 2
INT 21H
MOV DL, 0AH
MOV AH, 2
INT 21H
PUSH AX
PUSH DX
POP DX
POP AX
DPCRLF PROC
RET
DPCRLF ENDP

## Slide 21
（2）主/子程序设计举例
例，将两个给定的二进制数BIN1和BIN2(8位和16位)逐位转换为ASCII码字符串，并存储于ASCBUF中。
DATA SEGMENT
BIN1 DB 35H
BIN2 DW 0AB48H
ASCBUF DB 20H DUP(?)
DATA ENDS
STACK1 SEGMENT PARA STACK
DW 20H DUP(0)
STACK1 ENDS

## Slide 22
开始
取出待转换数据
给出存放结果首址
给出转换的位数
调用转换子程序
取出待转换数据
给出存放结果首址
给出转换的位数
调用转换子程序
结束
主程序框图
BINASC
(CX)=0?
返 回
N
Y
子程序：
待转换的一位二进制数
送AL的第0位
AL ← (AL) ^ 01H
AL ← (AL)+30H
存ASCII：(DI) ← (AL)
修改指针：DI ← (DI)+1
计数：CX ← (CX)-1
DX← 待转换数据
DI ←存放ASCII码首址
CX ←转换的位数
（寄存器参数传递）

## Slide 23
COSEG SEGMENT
ASSUME CS:COSEG,DS:DATA,SS:STACK1
START: MOV AX,DATA
MOV DS,AX
XOR DX,DX
LEA DI,ASCBUF;存放ASCII码的单元首址送DI
MOV DH,BIN1 ;待转换的第1个数据送DH
MOV CX,8 ;待转换的二进制数的位数
CALL BINASC ;调用转换子程序
MOV DX,BIN2 ;待转换的第二个数据送DX MOV CX, 16
CALL BINASC
MOV AH,4CH
INT 21H
主程序：

## Slide 24
BINASC PROC
PUSH AX
LOP: ROL DX，1 ；最高位移入最低位
MOV AL，DL
AND AL，1 ；保留最低位，屏蔽其它位
ADD AL，30H ；AL中即为该数字符（0或1）的ASCII码
MOV [DI]，AL ；存结果
INC DI ；修改地址指针
LOOP LOP
POP AX
RET
BINASC ENDP
COSEG ENDS
END START
转换子程序