## Slide 1
第2章 数据信息的表示方法
第一部分 计算机基础

## Slide 2
2.1 数值型数据的表示方法
计算机中要表示一个数要解决三个问题：
数的组合规则——进位计数制
小数点位置的确定——数的定点表示和浮点表示
符号的选择——带符号数的代码表示

## Slide 3
数制的基与权
在任一数制中，其每一数位上允许选用的数码个数，称为该数制的基数。
每一数位所表示位置的值，称为权值。
2.1.1 进位计数制
常用的计数制有十进制、二进制、八进制和十六进制等。

## Slide 4
对于任意的r进制来说，数X的表示方法有两种形式：
代码序列形式(X)r=(an-1an-2……a1a0 . a-1a-2…a-m)r
多项式表示形式（按权展开法）
(X)r=(an-1×rn-1+…+a0×r0+a-1×r-1+…+a-m×r-m)
n：整数的位数； m：小数的位数；
ai：0≤ai≤r-1； r：进位制的基数。

## Slide 5
多项式表示法:
2×102+4×101+6×100+5×10-1+2×10-2
各位的权值分别是：102、101、100、10-1、10-2
r进制的计数规则是：逢r进一。
例：(246.52)10 代码序列形式
例：(101.01)2
=1×22+0×21+1×20+0×2-1+1×2-2
=(5.25)10

## Slide 6
一、常用计数制
1、 十进制
十个数码：0、1、2、3、4、5、6、7、8、9
写法：(D)10——Decimal 或
基数：10； 进位：逢十进一
2、 二进制
有两个数码：0、1
写法：(B)2——Binary 或
基数：2； 进位：逢二进一

## Slide 7
3、 八进制
有八个数码：0、1、2、3、4、5、6、7
写法：(O)10——Octal 或
例如：(37.41)8=3×81+7×80+4×8-1+1×8-2
基数：8
进位：逢八进一

## Slide 8
4、十六进制
有十六个数码：0、1、2、…、9、A、B、C、D、E、F写法：(H)16——Hexadecimal 或
例如：
(349)16=3×162+4×161+9×160=(841)10
(3AB.11)16=3×162+A×161+B×160+1×16-1+1×16-2
≈(939.0664)10
基数：16
进位：逢十六进一

## Slide 9
二、常用计数制之间的转换
1、非十进制数转换为十进制数
即将对应的进位制数展开成多项式求和的形式，按照十进制的规则求出各项的数值，相加后的结果即为十进制数。
按权相加法：
例 (101.101)2=1×22+0×21+1×20+1×2-1+0×2-2+1×2-3
=4+0+1+1/2+0+1/8=(5.625)10
例 (147)8=1×82+4×81+7×80=(103)10

## Slide 10
2、十进制整数转换为非十进制数
除基取余法：
∵ (D)10 =(an-1×rn-1+…+a0×r0)= (N)r
∴ D/r=(an-1×rn-2+…+a1×r0) ，余数为a0。
⁞
(N)r=(an-1… a1a0)r

## Slide 11
例如： (215)10=( ? )2
2 215
2 107 余1 最低位
2 53 余1
2 26 余1
2 13 余0
2 6 余1
2 3 余0
2 1 余1
0 余1 最高位
∴ (215)10=(11010111)2

## Slide 12
3、十进制纯小数转换为非十进制数
乘基取整法：
∵ (D)10 =(a-1×r-1+…+a-m×r-m)= (X)r
∴ Dr =(a-1×r-1+…+a-m×r-m)r
⁞
(X)r=(0. a-1a-2…a-m)r
= a-1 +(a-2×r-1+…+a-m×r-m+1)，取出整数a-1
D′=(a-2×r-1+…+a-m×r-m+1)

## Slide 13
    0.6875 0.6531
    × 2 最高位 × 2
    1.3750 取整数1 1.3062 取整数1
    × 2 × 2
0.750 取整数0 0.6124 取整数0
    × 2 × 2
    1.50 取整数1 1.2248 取整数1
    × 2 × 2
    1.0 取整数1 0.4496 取整数0
    最低位 × 2
    0.8992 取整数0
    × 2
    1.7984 取整数1
    ……
    ∴(0.6875)10=(0.1011)2 (0.6531)10≈(0.101001)2

## Slide 14
说明：
（1）有些十进制的小数，不能用有限位的二进制小数表示时，可根据需要，表示到一定位数。
（2）对于具有小数和整数两个部分的十进制数，可以把整数和小数分别换算成二进制数的表示形式，然后相加起来即可。
例：(215.6531)10≈(11010111.101001)2

## Slide 15
例如： (75.5)10=( )8
8 75 0.5
8 9 余3 ×8
8 1 余1 4.0 取4
0 余1
113.4

## Slide 16
4、二——八转换
将二进制数的整数部分由小数点向左，每三位分成一组。最后不足三位的，前面补零。小数部分的由小数点向右，每三位分为一组。最后不足三位的，后面补零。然后，把每三位二进制数，用对应的八进制数码代替即可。
例：(010 110 101. 001 111 010)2=( )8
2 6 5 1 7 2
265.172
000 | 0
001 | 1
010 | 2
011 | 3
100 | 4
101 | 5
110 | 6
111 | 7

## Slide 17
5、二——十六转换
与二——八转换相仿。但要四位分为一组
例：(0101 1110. 1011 0010)2=( )16
5 E B 2
5E.B2
0000 | 0 |  | 1000 | 8
0001 | 1 |  | 1001 | 9
0010 | 2 |  | 1010 | A
0011 | 3 |  | 1011 | B
0100 | 4 |  | 1100 | C
0101 | 5 |  | 1101 | D
0110 | 6 |  | 1110 | E
0111 | 7 |  | 1111 | F

## Slide 18
6、八——二转换和十六——二转换
与二——八转换和二——十六转换相反。
例：
( 5 1 2. 3 0 4 )8
=( )2
101001010.0110001
例：
( 8 F A . C 6 )16
=( )2
100011111010.1100011
101 001 010 011 000 100
1000 1111 1010 1100 0110

## Slide 19
1. 数的符号表示法
真值： ±“数值绝对值”；
机器数： “0”表示正号“+”；
“1”表示负号“-”。
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
有效数值位
有效数值位
符号位
符号位
有效数值都为真值的绝对值时，则为原码表示形式
2.1.2 带符号数的表示
约定为
最高位

## Slide 20
2. 原码和补码表示法
(1) 原码： 最高位为符号位，其余为有效数值位，用二进制真值的绝对值来表示。
-1001010
+1001010
真值
11001010
01001010
原码

## Slide 21
O
-30°
330°
模是指一个计量器的容量，即二进制数最高位(即符号位)产生进位后，该进位位所代表的权值称为模。
真值X对确定模M的补数称为该数的补码，即，
X补=M+X (mod M)。
如n位二进制整数，其最高位进位后该位的权值为2n，则M= 2n ；当纯小数时M=2。
补码的定义

## Slide 22
(2) 补码： 最高位为符号位，对于正数，有效数值部分为二进制真值的绝对值；对于负数，有效数值部分是将真值的绝对值按位取反，且末位加1。
-1001010
+1001010
真值
10110101
01001010
补码
+
1
10110110

## Slide 23
原码的符号位1不变，其余各
位先变反，然后末位加1。
（3）原码、补码之间的转换
补码的符号位1不变，其余各
位先变反，然后末位加1。
原码→补码
1
补码→原码
2

## Slide 24
【例】已知[X]原= 10011010，求[X]补
解： [X]原= 1 0 0 1 1 0 1 0
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
1 1 1 0 0 1 0 1
+) 1
[X]补 = 1 1 1 0 0 1 1 0
[X]原= 10011010
[X]补= 11100110

## Slide 25
最高位为符号位，对于正数，有效数值部分为二进制真值的绝对值；对于负数，有效数值部分是将真值的绝对值按位取反。
-1001010
+1001010
真值
10110101
01001010
反码
3. 反码表示法

## Slide 26
1、定点表示法
程序中所有数的小数点固定在同一位置不变。
① 带符号的定点小数：约定所有数的小数点的位置固定在符号位之后（小数点隐含约定）。
设字长= n+1位，表示范围为,
原码：-(1-2-n) ～(1-2-n ) , 补码：-1 ～ (1-2-n )
． 0 1 0 1 1 1 0
1
数值部分
符号位
小数点
2.1.3 定点数与浮点数

## Slide 27
② 带符号的定点整数：约定所有数的小数点的位置固定在最低数值位之后。
设字长=n+1位，表示范围为，
原码： - ( 2n -1)～(2n -1)
补码： - 2n～(2n -1)
0 1 … 0 1 1 1 0 ．
1
数值部分
符号位
小数点
n+1位

## Slide 28
③ 无符号定点整数：约定所有数的小数点的位置固定在最低数值位之后。（不带符号的定点正整数）
若代码序列为XnXn-1…X1X0，共n+1位，则有：
表示范围为： 0～(2n+1 -1)
0 … 1 0 1 1 1 0 ．
数值部分
符号位
小数点
n+1位

## Slide 29
阶码E
尾数M
阶符
数符
R：阶码底（基数），隐含约定，一般为2。
E：阶码，为定点整数，补码或移码表示。
M：尾数，为定点小数，补码或原码表示。
浮点数真值：
浮点数机器格式：
Ef E1 … Em Mf M1 … Mn
2、浮点表示法(原理性)
如何实现唯一表示？

## Slide 30
尾数规格化：
（用原码表示时）
对于正数, 规格化的特征是最高有效位为“1”;
对于负数, 规格化的特征是最高有效位为“0”。
（用补码表示时）
0
-1
1
-1/2
1/2
规格化的特征是尾数最高有效位为“1”;
对于补码：
对于原码：

## Slide 31
思考题（教材P43）：

## Slide 32
3、移码
在计算机中，移码通常用于表示浮点数的阶码。由于阶码一般取整数，所以移码通常只用于整数的表示。
对定点整数，移码的定义是： [X]移＝2n＋X
（X为阶码的真值，n+1为阶码的位数）
等价于将X正向平移或者增加2n ，因此称为移码或增码；
所以移码也可以认为是无符号整数。
[x]移码
0
2n –1
–2n
0
真值
2n
2n+1–1
n+1位补码所能代表的真值最小负数绝对值

## Slide 33
4、 IEEE754 的标准
, 则32位浮点数的标准格式为
S=浮点数的符号位，0表示正数，1表示负数。
E=阶码，8位，采用移码方式来表示正负指数，但只 偏移27-1=127 ，E=e+127。
M=尾数，23位原码，用纯小数表示（不包括符号位），隐含约定尾数的最高位为1，即尾数为1.M。
S
E
M
0
22
23
30
31
阶码
数符
尾数（1.M）
短实浮点数

## Slide 34
解：首先分别将整数和分数部分转换成二进制数：
(20.59375)10＝(-1)S(10100.10011)2
然后移动小数点，使其满足（1.M）×2e 形式
10100.10011＝1.010010011×24
小数点被左移了4位，于是得到：e＝4
S＝0，阶码 E＝4＋127＝131=(1000,0011)2
M＝010010011
最后得到32位浮点数的二进制存储格式为：
0100 0001 1010 0100 1100 0000 0000 0000 （S E M）
＝(41A4C000)16
[例1]：将十进制数20.59375转换成IEEE754 的32位标准浮点数的二进制格式来存储，并写出其16进制数。

## Slide 35
例2，将(﹣18.125)10 转换成短浮点数格式的二进制形式
→
S=1
M=0010001 0………0(连续16个0)
E=127+4=131,即(131)10 =(10000011)2
→ 11000001100100010000000000000000
(﹣18.125)10 =(﹣10010.001)2 =﹣1.0010001×24

## Slide 36
例3，IEEE754单精度浮点数C0A00000H的十进制值是多少
(C0A00000)16 =(1100,0000,1010,0000, 0000, 0000, 0000,0000)2
可得, 符号位S是1
阶码位E是10000001→(10000001)2=(129)10
M为: 010,0000,0000,0000,0000,0000
因此,由公式（-1）S ×1.M×2E-127得
（-1.01×2129-127）2=（-1.25×4）10=（-5）10

## Slide 37
ASCII码：128种常用字符，7位，最高位可以设置为奇偶校验位，共8位表示。
0-9：
30H -39H
A-Z：
41H -5AH
a-z：
61H -7AH
常用符号
控制字符
2.2 字符的表示方法(非数值型数据)