## Slide 1
2.3 运算方法
二进制数运算
逻辑运算
算术运算
无符号数运算
有符号数运算

## Slide 2
2.3.1 无符号数的算术运算
加法运算
二进制的加法运算遵循如下法则，
0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=0（有进位）
例，计算10110110B+01101100B
进 位
被加数
加 数
111111000
10110110
01101100
+
100100010

## Slide 3
减法运算
二进制的减法运算遵循如下法则，
0-0=0, 1-0=1, 1-1=0, 0-1=1（有借位）
例，计算11000100B-00100101B
借 位
被减数
减 数
01111110
11000100
00100101
-
10011111

## Slide 4
2.3.2 有符号数的算术运算
原码运算
0.1000
－0.0011
0.1011
解：X1＋X2 ，因为X1和X2符号不同，且X2的
绝对值大于X1，故进行：
例：X1＝－0.0011，X2＝＋0.1011，分别求
[X1＋X2]原 和 [X1－X2]原
结果为正，所以[X1+X2]原＝0.1000

## Slide 5
即： [X1－X2]原 =1.1110
所以，X1－X2＝－0.1110
0.1110
＋0.1011
0.0011
而X1－X2＝[－0.0011]－[0.1011]；因为这时X1、 －X2符号相同，故作X1＋(－X2)的运算，结果为负。

## Slide 6
例，求Z=X-Y。其中，X=+1010, Y=+0011。
补码运算
[X]补=01010, [ -Y]补=11101。
被加数
加 数
01010
11101
+
100111
[Z]补=00111, Z=+0111。
丢弃
补码的运算中符号位参与了运算

## Slide 7
操作数用补码表示，符号位参与运算，结果用补码表示。
1. 基本关系式
( X + Y )补 = X补 + Y补 （1）
( X - Y )补 = X补 + (-Y)补 （2）
操作码为“加”时，两数直接相加。
操作码为“减”时，将减转换为加, 即将减数变补后与被减数相加。
2.3.3 定点数补码加减运算

## Slide 8
3) X= 3, Y= –2
X补=0 0011
Y补=1 1110
0 0001
（+1补码）
2) X= –3, Y= –2
X补=1 1101
Y补=1 1110
1 1011
（– 5补码）
1) X=3, Y=2
X补=0 0011
Y补=0 0010
0 0101
（+5补码）
4) X= –3, Y= 2
X补=1 1101
Y补=0 0010
1 1111
（–1补码）
例. 求(X+Y)补
＋
＋
＋
＋

## Slide 9
例. 求(X – Y)补
Y补 (–Y)补：
将Y补变补
不管Y补为正或负，将其符号连同尾数一起各位变反，末位加1。
1) X= 4， Y= –5
X补=0 0100
Y补=1 1011
(-Y)补=0 0101
0 1001
（+9补码）
Y补=1 1011
＋
2) X= –4， Y= 5
X补=1 1100
Y补=0 0101
(-Y)补=1 1011
1 0111
（–9补码）
Y补=0 0101
＋
3) X= 4， Y= 5
X补=0 0100
Y补=0 0101
(-Y)补=1 1011
1 1111
（–1补码）
Y补=0 0101
＋
4) X= -4， Y= –5
X补=1 1100
Y补=1 1011
(-Y)补=0 0101
0 0001
（+1补码）
Y补=1 1011
＋
[X +(– Y)]补= (X)补+(– Y)补

## Slide 10
2. 补码加减运算规则
操作数用补码表示，符号位参加运算
结果为补码表示，符号位指示结果正负
X补+Y补
X补+(-Y)补
ADD
SUB

## Slide 11
溢出：运算结果超出机器数的数值表示范围
例.数A有4位尾数，1位符号SA
数B有4位尾数，1位符号SB
符号位参加运算
结果符号Sf
符号位进位Cf
尾数最高位进位C
正溢：两正数相加绝对值超出允许的表示范围
负溢：两负数相加绝对值超出允许的表示范围
2.3.4 溢出判断与移位

## Slide 12
正确
0 0011
0 0010
（1）A=3 B=2
3+2：
0 0101
（2）A=10 B=7
10+7：
0 1010
0 0111
1 0001
正溢
正确
负溢
正确
正确
（3）A= -3 B= -2
-3+(-2)：
1 1011
1 1101
1 1110
（4）A= -10 B= -7
-10+(-7)：
0 1111
1 0110
1 1001
（5）A=6 B= -4
6+(-4)：
0 0010
0 0110
1 1100
（6）A= -6 B=4
-6+4：
1 1110
1 1010
0 0100

## Slide 13
A=10 B=7
10+7 ： 0 1010
0 0111
1 0001
A= -10 B= -7
-10+(-7)：
0 1111
1 0110
1 1001
（SA、SB与Sf的关系）
溢出判断逻辑：
1、溢出的判断方法
正溢：两正数相加结果为负数；
负溢：两负数相加结果为正数。

## Slide 14
正确
0 0011
0 0010
（1） 3+2：
0 0101
（2） 10+7：
0 1010
0 0111
1 0001
正溢
正确
负溢
正确
正确
（3）-3+(-2)：
1 1011
1 1101
1 1110
（4） -10+(-7)：
0 1111
1 0110
1 1001
（5） 6+(-4)：
0 0010
0 0110
1 1100
（6） -6+4：
1 1110
1 1010
0 0100
Cf =0
C =0
Cf =0
C =1
Cf =1
C =1
Cf =1
C =0
Cf =1
C =1
Cf =0
C =0
1
1
1
1
1
1
判断逻辑二
溢出：Cf与C不相同

## Slide 15
（1）3+2：
正确
00 0011
00 0010
00 0101
（2）10+7：
00 1010
00 0111
01 0001
正溢
正确
负溢
正确
正确
（3）-3+(-2)：
11 0111
11 1101
11 1110
（4）-10+(-7)：
10 1111
11 0110
11 1001
（5）6+(-4)：
00 0010
00 0110
11 1100
（6）-6+4：
11 1110
11 1010
00 0100
第一符号位Sf1
第二符号位Sf2
判断逻辑三
溢出：Sf1 与 Sf2 不相同

## Slide 16
2. 移位操作
(1) 逻辑移位
1 0 0 0 1 1 1 1
0
0
0
1
1
1
1
1
循环左移
0
0
0
1
1
1
1
0
非循环左移
循环右移
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
非循环右移

## Slide 17
数码位置变化，数值变化， 符号位不变
(2) 算术移位
① 正数补码/任意数原码移位规则
数符不变，
空位补0
效果：左移1位数值（真值）乘以2，右移1位除以2。
0 0111
0 1110
00 1110
00 0111
左移
右移
右移
0 0111
0 0011
左移
左移
右移
右移
01 1100
00 1110
00 0111
单符号位 ：
补码双符号位：

## Slide 18
②负数补码移位规则
左移空位补0
右移空位补1
数符不变
单符号位 ：
1 1011
1 0110
双符号位：
10 1100
11 0110
左移
右移
右移
1 1011
1 1101
左移
右移
右移
11 0110
11 1011