## Slide 1
第4章 组合逻辑电路
第一部分 计算机基础

## Slide 2
4.1 概述
组合逻辑电路是用各种门电路组成的，用于实现某种功能的复杂逻辑电路。
1
某一时刻的输出状态仅由该时刻电路的输入信号决定, 而与该电路在此输入信号之前所具有的状态无关。
2
A1
A2
An
F1
F2
Fm
组合
逻辑电路
（1）输出、输入之间没有反馈延迟通路。
（2）电路中不含记忆单元。

## Slide 3
4.2 组合逻辑电路的分析
根据给定的逻辑电路图，写出逻辑表达式；
化简逻辑函数表达式；
根据化简以后的逻辑表达式列出真值表；
分析该电路所具有的逻辑功能。
目的：对一个已知的逻辑电路，找出其输出与输入之间的逻辑关系，用逻辑函数描述它的工作，评定它的逻辑功能。
1
2
步骤

## Slide 4
&
&
&
&
A
B
Y
AB
AAB
BAB
例1：
Y= =+
=+ )+ + )
=+ 异或门

## Slide 5
B
&
&
&
A
M
Y
1
例2：
Y== +
M=1(高电平）： Y=A
M=0(低电平）： Y=B
二选一电路
数据选择器

## Slide 6
该电路为一个简单的二进制译码器
&
&
B
&
&
&
&
A
Z1
Z0
Z2
Z3
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
A B
Z0Z1Z2Z3
0 0
0 1
1 0
1 1
0
1
2
3
例3：
Z0=AB
Z1=AB
Z2=AB
Z3=AB

## Slide 7
4.3 译码器
译码器的输入：
一组二进制代码
译码器的输出：
一组高低电平信号
译码是将某二进制编码翻译成电路的某种状态，把具有译码功能的电路称为译码器。
二进制译码器的作用：将n个输入的不同组合译成2n种电路状态。也叫n---2n线译码器。
常用类型:
2 线— 4线译码器 型号: 74LS139
3 线— 8线译码器 型号: 74LS138
4 线— 16线译码器 型号: 74LS154

## Slide 8
3线—8线译码器
3-8译码器共有3个输入，8个输出
A
B
C
Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7
ABC | Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7
000 001 010 011 100 101 110 111 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
译出信号为逻辑1

## Slide 9
ABC | Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7
000 001 010 011 100 101 110 111 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

## Slide 10
Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
A
B
C
&
&
&
&
&
&
&
&
1
1
1

## Slide 11
000 001 010 011 100 101 110 111 | 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
3-8译码器共有3个输入，8个输出0∽ 7
译出信号为逻辑0
01234567
ABC
A
B
C
0 1 2 3 4 5 6 7

## Slide 12
000 001 010 011 100 101 110 111 | 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0=
并用非门、与非门实现
0=
同理可得，
1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
01234567
ABC

## Slide 13
0 1 2 3 4 5 6 7
A
B
C
&
&
&
&
&
&
&
&
1
1
1
与非门实现的3-8译码器

## Slide 14
集成3-8译码器74LS138
A
B
C
0 1 2 3 4 5 6 7
S1
S2
S3
使能端 EN
当S1=1,S2==S3=0时译码器才“选通”，否则译码器属于“禁止”状态
EN=S1‧S2‧S3
S1
S2
S3
&
&
EN
A2
A1
A0
0 1 2 3 4 5 6 7
G1A
G2A
G2B
输入端
输出端

## Slide 15
EN=0 100 100 100 100 100 100 100 100 | ⅩⅩⅩ 000 001 010 011 100 101 110 111 | 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
01234567
ABC
S1S2S3
A
B
C
0 1 2 3 4 5 6 7
S1
S2
S3
3-8译码器
74LS138
主要引脚及功能

## Slide 16
0 1 2 3 4 5 6 7
A
B
C
&
&
&
&
&
&
&
&
1
1
1
S1
S2
S3
&
&
EN