## Slide 1
组合逻辑控制器原理图:
微命令序列
I/O状态
控制台信息
运行状态
译码器
…...
PSW
时序系统
IR
来自存贮器
送M
或ALU
+1
送M
PC
地址形成
微命令
发生器
启停
时序系统
7.4 组合逻辑控制器

## Slide 2
时序信号：计算机操作的时间标志。
各项操作所需的控制命令称为微命令，将产生微命令需要的逻辑条件和时间条件作为输入，微命令作为输出，并采用逻辑电路进行实现。所有微命令所需的逻辑电路就构成了微命令发生器。
时序系统:
即时序信号与操作的关系, 用于规定各项操作所需时间和时机。
在什么时间和时机？
根据什么条件？
发出什么命令？
控制器设计的依据：

## Slide 3
工作周期
时钟周期
工作脉冲
三者之间的关系如下图所示:
指令周期
工作脉冲
工作周期1
工作周期i
工作周期n
…
…
时钟周期1
(节拍1)
时钟周期i
(节拍i)
时钟周期m
(节拍m)
本模型机采用三级时序系统:
7.4.1 组合逻辑控制器时序系统

## Slide 4
1、工作周期
模型机定义以下六个工作周期:
取指令周期(FT)
用于指令正常执行
源周期(ST)
目的周期(DT)
执行周期(ET)
中断周期(IT)
DMA周期(DMAT)
用于I/O传送控制

## Slide 5
① 取指令周期 FT
FT周期内, 完成从内存取指令IR, 然后修改PC值(PC)+nPC，指向下一存储单元;
在模型机中n=1
这是每条指令都必须经历的，且与操作码和指令类型等均无关。
FT结束后, 按操作码和寻址方式转相应工作周期。

## Slide 6
② 源周期(操作对象为源操作数) ST
如果需要从主存中读取源操作数（非寄存器直接寻址），则进入ST周期。
按指令指定的寻址方式, 形成源操作数地址MAR，读取源操作数, 并将其存入暂存器C。

## Slide 7
③ 目的周期 DT
如果需要从主存中读取目的操作数（非寄存器直接寻址），则进入DT周期。
按指令指定的目的寻址方式, 形成目的地址(MAR)，若需目的操作数(暂存器D)。

## Slide 8
④ 执行周期 ET
这也是各类指令都需要经历的最后一个工作阶段。
依据IR中的操作码，完成指令指定功能(如传送、运算、取转移地址送入PC等)。
在ET中还要将后继指令地址(PC) MAR。
顺序地址或转移地址

## Slide 9
⑤ 中断周期 IT
除了指令的正常执行外，CPU还需要接收外部设备的请求。IT是指CPU响应中断请求后, 直到执行中断服务程序前的一个过渡期。
在IT中直接依靠硬件进行关中断、保存断点和PSW、寻找中断服务程序入口地址并转入中断服务程序等操作。

## Slide 10
⑥ DMA周期 DMAT
当CPU响应DMA请求后, CPU进入DMAT。
在DMAT中，CPU交出系统总线的控制权，改由DMA控制器控制系统总线，实现主存与外部设备之间的数据直传。

## Slide 11
指令周期
指令周期与工作周期时序关系
取指
工作周期1
源
工作周期2
工作周期3
目的
执行
工作周期4
控制不同工作阶段操作时间
取指
X
X
执行
…

## Slide 12
1 工作周期开始
0 工作周期结束
在整个指令周期中, 任何时候必须、且只能有一个工作周期状态标志为“1”。
工作周期i
工作周期j
CPU当前工作状态指示：

## Slide 13
双操作数指令各工作周期转换流程:
FT
双
SR
ST
DR
DT
ET
DMAT
DMA请求？
中断请求？
IT
Y
N
Y
N
DR
SR,DR:寄存器直接寻址
DR
SR
SR/DR

## Slide 14
一次从M读出，并经数据通路传送的操作；或
一次数据通路传送操作；或
一次向M写入的操作
2、时钟周期T(节拍)
一次完整的数据通路操作时间。
模型机以访存时间作为一步操作时间，设置为1us。
M→IR M→MDR →C R→R MDR →M

## Slide 15
每个时钟周期结束时设置一个脉冲。
3、工作脉冲 P
1µS
Ti
P
打入寄存器
进行时序转换
工作周期状态转换
时钟周期T计数/清除
同步定时脉冲控制定时操作。

## Slide 16
工作周期、节拍、工作脉冲时序关系
P
T0
T1
T2
T3
工作周期
工作周期
P

## Slide 17
1.组合逻辑控制方式
综合化简产生微命令的条件，形成逻辑式，用组合逻辑电路实现；
执行指令时，由组合逻辑电路(微命令发生器)在相应时间发出所需微命令，控制有关操作。
7.4.2 组合逻辑控制器的特点

## Slide 18
● 产生微命令的速度较快。
2.优缺点
● 设计不规整，设计效率较低；
● 不易修改、扩展指令系统功能。
3.应用场合
用于高速计算机，或小规模计算机。