## Slide 1
第8章 存储系统
第二部分 计算机组成原理

## Slide 2
8.1 概述
存储器是计算机运行过程中信息存储交换的中心设备，从这个意义上说，现代计算机系统是以存储器为中心的。
存储器有两种基本操作—读和写。读操作是从存储器中读出信息，不破坏原有内容。写操作把信息写入存储器，新的数据覆盖原有的内容。

## Slide 3
典型结构: 三级存储体系结构
高速缓存(Cache) –主存 – 外存
CPU
Cache
主存
外存
 Cache: 容量小、速度高
 主存: 容量较大、速度较高
 外存: 容量大、速度慢
存储器
读/写命令
命中
不命中
CPU访存工作流程:
CPU
主存
Cache
8.1.1 存储系统的层次结构

## Slide 4
1. 按存储介质分类
(1) 半导体存储器
 静态存储器: 利用双稳态触发器存储信息
 有源器件  速度快  非破坏性读出
 集成度低  功耗较大  信息易失
特点:
应用场合:
主要作高速缓存和小容量主存。
 动态存储器: 用电容存储的电荷存储信息
 速度低
 需要刷新
 集成度高
 功耗小
特点:
应用场合:
适合于作为大容量主存。
8.1.2 存储器的分类

## Slide 5
磁层上不同方向的磁化区域表示信息。
应用场合: 适合于作外部存储器。
(2) 磁表面存储器
 容量大
 适合长期保存信息
 非破坏性读出
 速度慢
(3) 光盘存储器（只读光盘）
利用激光对光盘表面的记录膜进行照射后是否出现融坑表示信息。
 速度慢
 容量很大
 非破坏性读出
 长期保存信息
应用场合: 适合于作外部存储器。

## Slide 6
2. 按存取方式分类
(1) 随机访问存储器(RAM)
随机存取:
可按地址访问存储器中的任一单元, 访问时间与地址单元位置无关。
用户可多次编程(紫外线擦除)
固存: 用户不能编程
PROM: 用户可一次编程
EPROM:
EEPROM:
用户可多次编程(电擦除)
可读/可写，如SRAM和DRAM。
RWM可执行操作:
只读不写
ROM存储器：

## Slide 7
(2) 顺序访问存储器 (SAM)
访问时, 读/写部件按顺序查找目标地址, 因此, 访问时间与数据位置有关(如磁带)。
(3) 直接访问存储器(DAM)
访问时, 读/写部件先直接指向一个小区域, 再在该区域内顺序查找。访问时间与数据位置有关。
如: 磁盘、光盘等。

## Slide 8
3. 存储器的技术指标
(1)存取时间
(2)存取周期
从存储器收到读写命令，到存储器读出（写入）信息所需要的时间，TA。
存储器做连续访问操作过程中一次完整的存取操作所需的全部时间，TM (通常TM>TA)。
存取时间
存取周期
恢复期

## Slide 9
(3)数据传输率 R
单位时间内存取的信息数量，也叫带宽
数据传输率=
存储器数据位宽
存取周期
bps
【例】某内存条标称频率为133M，位宽64比特，则其带宽为：
R=64×133M÷8=1064MBps

## Slide 10
8.2 半导体存储器
由于半导体存储器具有极高的存取速度、较大的存储容量等显著特点。因此，主存都采用半导体芯片组成。
双极性存储单元
静态MOS存储单元
动态MOS存储单元
可读可写

## Slide 11
1、六管静态单元
(1) 组成
T1、T3: MOS反相器
触发器
T2、T4: MOS反相器
T5、T6: 控制门管
Z: 字线, 选择存储单元
W、W: 位线, 读写信号，完成读/写操作
Vcc
T3
T1
T4
T2
T5
T6
Z
W
W
H
8.2.1 静态MOS存储单元与存储芯片

## Slide 12
(2) 状态定义
“0”: T1导通, T2截止(A=L,B=H)。
“1”: T1截止, T2导通(A=H,B=L);
(3) 工作
字线Z: 加高电平, T5、T6导通, 选中该单元。
写入: 在W、W上分别加高电平、低电平, 写1
在W、W上分别加低电平、高电平, 写0
Vcc
T3
T1
T4
T2
T5
T6
Z
W
W
A
B

## Slide 13
Vcc
T3
T1
T4
T2
T5
T6
Z
W
W
A
B
读出：
若原存信息为0，则位线W电位变为低，出现负脉冲；
若原存信息为1，则位线W电位变为低，出现负脉冲。
先对W和W预充电至高电平；
字线Z加高电平，选中存储单元；

## Slide 14
只要Vcc电源正常, 保证向电路供电, 便能维持存储信息不变; 但掉电后，信息将不存在。 所以称为静态易失存储单元
静态单元是非破坏性读出, 读出后不需重写。
(4) 保持
Z: 加低电平, T5、T6截止, 该单元未选中, 保持原状态。
上述存放1位二进制信息的存储电路称为一个位单元
Vcc
T3
T1
T4
T2
T5
T6
Z
W
W
A
B

## Slide 15
2. 存储芯片举例
SRAM芯片2114 (1K4位)
(1) 外特性
 地址引脚:
A9～A0 (输入)
 数据引脚:
D3～D0 (输入/输出)
 电源、地
 控制端:
= 0 选中芯片
= 1 未选中芯片
片选CS
写使能WE
= 0 写
= 1 读
A6 A5 A4 A3 A0 A1 A2 CS GND
Vcc A7 A8 A9 D0 D1 D2 D3 WE
2114 (1K4)
1
9
10
18

## Slide 16
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
地址
地址译码器
读写电路
读写电路
读写电路
A0
A1
A9
Z0
Z1
Z1023
D0
D1
D3
W0
W0
W1
W1
W3
W3
字线
一维地址译码方式
(例：1024*4位)
存储阵列的每一行对应一个字，共用一根字线
缺点：当地址线增加时，使译码器的复杂度按2n增加
如何实现内部位存储单元阵列？

## Slide 17
≈
≈
≈
≈
≈
≈
地址
X地址译码器
A0
A1
A2
A3
X0
X31
Y31
Y0
A4
Y地址译码器
读写电路
A5
A6
A7
A8
A9
D
读
写
W
W
W
W
32×32位
二维地址译码的位选方式
每次读出1位
优点：译码线少
(32+32=64)
缺点：需多片构成字

## Slide 18
(2) 内部寻址逻辑
寻址空间1K, 存储芯片共1K4个位单元, 被分成4个位平面(按矩阵排列), 每个平面1K 1位。
每平面矩阵排成64行16列。
D3
D2
D1
D0
X0
行译码
6位行地址
X63
列译码
Y0
Y15
4位列地址
64 16
64 16
64 16
64 16
1K
1K
1K
1K

## Slide 19
__
CS
A0
A5
D0
D3
___
WE
1K×1
1
2
3
4
I/O
I/O
I/O
I/O
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
…
…
地址总线
数据总线
.
.
A6…A9

## Slide 20
1. 四管单元
（1）组成
T1、T2：记忆管
C1、C2：柵极电容
T3、T4：控制门管
Z：字线
位线
W、
W：
（2）定义
“0”：T1导通，T2截止
“1”：T1截止，T2导通
（C1有电荷,C2无电荷 ）；
（C1无电荷,C2有电荷）。
T3
T4
Z
W
W
T1
T2
C1
C2
A
B
8.2.2 动态MOS存储单元与存储芯片

## Slide 21
（4）保持
Z：加低电平，
T3、T4截止，该单元未选中，保持原状态
需定期向电容补充电荷（动态刷新），∴称动态
（3）写入
Z：加高电平
写0：W低电平、W高电平(A=L，B=H)
写1：W高电平、W低电平(A=H，B=L)
T3
T4
Z
W
W
T1
T2
C1
C2
A
B

## Slide 22
W、W先预充电至高电平，断开充电回路字线Z加高电平
四管单元是非破坏性读出，读出过程即实现刷新
（5）读出
若原存信息为0，则位线W上有负脉冲，读出0；
若原存信息为1，则位线W上有负脉冲，读出1；
T3
T4
Z
W
W
T1
T2
C1
C2
A
B
Vcc
预充
预充

## Slide 23
2. 单管单元
(1) 组成
C: 记忆单元
T: 控制门管
Z: 字线
W: 位线
(2) 信息的存储
“0”: C无电荷(电荷量少);
“1”: C有电荷(电荷量多)
C
W
Z
T
V0
V1
C

## Slide 24
写入:
Z加高电平, T导通, W上加高/低电平, 写1/0 (V1/V0)
读出: W预充电至Vm(对分布电容C), 断开充电回路
(3) 工作原理
Z加高电平, T导通, 根据W线电位变化, 读出1/0：
其中
Vm 
(V1+V0)
2
若原信息为0, 则W通过T向C充电, 使位线W的电平下降;若原信息为1, 则C通过T向位线W放电, 使W的电平上升;
C
W
Z
T
C
根据位线W电平变化的方向和幅度判断是“0”或“1”。

## Slide 25
(4) 保持
字线Z: 加低电平, T截止, 该单元未选中, 保持原状态。
单管单元是破坏性读出, 读出后需重写。
C
W
Z
T
C

## Slide 26
地址线:
A7~A0 (输入)分时复用, 提供16位地址。
数据端:
Di (输入)
Do (输出)
GND CAS Do A6 A3 A4 A5 A7
2164 (64K1)
1
8
9
16
Di WE RAS A0 A2 A1 Vcc
空闲/刷新
电源、地、引脚1未使用
3. 存储芯片
外特性:
例. DRAM芯片2164
(64K1位)
控制端:
片选
= 0 写
= 1 读
写使能WE
行地址选通RAS=0时,
列地址选通CAS=0时,
A7~A0为行地址
(高8位地址)
A7~A0为列地址
(低8位地址)

## Slide 27
≈
≈
≈
≈
≈
≈
地址
X地址译码器
A0
A1
A2
A3
X0
X31
Y31
Y0
A4
Y地址译码器
读写电路
A5
A6
A7
A8
A9
D
读
写
W
W
W
W
32×32位
选择线
读数据线
写数据线
刷新放大器
多管DRAM片内刷新结构图
Din
Dout

## Slide 28
1. 刷新定义和原因
定期向电容补充电荷
刷新
动态存储器依靠电容电荷存储信息。电容电荷随时间推移将缓慢释放(泄漏), 因此需要定期对原存信息为1的电容补充电荷。
注意刷新与重写的区别。
破坏性读出后重写, 以恢复原来的信息
动态存储器, 需定期补充电荷以保持原来信息
8.2.3 动态存储器的刷新

## Slide 29
2. 最大刷新间隔
大多数DRAM要求: 2-64ms内须对所有单元刷新一遍
各动态芯片可同时刷新, 片内按行刷新(按行读)。
3. 刷新方法
刷新一行所用的时间。
 刷新周期(存取周期):
 刷新周期数:
刷新一片芯片所需的周期数由芯片矩阵的行数决定。
(注: 单管动态存储器, 读出时能自动重写补充电荷)
刷新时的几个基本概念:
 对主存的访问:
由CPU提供行、列地址随机访问
CPU访存:
芯片刷新:
由刷新地址计数器提供行地址定时刷新。

## Slide 30
2ms内集中安排所有刷新周期。
4. 刷新周期的安排方式（以2ms为例）
死区
集中刷新用于实时要求不高的场合.
(1) 集中刷新
R/W
刷新
R/W
刷新
2ms
50ns
在此期间, 不能使用存储器
(2) 分散刷新
各刷新周期分散安排在存取周期中。
R/W
R/W
刷新
刷新
100ns
造成主存利用率降低, 用在低速系统中

## Slide 31
(3) 异步刷新
例. 一片动态存储芯片共128行
刷新周期分散安排在2ms内。
2ms
128行
≈15.6 微秒
即: 每隔15.6微秒提一次刷新请求, 刷新一行; 2ms内刷新完所有行。
R/W
刷新
R/W
刷新
R/W
R/W
R/W
15.6 微秒
15.6 微秒
15.6 微秒
刷新请求
刷新请求
(可作为DMA请求)
(可作为DMA请求)