## Slide 1
中断方式消除了程序查询方式中CPU空闲等待现象，并且在没有中断处理任务时，CPU和外设可以并行工作。但在中断响应和执行中断服务程序时仍然需要依靠CPU来完成。为了解决高速设备与主存间的大数据量传输问题，因此采用DMA的传送方式。
9.5 DMA方式与接口

## Slide 2
直接依靠硬件系统来控制主存与设备之间的数据传送,传送期间无需CPU干预，传送结束后通常用中断方式通知CPU。
9.5.1 DMA基本概念
1、定义

## Slide 3
逻辑断开
DMA传送
DMA传送过程示意图:
系统总线
CPU
M
外围设备
设备接口
DMA控制器
总线请求
总线批准
单路型DMA控制器接口

## Slide 4
2、特点
响应随机请求
不影响CPU程序的执行，仅占用总线、无程序切换
大批量数据的简单传送
3、典型的应用
主存与高速I/O设备之间的简单数据传送
大批量数据采集系统
动态存储器（DRAM）的自动刷新

## Slide 5
4、DMA的数据传送模式
（1）单字传送
DMA请求获得批准后，CPU让出一个总线周期用于字或字节的传送，再回收并重新判断下一个周期的总线控制权，也称为周期挪用或窃取。
（2）块传送方式（成组连续传送）
DMA被批准后，连续占用若干个总线周期，连续批量地传送数据，结束后将总线的控制权交回给CPU。

## Slide 6
系统总线
CPU
M
DMA
控制器
外围设备
接口
总线请求
总线批准
外围设备
接口
DMA请求
DMA批准
多路型DMA控制器接口
9.5.2 DMA控制器与接口功能

## Slide 7
(1) 接收CPU初始化信息
(传送方向、主存首址、交换量)
初始化
(2) 接收外设DMA请求, 判优, 向CPU申请总线
传送前
(3) 接管总线权,发总线地址、读/写命令
并向I/O接口发出响应信号
传送期间
现代计算机一般设置专用DMA控制器, DMA控制器和接口各自的功能是:
(4) 向CPU撤销请求，并向I/O发结束信号
传送结束
DMA控制器的功能

## Slide 8
(1) 接收CPU初始化信息(外设寻址信息)
初始化
(2) 向DMA控制器发请求
传送前, 外设准备好
(3) 向总线传送数据
传送期间
(4) 向CPU发中断请求
传送结束
接口功能

## Slide 9
CPU
M
DMA
控制器
外围设备
接口
总线请求
总线应答
外围设备
接口
DRQ
DACK
操作过程 (四个阶段)
主程序实现初始化(对DMA控制器和接口);
程序准备:
9.5.2 DMA传送过程

## Slide 10
执行中断处理程序。
(硬件实现)
DMA传送:
善后处理:
存储器 I/O
直传
DRQ→HRQ →HLDA →DACK
传送请求:
CPU
M
DMA
控制器
外围设备
接口
总线请求
总线应答
外围设备
接口
DRQ
DACK
中断请求