## Slide 1
第14章 接口电路及应用
第三部分 微机原理与接口

## Slide 2
最小模式
14.1 I/O接口

## Slide 3
最大模式

## Slide 4
┅
┅
┅
┅
接口1
接口2
接口N
端口1
端口2
端口m
端口1
端口1
端口2
端口2
端口m
端口m
端口编址
接口和端口的关系
1

## Slide 5
数据线
控制线
状态线
DB
CB
AB
数据输入寄存器
(or 三态门)
数据输出寄存器
(锁存器)
状态寄存器
(or 三态门)
命令寄存器
译码
电路
控制
逻辑
接口的基本结构
2

## Slide 6
8086/8088端口编址
3
采用I/O独立编址方式
I/O操作只使用20根地址线中的16根：A15～A0
可寻址的I/O端口数为64K(65536)个
I/O地址范围为0～FFFFH
IBM PC只使用了1024个I/O地址(0～3FFH)

## Slide 7
≥ 1
A11
A10
A8
A3
A2
A9
A7
A4
┇
&
CE
A1
A0
接口芯片
IOR
IOW
&
其余高位地址均为0
时选中该接口
接口中的端口地址分别为：
0000,0010,1111,00XX
2F0H-2F3H

## Slide 8
14.2 简单接口芯片
含8个三态门的集成电路芯片
在外设具有数据保持能力时用来输入接口数据
74LS244三态门
1

## Slide 9
例，编程判断图中的开关状态，若全闭合则转NEXT1，否则转NEXT2。
地址范围：83FCH-83FFH
可以任选其中一个地址如83FCH作为该接口地址
MOV DX, 83FCH
IN AL, DX
AND AL, 0FFH
JZ NEXT1
JMP NEXT2

## Slide 10
74LS273锁存器
2
  8个D触发器
  具有对数据的锁存能力
  只能用于数据的输出接口

## Slide 11
74LS374锁存器
3
  含三态的8D触发器。
  既可以做输入接口，也可以做输出接口。

## Slide 13
共阳极数码管结构示意图
综合应用
4
根据开关状态在7段数码管上显示数字或符号，编程实现当4个开关的状态分别为0000～1111时，在7段数码管上对应显示’0’～’F’。

## Slide 14
F0H
F1H
O1 I1
O2 I2
O3 I3
O4 I4
E1
K0～K3
+5V
G
G2A
G2B
C
B
A
≥1
74LS244
D0 Q0
| Q1
D7 Q2
Q3
Q4
CP Q5
Q6
Q7
a
b
c
d
e
f
g
DP
7406
反相器
74LS273
Rx8
≥1
74LS138
D0～D7
IOW
IOR
Y0
Y1
&
A6～A4
A3
A2
A1
A0
D0
D1
D2
D3
译码器
A7
1
。。。

## Slide 15
符号 | 形状 | 7段码 Dp gfedcba D7 -- D0 | 符号 | 形状 | 7段码 Dp gfedcba D7 -- D0
’0’ |  | 00111111,3FH | ’8’ |  | 01111111,7FH
’1’ |  | 00000110,06H | ’9’ |  | 01100111,67H
’2’ |  | 01011011,5BH | ’A’ |  | 01110111,77H
’3’ |  | 01001111,4FH | ’B’ |  | 01111100,7CH
’4’ |  | 01100110,66H | ’C’ |  | 00111001,39H
’5’ |  | 01101101,6DH | ’D’ |  | 01011110,5EH
’6’ |  | 01111101,7DH | ’E’ |  | 01111001,79H
’7’ |  | 00000111,07H | ’F’ |  | 01110001,71H
显示符号与输出数据对应表

## Slide 16
……
Seg7 DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH, 7DH,07H,
7FH,67H,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H
……
LEA BX, Seg7
MOV AH, 0
GO: IN AL, 0F1H
AND AL, 0FH
MOV SI, AX
MOV AL, ［BX+SI］
OUT 0F0H, AL
JMP GO

## Slide 17
14.3 基本输入输出方式
01
02
03
方法
04
查询式传送
中断方式传送
直接存储器存取(DMA)
无条件传送
程序
控制
方式

## Slide 18
无条件传送方式
1
  软件及接口硬件简单
优点
  只适用于简单外设，适应范围较窄
缺点
要求外设总是处于准备好状态

## Slide 19
例，请自行编程实现，读取开关的状态，并当开关闭合时，输出编码使发光二极管亮。
D
CP
Q
D0
D1
输出口地址38F3H
输入口地址38F0H
+5V
1

## Slide 20
查询工作方式
2
每满足一次条件只能进行一次数据传送。
适用场合：
外设并不总是准备好
对传送速率和效率要求不高
工作条件：
外设应提供设备状态信息
接口应具备状态端口
仅当条件满足时才能进行数据传送；

## Slide 21
单个外设的查询工作方式流程图
READY?
进行一次
数据交换
读入并测试外设状态
Y
N
传送完？
Y
结 束
N
每满足一次条件只能进行一次数据传送
开 始

## Slide 22
单个外设的查询工作方式流程图
防止死循环

## Slide 23
02
01
03
外设状态端口地址为03FBH，第5位(bit5)为状态标志（=1忙，=0准备好）
外设数据端口地址为03F8H，写入数据会使状态标志置1 ；外设把数据读走后又把它置0。
试画出其电路图，并将BUF中的100个字节数据输出。
查询工作方式的例子—数据输出

## Slide 24
状态端口
D5
D7-D0
A9
|
A3
≥1
&
A15
|
A10
≥1
3F8H
A2
A1
A0
G
G2A
G2B
C
B
A
74LS138
Y0
≥1
D7-D0
CP
Q7
Q6
Q5
Q4
Q3
Q2
Q1
Q0
74LS273
外设
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
BUSY
Y3
3FBH
IOW
IOR
状态端口地址：0000 0011 1111 1011 3FBH
数据端口地址：0000 0011 1111 1000 3F8H
A9 A3

## Slide 25
LEA SI,BUF
MOV CX,100
AGAIN : MOV DX,03FBH
WAITT：IN AL,DX
TEST AL,20H
JNZ WAITT
MOV DX,03F8H
MOV AL，[SI]
OUT DX，AL
INC SI
LOOP AGAIN
HLT

## Slide 26
多个外设时查询工作方式
优点：
  软硬件比较简单
缺点：
  CPU效率低，数据传送的实时性差，速度较慢