## Slide 1
第3章 逻辑代数基础
第一部分 计算机基础

## Slide 2
3.1 逻辑代数的基本概念
所谓“逻辑”是指“条件”与“结果”的关系，数字逻辑利用数字电路的输入信号反映“条件”，而用数字电路的输出反映“结果”。从而使数字电路的输入和输出之间代表了一定的逻辑关系。

## Slide 3
逻辑代数是变量按一定逻辑关系进行运算的表达式，是分析和设计数字电路的数学工具。
1
逻辑变量：逻辑代数中的变量即逻辑变量，只有0或1两种取值（称为逻辑状态）。
0和1并不表示数值的大小，而是表示两种对立的逻辑状态，如电平的高与低、事件的是与非、开关的通与断等。
2

## Slide 4
若输入逻辑变量为A1,A2,‧‧‧,An ，输出逻辑变量为F，当A1,A2,‧‧‧,An的取值确定后，F有唯一值与之对应，则F是A1,A2,‧‧‧,An的逻辑函数，记为
F=f(A1,A2,‧‧‧,An)
A1,A2,‧‧‧,An为输入逻辑变量，取值0或1；
逻辑函数F的取值也只能为0或1；
逻辑函数与逻辑变量的关系由有限个基本逻辑运算(与、或、非)决定。
3

## Slide 5
3.1.1 基本逻辑运算
U0
A
B
Y
真值表
A B Y
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
规定: 开关合为逻辑“1”
开关断为逻辑“0”
灯亮为逻辑“1”
灯灭为逻辑“0”
与运算：决定事件发生的各条件中，所有条件都具备，事件才会发生（成立）。
1
把逻辑变量所有可能的取值及其对应的结果构成的表格

## Slide 6
&
A
B
Y
0 • 0=0 0 • 1=0
1 • 0=0 1 • 1=1
A
B
Y
Y= A•B = A∧B = AB
与逻辑、 逻辑乘
与运算的逻辑表达式：
与运算的运算规则:
实现与运算的逻辑电路称为与门，其逻辑符号为:
A
B
Y

## Slide 7
2
或运算：决定事件发生的各条件中，有一个或一个以上的条件具备，事件就会发生（成立）。
U0
A
B
Y
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
A B Y
真值表

## Slide 8
A
B
Y
≥1
0+0=0 0+1=1
1+0=1 1+1=1
A
B
Y
+
Y=A＋ B =A∨B
或逻辑、 逻辑加
或运算的逻辑表达式:
或运算的运算规则：
实现或运算的逻辑电路称为或门，其逻辑符号为:
A
B
F

## Slide 9
3
非运算：决定事件发生的条件只有一个，条件不具备时事件发生（成立），条件具备时事件不发生。
真值表
0 1
1 0
A Y
Y
R
A
U0

## Slide 10
0＝ 1
1＝ 0
1
A
Y
A
Y
非运算的逻辑表达式:
非运算的运算规则：
实现非运算的逻辑电路称为非门，其逻辑符号为:
Y＝ A
非逻辑、 逻辑反
A
Y

## Slide 11
3.1.2 复合逻辑运算
将基本逻辑门加以组合，可构成“与非” “或非” “异或”等门电路。
真值表
A B Y
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
&
A
B
Y
符号：
A
B
Y
与非门
1
如，Y = AB
Y=ABC
多个逻辑变量时:

## Slide 12
真值表
A B A+B Y
0 0 0 1
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 1 0
多个逻辑变量时:
Y= A+B+C
A
B
Y
≥1
符号：
A
B
Y
+
或非门
2
Y= A+B
如，

## Slide 13
如， Y= AB +CD
符号：
C
D
Y
≥1
A
B
&
&
与或非门
3

## Slide 14
Y=A  B =AB + AB
如，
真值表
A B AB AB Y
0 0 0 0 0
0 1 1 0 1
1 0 0 1 1
1 1 0 0 0
异或门
=1
A
B
Y
符号：
A
B
Y
3
同或门，Y=A ⊙ B=AB + AB= A  B
Y
A
B

## Slide 15
1
1
&
&
≥1
A
B
Y=A  B =AB + AB
如，
A
B
AB
AB
Y=AB + AB
用基本逻辑门组成异或门

## Slide 16
3.2 逻辑代数的基本运算规则
基本逻辑关系
1
0+0=0 ，0+1=1 ，1+0=1，1+1=1
A+0 =A，A+1 =1，A+A =A，
A+A =1
0•0=0 0•1=0 1•0=0 1•1=1
A•0 =0 A•1 =A A•A =A
A•A =0
A ＝ A
0=1 1=0

## Slide 17
基本定律
2
交换律: A+B = B+A
AB=BA
结合律: A+B+C=(A+B)+C=A+(B+C)
ABC=(AB)C=A(BC)

## Slide 18
证明:
右边 =(A+B)(A+C)
=AA+AB+AC+BC
=A +A(B+C)+BC
=A(1+B+C)+BC
=A • 1+BC ; 1+B+C=1
=A+BC ; A • 1=1
=左边
分配律: A(B+C)=AB+AC
A+BC=(A+B)(A+C)

## Slide 19
A B C | A(B+C) | AB+AC
0 0 0 | 0 | 0
0 0 1 | 0 | 0
0 1 0 | 0 | 0
0 1 1 | 0 | 0
1 0 0 | 0 | 0
1 0 1 | 1 | 1
1 1 0 | 1 | 1
1 1 1 | 1 | 1
A(B+C)=AB+AC
利用真值表证明

## Slide 20
吸收规则
A+AB=A+B
A+AB=A+B
A+AB =A
证明:
3
基本运算规则
A+AB =A+AB+AB
=A+(A+A)B
=A+ 1•B
=A+B

## Slide 21
证明:
并项规则
AB+AC+BC=AB+AC+(A+A)BC
=AB+AC+ABC+ABC
=AB(1+C) +AC(1+B)
=AB +AC
(A+B)(A+C)(B+C)=(A+B)(A+C)
AB+AC+BC… =AB+AC
AB+AB =A ， (A+B)(A+B)=A
AB+AC+BC =AB+AC
推广：

## Slide 22
德摩根定理
A•B =A+B
A+B = A•B
A B A•B A+B
1
1
1
0
0 0
0 1
1 0
1 1
1
1
1
0
证明:

## Slide 23
3.3 逻辑函数的表示及变换
设有两个逻辑函数：
F=f(X1,X2,…,Xn) ， G=g(X1,X2,…,Xn)
其变量都为X1,X2,…,Xn，如果对应于变量X1,X2,…,Xn的任何一组取值，F，G的值都相等，则称这两个函数相等，记为F=G。

## Slide 24
四种表示方法
Y=AB + AB
逻辑代数式(逻辑表达式)
1
1
&
&
≥1
A
B
Y
逻辑电路图
卡诺图
真值表， n个输入变量有2n种组合
3.3.1 逻辑函数的表示方法

## Slide 25
真值表
A B Y
0 0 d
0 1 d
1 0 d
1 1 d
A B C Y
0 0 0 d
0 0 1 d
0 1 0 d
0 1 1 d
1 0 0 d
1 0 1 d
1 1 0 d
1 1 1 d
0 d
1 d
A Y
一输入变量，二种组合
二输入变量，四种组合
三输入变量，八种组合

## Slide 26
A B C D Y
0 0 0 0 d
0 0 0 1 d
0 0 1 0 d
0 0 1 1 d
0 1 0 0 d
0 1 0 1 d
0 1 1 0 d
0 1 1 1 d
A B C D Y
1 0 0 0 d
1 0 0 1 d
1 0 1 0 d
1 0 1 1 d
1 1 0 0 d
1 1 0 1 d
1 1 1 0 d
1 1 1 1 d
四输入变量，16种组合

## Slide 27
3.3.2 各种表示方法之间的转换
（1）把真值表中逻辑函数值为1的变量组合挑出来；
（2）若输入变量为1，则写成原变量，若输入变量为0，则写成反变量；
（3）把每个组合中各个变量相乘，得到一个乘积项；
（4）将各乘积项相加，就得到相应的逻辑表达式（与或式）。
由真值表求逻辑表达式
1

## Slide 28
按照逻辑表达式，对逻辑变量的各种取值进行计算，求出相应的函数值，再把变量取值和函数值一一对应列成表格。
由逻辑表达式列出真值表
2

## Slide 29
（1）画出所有的逻辑变量；
（2）用“非门”实现非变量；
（3）用“与门”对有关变量的乘积项，实现逻辑乘；
（4）用“或门” 实现逻辑加；
由逻辑函数式求逻辑电路
3
&
≥1
&
&
&
C
A
A
A
B
B
B
C
C
Z
A
B
C

## Slide 30
AB
1
&
A
B
&
1
≥1
由输入到输出，按照每个门的符号写出每个门的逻辑函数，直到最后得到整个逻辑电路的表达式。
由逻辑图求逻辑表达式
4
A
B
A
B
Y=A B+AB