## Slide 1
第7章 CPU系统
第二部分 计算机组成原理

## Slide 2
7.1 CPU概述

## Slide 3
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
时序系统
运算器
控制器
7.1.1 CPU的基本组成
以模型机为例

## Slide 4
移位器
ALU
多路选择器
多路选择器
内部总线
M S0
S3
C0
运算部件
（1）输入逻辑
（2）运算逻辑
（3）输出逻辑
多路选择器
多路选择器
ALU
移位器
1

## Slide 5
运算部件的设置
（1）只设置一个ALU，因而通过硬件只能实现基本的定点加、减运算和逻辑运算，依靠软件子程序实现定点乘除运算、浮点运算；
（2）设置一个ALU，同时在硬件级实现定点乘除运算，如设置专门的阵列乘法器和除法器；
（3）设置一个ALU，并将定点乘除部件和浮点部件作为基本配置；
（4）设置多个运算部件，以实现流水处理，完成复杂的运算操作。

## Slide 6
移位器
ALU
多路选择器
多路选择器
R0
Rn
R0. . . Rn R0. . . Rn
内部总线（单向）
M S0
S3
+1
2、CPU内部的数据通路结构
（1）单组内总线、分立寄存器结构
D0
CLK
Q0
Q0
D0
CLK
Q0
Q0
选择器A
ALU
移位器
2
R0
Rn

## Slide 7
（2）单组内总线、集成寄存器结构
移位器
ALU
锁存器
锁存器
内部总线（双向）
R0
Rn
通用寄存器组（单口RAM）
M S0
S3
+1
寄
存
器
组
0 1 0 1 0 1 0 1
C
D
ALU
移位器
半导体存储器

## Slide 8
CPU内部设置多组总线, 用于传输不同类别的信息(地址、数据、指令信息等分别用不同的总线传送)。
如 Pentium处理器的内部结构:
8K指令Cache
指令预取部件
指令译码器
微程序
ROM
分支预测部件
控制部件
U流水线
V流水线
U流水线地址生成
V流水线地址生成
双端口数据Cache
浮点处理
部件FPU
总线接口部件
32位内部地址总线
64位内部数据总线
(3) 多组内总线结构

## Slide 9
寄存器组
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
时序系统
寄存器组
3
以模型机为例

## Slide 10
可编程访问的寄存器，在指令系统中为这组寄存器分配了各自的编号；
这类寄存器可以提供操作数、运算结果、地址指针、计数器等多种功能，故称为通用寄存器。
（1）通用寄存器组
R0、R1、 R2、R3
模型机中：
AX、BX、CX、DX
SP、 BP、 SI、 DI
8086微机中：

## Slide 11
（2）程序计数器 PC
程序计数器（PC）也称为指令计数器或指令指针，用来指示指令在存储器中的存放位置。
1000H
1001H
….
顺序指令1
转移指令2
指令3
….
1000H
PC
当程序顺序执行时，每次从主存取出一条指令，PC内容就增量计数，指向下一条指令的地址。
1001H
PC
当程序要转移时，将转移地址送入PC，使PC指向新的指令地址。
XXXXH
PC
因此，当现行指令执行完时，PC中存放的总是后续指令的地址。

## Slide 12
（3）程序状态字寄存器 PSW
记录现行程序的运行状态和指示程序的工作方式。
特征位
也叫标志位，用来反映当前程序的执行状态。指令执行后，CPU根据执行结果设置相应特征位，作为决定程序流向的判断依据，常见有5种。另有编程设定位。
进位
C
溢出
V
零位
Z
负位
N
奇偶
P
特征位，自动设置

## Slide 13
编程设定位
PSW中某些位或字段由CPU编程设定，以决定程序的调试、对中断的响应、程序的工作方式等。
跟踪位
T
允许中断
I
程序优
先级段
工作方
式字段

## Slide 14
（4）堆栈指针 SP
7FFDH
7FFEH
XXXX
堆栈空间
….
堆栈栈底
7FFEH
SP
在主存储器中划出一段区间作为堆栈区，是一种按“后进先出”存取顺序进行存储的结构。
作为起点的一端固定，称为栈底；浮动端称为栈顶。
设置一个具有加、减计数功能的寄存器作为堆栈指针，命名为SP，SP中的内容就是栈顶单元地址。
压栈：SP=SP-1，存入数据
7FFDH
SP
XXXXH
出栈：读取数据, SP=SP+1

## Slide 15
（5）暂存器
与通用寄存器不同，暂存器没有编号，不能被编程访问，只能CPU内部专用。设置暂存器的目的是暂存某些中间过程产生的信息。
模型机中，若需要暂存时，则从主存中读取源操作数地址或源操作数时，就使用暂存器C；从主存中读取目的操作数地址或目的操作数，就使用暂存器D。
C
D
模型机中：

## Slide 16
（6）指令寄存器 IR
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
时序系统
IR
M
用来存放正在执行的指令，它的输出包括操作码信息、地址码信息等，是产生微命令(控制信号)的主要逻辑依据。
以模型机为例，

## Slide 17
M
I/O
CB
内总线
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
时序系统
（7）地址寄存器 （MAR）
CPU访问主存时，先要找到需要访问的存储单元，因此设置地址寄存器来存放被访问单元的地址。
MAR

## Slide 18
M
I/O
CB
内总线
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
时序系统
（8）数据缓冲寄存器 MBR（MDR）
存放CPU与主存之间交换的数据。无论是从主存读出的数据，还是写入主存的数据，都要经过MBR。

## Slide 19
控制器
控制部件的功能主要是负责对指令进行译码，并且发出为完成每条指令所要执行的各种操作的控制信号（微命令）。
CPU工作过程中所需的控制信号，既可以单独由组合逻辑电路的方式来产生，也可以单独由微程序的方式来产生，或者综合运用。
因此，有两种控制部件：组合逻辑控制器和微程序控制器。
4

## Slide 20
时序系统
5
P
T0
T1
T2
T3
1
2
3
4
2
2
3
4
节拍
节拍
节拍
节拍
以一节广播体操为例

## Slide 21
CPU每取出一条指令并执行这条指令，都要完成一系列的操作，这一系列操作所需要的时间通常叫做一个指令周期。而指令周期是取出一条指令并执行完这条指令的时间。由于各条指令的操作功能不同，因此各种指令的指令周期是不尽相同的。
指令周期

## Slide 22
节拍
一个指令周期包含许多长度固定的时间段，一个时间段就是一个节拍，也称为时钟周期。
每个节拍完成一步操作。而这一步操作又由计算机中各执行部件完成的微操作组成。
Ti

## Slide 23
时序控制方式
6
同步控制
同步控制方式是指各项操作由统一的时序信号进行同步控制。这就意味着各个微操作必须在规定的时间内或固定时刻完成。
时钟周期时间固定;
各步操作的衔接、各部件之间的数据传送受严格同步时钟定时控制。
特点：

## Slide 24
时钟
T1
T3
T2
T4
地址
数据
打入地址
读出数据

## Slide 25
异步控制
各项操作按不同需要安排时间, 不受统一时序控制。
特点：
无统一时钟周期划分, 各操作间的衔接和部件之间的信息交换采用应答方式。
CPU采样数据
Ready
Data
数据线高阻

## Slide 26
扩展同步控制
同步方式中引入应答机制。
T4
时钟
T1
T3
T2
T4
Tw
Ready

## Slide 27
CPU的工作过程就是从主存（或缓存）中读取指令，将指令放入指令寄存器（IR）。然后对指令译码。把指令分解成一系列的微操作，再发出各种相应的控制命令，控制各功能部件执行相关的操作，从而完成一条指令的执行，实现对应的功能。
取指令
指令译码
指令执行
后续阶段
CPU的工作过程
7.1.2 CPU的工作原理