## Slide 1
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
时序系统
7.3 CPU模型

## Slide 2
7.3.1 CPU设计步骤
（1）拟定指令系统
一台计算机的指令系统表明了这台机器所具有的硬件功能。
（2）确定总体结构，核心是数据通路结构
（3）确定控制信号的产生方式并安排时序
（4）拟定指令流程和微命令序列
（5）形成控制逻辑

## Slide 3
1. 指令格式
双地址类指令格式
单地址类指令格式
转移指令格式
定长指令格式：16位, 占据一个存储单元；
采用寄存器型寻址，即指令中给出寄存器号；
所有寄存器都是16位。
指令类型
指令字长、存储字长、机器字长
7.3.2 模型机的指令系统

## Slide 4
双地址类指令格式：
4 3 3 6
操作码 寄存器号 寻址方式 寄存器号 寻址方式
目的地址
源地址
单地址类指令格式：
操作码 寄存器号 寻址方式 未使用
4 3 3 3 3
目的地址
转移类指令格式：
15 12 11 9 8 6 5 4 3 2 1 0
转移地址
转移条件
操作码 寄存器号 寻址方式 方式 N ' Z ' V ' C'

## Slide 5
2.寻址方式
CPU可编程访问的寄存器（3位编号）
通用寄存器:
R0(000)、R1(001)、 R2(010)、 R3(011)
堆栈指针：SP（100）
程序状态字：PSW（101）
指令计数器：PC（111）
操作码 寄存器号 寻址方式 寄存器号 寻址方式
特点：指令中直接给出寄存器编号
源地址
目的地址

## Slide 6
寻址方式 编码 助记符 定义
寄存器直接寻址
000
R
寄存器号为有效地址，寄存器的内容为操作数
（1）0型：寄存器直接寻址
可指定的寄存器为：
R0、R1、R2、R3
、SP、PSW、PC
例：MOV R1，R0
CPU内部
寄存器组
1000H
1000H
R0
R1
假设操作码为0000，则指令的二进制代码？

## Slide 7
寻址方式 编码 助记符 定义
寄存器间址
001
(R)
寄存器的内容为有效地址
（2）1型：寄存器间接寻址
可指定的寄存器为：
R0、R1、R2、R3
例：MOV R1，(R0)
1000H
1001H
1002H
1020H
1021H
主存储器
数据1
数据2
0010H
….
R0
1002H
R1
0010H

## Slide 8
例：MOV (R0)， R1
1000H
1001H
1002H
1020H
1021H
主存储器
数据1
数据2
….
R0
1002H
R1
0010H
0010H

## Slide 9
寻址方式 编码 助记符 定义
（3）2型：自减型寄存器间址
可指定的寄存器：
R0、R1、R2、R3、SP
例：MOV R1，-(R0)
自减型寄存器间址
010
-(R)
寄存器的内容减1后作为有效地址
-(SP)
1000H
1001H
1002H
1020H
1021H
主存储器
数据1
数据2
….
R0
1003H
R1
0010H
0010H
1002H
(R0)=1003H

## Slide 10
例：MOV -(SP) , PC
PUSH PC
SP
PC
3000H
3001H
3002H
3FFFH
堆栈空间
XXXX
….
堆栈栈底
8000H
3001H
3000H
8000H
(SP)=3001H

## Slide 11
寻址方式 编码 助记符 定义
（4）3型：自增型寄存器间址
可指定的寄存器：
R0、R1、R2、R3、SP、PC
立即/自增型寄存器间址
011
(R)+
寄存器的内容为有效地址，访问该地址单元后，寄存器的内容加1。
(SP)+
(PC)+

## Slide 12
例：MOV R1，(R0)+
R0
R1
1000H
1001H
1002H
主存空间
XXXX
….
8000H
1000H
1001H
8000H
(R0)=1000H

## Slide 13
例：MOV PC，(SP)+
POP PC
SP
PC
3000H
3001H
3002H
3FFFH
堆栈空间
XXXX
….
堆栈栈底
8000H
3000H
3001H
8000H
(SP)=3000H

## Slide 14
例：MOV R1，(PC)+
R1
PC
8000H
8001H
8002H
8003H
8FFFH
程序空间
MOV R1，(PC)+
0010H
INC R1
….
….
8000H
8001H
8002H
0010H
PC的内容随着取指、指令地运行会动态变化
MOV R1, 10H
立即寻址
(PC)=8000H

## Slide 15
寻址方式 编码 助记符 定义
（5）4型：自增型双重间址
可指定的寄存器：
R0、R1、R2、R3、PC
直接/自增型双重间址
100
@(R)+
寄存器的内容为间接地址，根据该地址访存取得操作数的地址，再次访存读写操作数，然后寄存器的内容加1。
@(PC)+
操作数地址：EA=((R))
操作数：(EA)=(((R)))

## Slide 16
例：MOV R1，@(R0)+
R0
R1
1000H
1001H
1002H
1080H
主存空间
1080H
XXXX
….
8000H
8000H
1000H
1001H
(R0)=1000H

## Slide 17
例：MOV R1，@(PC)+
R1
PC
8000H
8001H
8002H
8600H
8FFFH
程序空间
MOV R1，@(PC)+
8600H
…..
主存空间
0010H
….
8000H
8001H
8002H
0010H
MOV R1, [8600H]
直接寻址
(PC)=8000H

## Slide 18
寻址方式 编码 助记符 定义
（6）5型：变址寻址/相对寻址
可指定的寄存器：
R0、R1、R2、R3、PC
变址/相对寻址
101
X(R)
寄存器的内容与形式地址之和为有效地址。
X(PC)
形式地址存放在紧跟指令的存储单元中。

## Slide 19
例：MOV R1，X(R0)
R1
PC
8000H
8001H
8002H
8003H
8FFFH
程序空间
MOV R1，X(R0)
0080H
INC R1
….
….
8000H
8001H
8002H
0010H
R0
1000H
1001H
1002H
1080H
主存空间
1080H
XXXX
….
0010H
（1）形式地址存放在紧跟指令的存储单元中；
（2）指令执行访存后，隐含约定需要将（PC）+1。
D=(PC)=0080H;
1000H
EA=1000H+0080H=1080H;
(PC)=(PC)+1
(R0)=1000H
(PC)=8000H

## Slide 20
寻址方式 编码 助记符 定义
（7）6型：跳步寻址
跳步寻址
110
SKP
执行再下一条指令
现行指令执行后，不是顺序执行下一条指令，而是执行再下一条指令。

## Slide 21
3.指令操作类型
操作码 助记符 含义 操作码 助记符 含义
0000
MOV
传送
0001
ADD
加
0011
AND
与
0100
OR
或
0111
NEG
求补
1000
INC 加1
1001
1010
0010
SUB
减
0101
EOR
异或
0110
COM
求反
1011
1100
1100
DEC 减1
1101
SL 左移
SR 右移
JMP 转移
RST 返回
JSR 转子

## Slide 22
(1)传送类指令
MOV： R<->R，R<->M，M<->M
统一编址，隐式I/O指令
(2)双地址指令
ADD，SUB，AND，OR，EOR
(3)单地址指令
COM(反)，NEG(补)，INC，DEC
SL(左移)，SR(右移)
(4)程序控制类指令
JMP, RST, JSR

## Slide 23
0 0 0 0 0
5 4 3 2 1 0
转移地址
无条件转
JMP 寄 寻 方式 N′ Z′ V′ C′
0 0 0 0 1
无进位转
(C=0)
0 0 0 1 0
无溢出转
(V=0)
0 0 1 0 0
数非零转
(Z=0)
0 1 0 0 0
数为正转
(N=0)
1 0 0 0 1
有进位转
(C=1)
1 0 0 1 0
有溢出转
(V=1)
1 0 1 0 0
数为零转
(Z=1)
1 1 0 0 0
数为负转
(N=1)
条件满足，转向转移地址；否则顺序执行。
根据有效地址获得的操作数作为转移地址,
X(PC)特例
指明PSW的标志位

## Slide 24
隐含约定：转子时返回地址压栈保存。
15 12 11 9 8 6 5 0
子程序入口地址
RST SP （SP）+
JSR 寄 寻 方式 N′ Z′ V′ C′
5 4 3 2 1 0
同时子程序的最后一条指令必须是返回指令。

## Slide 25
1.部件设置
可编程寄存器（16位）
通用寄存器：
R0、R1
、R2、R3
PC
4 3 2 1 0
（可扩展） I N Z V C
堆栈指针：
SP
指令计数器：
程序状态字：
PSW
允许中断（开中断）
（1）寄存器
实际判断的状态位
7.3.3 模型机的组成和数据通路

## Slide 26
暂存器C
非编程寄存器（16位）
:暂存来自主存的源地址或源数据。
暂存器D
:暂存来自主存的目的地址或目的数。
指令寄存器IR
:存放现行指令。
DB
SIR
S
D
C
Q
Q
输入
三态门
IR
输入
三态门
指令代码
准备好

## Slide 27
地址寄存器MAR
地址总线AB
内总线
CPMAR
EMAR
三态门
输出
D
C
Q
Q
MAR
CPU访问主存(IO)的地址由MAR提供

## Slide 28
DB
Read
S
D
C
Q
Q
输入
三态门
输出
三态门
CPMDR
EMDR
选择器B
内总线
SMDR
数据寄存器MDR
CPU存入主存(IO)的内容先放入MDR，读取主存(IO)的内容也先送入MDR。
Write

## Slide 29
SN74181 4片
SN74182 1片
(2) 运算部件设置
ALU
选择数据来源
选择器A
选择器B
移位器
:实现直传、左移、右移、字节交换
（16位）
ALU
M S0
S3
+1
多路选择器
多路选择器
多路选择器
移位器

## Slide 30
ALU为内部数据传送通路的中心；
寄存器采用
内总线采用单向数据总线；
分立结构；
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
2.总线与数据通路结构

## Slide 31
与系统总线的连接通过MAR、MDR实现。
MDR
输入
输出
输出至DB
输出至ALU的B门
从内总线输入
从DB输入
(打入)
(置入)
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
MAR
MDR

## Slide 32
3.各类信息传送途径
（1）如何读取指令？
1）指令地址：PC→MAR
2）指令信息：M→IR
3）指令后继（顺序）地址：(PC)+1→PC
5）若本条为转移指令，将根据寻址方式，
指令后继（转移）地址：→PC
4）指令译码、取数、执行

## Slide 33
0000H
0001H
程序空间
指令1
指令2
指令3
….
8000H
数据空间
数据1
数据2
数据3
….
CPU
MAR
IR
控制信号
R
k条地址线
n条数据线
PC
(PC)=0001H
指令2
MAR
IR
读取指令
EMAR
SIR

## Slide 34
1）指令地址:PC→MAR
PC
打入
A
ALU
移
内
MAR
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
C0
PC
PC
A
ALU
移位器
MAR

## Slide 35
M
2）读取指令信息
置入
DB
IR
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
M
IR

## Slide 36
3）后继顺序地址: (PC)+1→PC
PC
A
ALU
移
内
PC
C0
打入
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
C0=1
PC
PC
A
ALU
移位器

## Slide 37
4）后继转移地址: →PC
寄存器寻址：
Ri
打入
AB
ALU
移
内
PC
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
R0
A
ALU
移位器
PC

## Slide 38
寄存器间址：
Ri
打入
B
ALU
移
内
MAR
AB
M
DB
置入
MDR
B
移、
内
PC
ALU
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
R1
B
ALU
移位器
MAR
M
MDR
B
ALU
移位器
PC

## Slide 39
8000H
数据空间
数据1
数据2
数据3
….
CPU
MAR
MDR
控制信号
R
k条地址线
n条数据线
数据
地址
读取数据
数据地址=8000H
MAR
MDR
数据1
（2）访存读取数据
EMAR
SMDR

## Slide 40
8000H
数据空间
数据1
数据2
数据3
….
CPU
MAR
MDR
控制信号
W
k条地址线
n条数据线
数据
地址
数据已送入MDR
数据地址=8000H
MAR
MDR
数据1
（3）存入数据
EMAR
EMDR

## Slide 41
1）操作数地址: →MAR
寄存器间址：
Ri
打入
AB
ALU
移
内
MAR
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
R3
B
ALU
移位器
MAR

## Slide 42
变址寻址：X(R)→MAR
Ri
PC
A
ALU
移
内
MAR
AB
M
DB
移
内
C/D
M
MDR
B
ALU
ALU
C/D
A
B
移
内
MAR
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
PC
A
ALU
移位器
MAR
M
MDR
B
C
R0

## Slide 43
2）存取操作数
① R
R：
R0
打入
AB
ALU
移
内
R1
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
R0
A
ALU
移位器
R1

## Slide 44
DB
M
② R
M：
Ri
AB
ALU
内
MDR
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
R0
A
ALU
移位器
MDR
M

## Slide 45
DB
MDR
B
移、
内
Ri
ALU
③ M
R：
M
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
M
MDR
B
ALU
移位器
R2

## Slide 46
④ M
M：
M(源)
打入
DB
MDR
内
C
ALU
(计算目的地址)
DB
M
C
ALU
内
MDR
(目的)
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
M
MDR
B
ALU
移位器
C
A
ALU
移位器
MDR
M

## Slide 47
Ri
MDR
DB
内
I/O
ALU
⑤ R
I/O：
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
R0
A
ALU
移位器
MDR
I/O

## Slide 48
DB
⑥ I/O
R
打入
I/O
MDR
内
Ri
ALU
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
I/O
MDR
B
ALU
移位器
R0

## Slide 49
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
DB
DMA方式：
I/O
⑦ I/O
M
M
I/O
M

## Slide 50
内总线
AB
DB
R0 ～ R3 R0 ～ R3
C D C D
SP PC PSW MDR
选择器A
移位器
选择器B
R2
R0
R1
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
ALU
C0
EMAR
SMDR(Read)
SIR
4. 模型机微命令设置
CPC
CPD
CPR2
CPR3
CPMAR
CPMDR
CPPSW
CPPC
CPSP
CPR0
CPR1
M
S3 ～S0
DM →
SL →
SR→
→A
B←
EMDR(Write)