## Slide 1
多大容量, 位数, 多少片，如何分组
将CPU提供的全部地址空间的哪些地址空间分配给所设计的存储器, 确定各芯片组的片内地址
高位地址产生芯片组所需的片选信号
所有信号线如何连接
如何由存储芯片→存储器？
多大设计容量
8.3 主存储器的组织
确定设计容量
芯片的选用
地址分配
片选逻辑
信号线的连接

## Slide 2
CPU
存储芯片组 2
存储芯片组 1
存储芯片组 n
....
地址译码电路(产生片选信号)
....
地址总线
数据总线
控制总线
地址
涉及地址分配、译码选片和译码选单元等。

## Slide 3
主存容量 = 字数 位数
字数指可编址存储单元数
位数指每个编址存储单元的位数
字节编址
0000H
0001H
16/32/64….
字编址址
0000H
0001H
8.3.1 主存容量的扩展

## Slide 4
1.位扩展
位扩展指只在位数方向扩展。位扩展的连接方式是将各存储芯片的地址线、片选线和读/写线相应地并联起来，而将各芯片的数据线单独列出。
如用64K×1的SRAM存储芯片组成64K×8的存储器，需要8块芯片。
容量 地址 数据
存储器 64K×8 16 8
存储芯片 64K×1 16 1

## Slide 5
当CPU访问该存储器时，其发出的地址和控制信号同时传给8个芯片，选中每个芯片的同一单元，其单元的内容被同时读至数据总线的相应位，或将数据总线上的内容分别同时写入相应单元。
D0
D6
D7
D7 ～D0
CS
A15 ～A0
WE
64K
×1
64K
×1
64K
×1
…..

## Slide 6
2.编址空间扩展（字扩展）
字扩展是指仅在字数方向扩展，而位数不变。字扩展将芯片的数据线、读/写线并联，由片选信号（高位地址线译码）选定存储芯片，低位地址线直接连接各芯片。
如用16K×8的SRAM组成64K×8的存储器，需要4块芯片。
容量 地址 数据
存储器 64K×8 16 8
存储芯片 16K×8 14 8

## Slide 7
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
___
WE
__
CS
D7～D0
A15～A0
A13～A0
A15～A14
___
WE
___
WE
___
WE
___
WE
D7～0
D7～0
D7～0
A13～0
__
CS
__
CS
__
CS
__
CS
A13～0
A13～0
译码器
__
Y3
__
Y2
__
Y1
__
Y0
。
。
。
。
。
A13～0
D7～0
64K×8
芯片组
A15～A0
D7～D0
__
CS
___
WE

## Slide 8
000H
000H
000H
低位地址用于片内选单元
需要增加高位地址选定芯片
位数

## Slide 9
3.字和位同时扩展
当构成一个容量较大的存储器时，往往需要在字数方向和位数方向上同时扩展，这将是前两种扩展的组合。
如用16K×4的SRAM组成64K×8的存储器，需要8个芯片。
容量 地址 数据
存储器 64K×8 16 8
存储芯片 16K×4 14 4

## Slide 10
0000H
0000H
高位地址作为片选
位数
位数

## Slide 11
给出芯片地址分配与片选逻辑, 画出存储器框图
1. 根据存储器设计容量计算芯片数与分组
例1.
用2114(1K4)SRAM芯片组成容量为4K8的存储器，存储器的起始地址为1000H。假设CPU地址总线A15 ~A0, 数据总线D7 ~D0, 读/写信号线R/ W。
设计步骤:
先扩展位数,
2片1K4
1K8
4组1K8
4K8
8片
再扩展单元数

## Slide 12
2. 地址分配与片选逻辑
3)为每组芯片分配哪几位地址, 以寻找片内的存储单元；
4)由哪几位地址形成芯片选择逻辑, 以寻找各芯片组。
2)存储器容量设计及芯片分组: 存储器所需的地址线
因为， 4KB存储器（需12位地址）由4组芯片组成，且每组为1KB （需10位地址），在16位地址空间(64KB)中的起始地址为1000H。
1)明确CPU可访问存储空间： CPU地址总线A15 ~A0

## Slide 13
4KB存储器的存储空间为1000H-1FFFH
A15…A12A11A10 A9 · · · · · A0
64KB
1K4
1K4
1K4
1K4
1K4
1K4
1K4
1K4
1 1 0 · · · · · · · 0
1 1 1 · · · · · · · 1
1 0 1 · · · · · · · 1
1 0 0 · · · · · · · 0
0 1 1 · · · · · · · 1
0 1 0 · · · · · · · 0
0 0 0 · · · · · · · 0
0 0 1 · · · · · · · 1
1000- 13FF
1400- 17FF
1800- 1BFF
1C00- 1FFF
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1

## Slide 14
片选逻辑:
第一组: A15…A12A11A10 = 000100
第二组: A15…A12A11A10 = 000101
第三组: A15…A12A11A10 = 000110
第四组: A15…A12A11A10 = 000111
如果使用3:8译码器来产生片选信号, 可将上述状态看作: A15A14A13=000时, A12A11A10分别=100、101、110、111。
(=CS0)
(=CS1)
(=CS2)
(=CS3)

## Slide 15
电路框图:
A12A11A10 =100第1组片选
A12A11A10 =101第2组片选
A12A11A10 =110第3组片选
A12A11A10 =111第4组片选
1K4
1K4
1K4
1K4
1K4
1K4
1K4
1K4
将除了与芯片连接的地址以外的所有高位地址用于译码产生片选信号, 称为全译码方式。
A10
A15
A13
A14
A11
A12
3:8
译
码
器
A2
A1
A0
Y0
D0-D3
D4-D7
A0-A9
R/W

## Slide 16
某存储器按字节编址。其中, 0000H~ 07FFH为ROM区, 选用EPROM芯片(2KB/片); 0800H ~ 13FFH为RAM区, 选用RAM芯片(2KB/片和1KB/片)。地址总线A15~A0。给出地址分配和片选逻辑。
例2.
1. 计算容量和芯片数
ROM区: 2KB
RAM区: 3KB
2. 地址分配与片选逻辑
共3片(总容量5K)
(0800~0FFFH, 1000 ~13FFH)

## Slide 17
A15A14A13A12A11A10A9….A0
5KB需13位地址寻址: A12 ~ A0
0 0 0 0 0 0 ……. . 0
0 0 0 0 0 1 …… 1
0000 H
07FFH
0 0 0 0 1 1 …… . 1
0 0 0 0 1 0 …… . 0
0800 H
0FFFH
0 0 0 1 0 0 1 ….. .1
0 0 0 1 0 0 0 …. . 0
1000 H
13FFH
64KB
1KB (RAM)
2KB
(ROM)
2KB (RAM)
即: 对2K的ROM, 有A12A11 = 00
对2K的RAM, 有A12A11 = 01
对1K的RAM, 有A12A11A10= 100

## Slide 18
低位地址分配给芯片, 高位地址形成片选逻辑。
2K
A10～A0
CS1
A12A11
1K
A9 ～ A0
CS2
A12A11A10
A15A14A13为全0
2K
A10～A0
CS0
A12A11
芯片 芯片地址 片选信号 片选逻辑
3. 连接方式
 芯片每个单元长度为1个字节。
 片选信号低电平有效 (假设ROM的片选信号有效时, 便能实现读操作)。
 由于A15A14A13为全0, 在产生片选的译码电路中可以不体现。（有无影响？）

## Slide 19
CPU
地址总线
2K
RAM
2K
ROM
1K
RAM
数据总线
D7~D0
D7 ~D0
D7 ~D0
A12 A11
CS
CS
CS
A11
A12
A10
A11
A12
CS0=
A12A11
CS1=
A12A11
CS2=
A12A11A10
R/W
A10~A0
A10~A0
A9~A0
将除了与芯片连接的地址外的部分高位地址用于译码产生片选信号, 称为部分译码方式。

## Slide 20
例3. CPU地址总线16条, 数据总线8条, 有以下存储器连接电路:
1. 写出每片芯片的地址范围;
2. 分析芯片地址重叠情况;
3:8
译码器
A15
A14
A13
8KB
4KB
2KB
2KB
CS
CS
CS
CS
111
A12
100
010
101
110
001
000
011
GND
EN
A2
A1
A0

## Slide 21
1. 写出每片芯片的地址范围
1 1 1 0 0 0 0 …. 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 …. 1 1 1
A15A14A13A12A11A10 A9….A2A1A0
8KB
E000~FFFF
4KB
1 1 0 0 0 0 0 …. 0 0 0
1 1 0 1 1 1 1 …. 1 1 1
C000~DFFF
2BK①
1 0 1 0 0 0 0 …. 0 0 0
1 0 1 0 1 1 1 …. 1 1 1
A000~AFFF
2BK②
1 0 0 1 0 0 0 …. 0 0 0
1 0 0 1 1 1 1 …. 1 1 1
9000~9FFF
8K地址范围
4K地址范围

## Slide 22
2. 分析芯片地址重叠情况
(1) 8KB芯片地址空间E000~FFFF, 没有地址重叠;
(2) 4KB芯片地址空间C000~DFFF(即两个4K空间: C000~CFFF、D000~DFFF), 有4K地址重叠;
(3) 2KB ①芯片地址空间A000~AFFF(即两个2K空间: A000~A7FF、A800~AFFF), 有2K地址重叠;
(4) 2KB ②芯片地址空间9000~9FFF(即两个2K空间: 9000~97FF、9800~9FFF), 有2K地址重叠;

## Slide 23
例4，用2K4b的芯片(若干片)构成一个12KB的存储器，其地址范围在C0000∽C2FFFH以及C4000∽C6FFF之间。数据总线为D0∽D7，地址总线为A0∽A19(高地址)，对芯片读写采用R/控制，且片选要求采用3-8译码器的输出，如下图所示。
（1）需要2K4b的芯片多少片构成12KB的存储器？
（2）每组芯片地址线如何分配？
（3）选择哪些地址线作为译码器的使能端？
（4）选择哪些地址线作为译码器的输入端？
（5）在不增加其他器件的条件下，画出存储器逻辑电路图。
G1
G2A
G2B
C
B
A
Y0
Y1
Y2
Y7
Y6
Y5
Y4
Y3
VCC
&
≥1

## Slide 24
解：
C2FFFH-C0000H=2FFFH
C6FFFH-C4000H=2FFFH
2FFFH+1=3000H=0011,0000,0000,0000B=12KB
因此属于部分译码，有地址重叠
C0000H=1100,0000,0000,0000,0000B
C4000H=1100,0100,0000,0000,0000B
可以得到A14地址线没有参与片选译码
（1）12KB= (2K4b 2) 6，所以需要12片
（2）由于每组为2KB，所以需要11根地址线用于片内单元译码，即地址线A0∽A10。

## Slide 25
（3）（4）已知CPU地址线为A0∽A19，每组芯片为A0∽A10，同时A14不参与片选译码 ，因此能够参加片选译码的只有A11∽A13， A15∽A19 。
由于共有6组芯片，所以用于译码器译码输入的必须有3位地址线，因此译码器的输入端为A11∽A13。
所以，译码器的使能端为A15∽A19 。
C0000H=1100,0000,0000,0000,0000B
C4000H=1100,0100,0000,0000,0000B
得到，A19=A18=1, A17=A16=A15=0。

## Slide 26
C1800H= 1100,0001,1000,0000,0000B
C1FFFH=1100,0001,1111, 1111,1111B
∽
第四组
C2000H= 1100,0010,0000,0000,0000B
C27FFH=1100,0010,0111, 1111,1111B
∽
第五组
C2800H= 1100,0010,1000,0000,0000B
C2FFFH=1100,0010,1111, 1111,1111B
∽
第六组
C0000H= 1100,0000,0000,0000,0000B
C07FFH=1100,0000,0111, 1111,1111B
∽
第一组
C0800H= 1100,0000,1000,0000,0000B
C0FFFH=1100,0000,1111, 1111,1111B
∽
第二组
C1000H= 1100,0001,0000,0000,0000B
C17FFH=1100,0001,0111, 1111,1111B
∽
第三组
片选地址
译码器输入
译码器使能

## Slide 27
G1
G2A
G2B
C
B
A
Y0
Y1
Y2
Y7
Y6
Y5
Y4
Y3
VCC
&
≥1
（5）逻辑电路图
A19
A18
A17
A16
A15
A13
A12
A11
CS0
CS1
CS2
CS3
CS4
CS5
2K4
2K4
2K4
2K4
2K4
2K4
2K4
2K4
2K4
2K4
2K4
2K4
R/W
A0-A10
D0-D3
D4-D7
CS0
CS1
CS2
CS3
CS4
CS5

## Slide 28
1、奇偶校验
(1) 奇校验
对给定的一个需传送的代码Dn–1∼D0 , 设置一个校验位P, 要求PDn–1∼D0(共n+1位)中, “1”的个数须为奇数。校验位P连同代码Dn–1～D0一起传送。
比如: 代码串10001101, 则P应为1, 形成110001101
电路:
对一个八位的数据D7～D0 , 则:
D7
D6
D0
D4
D5
P




校验码
8.4 数据校验

## Slide 29
(2) 偶校验
对代码的接收方:
“1” 则正确
“0” 则错误
对给定的一个需传送的代码Dn–1  D0 , 设置一个校验位P, 要求PDn–1D0(共n+1位)中, “1”的个数须为偶数。校验位P连同代码Dn–1～D0一起传送。
奇偶校验简单, 但是只能校验一位错误, 且不能指出错误位置。
D7
D6
D0
D4
D5
P




