## Slide 1
9.4 程序中断方式与接口
在计算机系统中，中断方式是一个非常重要的处理机制。
在多任务操作系统、分时操作系统、程序调试、人机交互、故障处理等计算机系统管理方面起着重要的作用。

## Slide 2
CPU暂时中止现行程序的执行，转去执行为某个随机事件服务的中断处理程序。处理完毕后自动恢复原程序的执行。
中断请求
中断处理程序
主程序
断点
9.4.1 中断基本概念
1
中断含义
中断响应

## Slide 3
实质与特点
（1）实质
程序切换
方法：
保存断点，保护现场
恢复现场，返回断点
时间：
一条指令结束时切换
保证程序的完整性
（2）特点
随机性
随机发生的事态
（按键、故障）
有意调用,随机请求与处理的事态
(调用打印机)
随机插入的事态
(软中断指令可插入程序任何位置)
2

## Slide 4
注意中断与转子程序的区别：
  子程序的执行由程序员事先安排,而中断服务程序的执行则是由随机中断事件触发。
  子程序的执行受主程序或上层程序控制,而中断服务程序一般与被中断的现行程序无关。
  一般不存在同时调用多个子程序的情况,但可能发生多个外设同时向CPU发出中断服务请求的情况。

## Slide 5
硬中断：由硬件请求信号引发中断
中断分类
（1）硬中断与软中断
软中断：由软中断指令（INT）引发中断
（2）内中断与外中断
内中断：中断源来自主机内部
外中断：中断源来自主机外部
中断源：引起中断的原因或事件
比如：除法错、溢出……
比如打印机、键盘等外设
3

## Slide 6
（3）可屏蔽中断与非屏蔽中断
可屏蔽中断：可通过屏蔽字屏蔽请求；关中断时不响应请求。
非屏蔽中断：与屏蔽字无关；请求的响应与开/关中断无关。
（4）向量中断与非向量中断
中断允许标志位：IF
=1, 开中断
=0, 关中断
向量中断：由硬件直接提供服务程序入口地址
非向量中断：由软件查询提供服务程序入口地址
根据中断源获取服务程序入口地址

## Slide 7
中断向量：
中断服务程序入口地址
中断向量表：
存放各中断服务程序的入口地址的单元
向量地址：
访问中断向量表的地址码,可通过中断类型码计算得到
中断类型码：
每个中断源对应的编号
向量地址
2#
向量表
入口地址0
入口地址1
3#
0号中断源
1号中断源
(单元地址)
=中断号+2
例.模型机中断向量表
(从主存2#单元开始安排)
M按字编址。一个入口地址16位，占一个编址单元。
向量中断相关的几个概念：

## Slide 8
例. IBM PC向量表,
M按字节编址。一个入口地址32位，占4个编址单元。
(从主存0#单元开始安排)
0#
向量表
入口偏移0
入口基址0
4#
0号中断源
1号中断源
入口偏移1
入口基址1
向量地址
= 中断号×4

## Slide 9
CPU
中断源
INT
入口地址i
入口地址j
入口地址k
...
...
中断向量表
主程序
….
….
….
….
….
….
….
中断服务程序
PC
中断响应周期内, 获取中断号, 访问中断向量表, 得到服务程序入口地址
中断号

## Slide 10
（1）中断请求的产生
“请求”标志为1
外设中断请求：
CPU允许请求，
且未被屏蔽，如屏蔽信号为1
先“屏蔽”，后请求
先请求，后“屏蔽”
条件
9.4.2 外中断全过程
请求
请求触发器
屏蔽信号
CP
有效请求
请求
请求触发器
屏蔽信号
CP
请求
有效请求
中断请求的提出与传递
1

## Slide 11
1）使用单独请求线
（2）中断请求的传送
2）使用公共请求线
CPU
公共请求
I/O
I/O
CPU
请求
请求
I/O
I/O
CPU
I/O
I/O
I/O
I/O
3）混合传送方式

## Slide 12
中断请求优先级判段
（1）优先顺序:
故障、内中断、DMA、外中断
（2）CPU现行程序与外设请求的判优
为现行程序赋予优先级
1）CPU设置允许中断标志
基本原则：高速操作优于低速操作，输入优于输出
=1，开中断
＜外设请求优先级，
响应
=0，关中断
2）CPU设置程序状态字的优先级字段
≥外设请求优先级，
不响应
(模型机)
2

## Slide 13
1）软件判优:
由程序查询顺序确定优先级
（3）各外设请求的判优
D0=1？
D7=1?
N
N
外设1中断服务程序
Y
外设8中断服务程序
Y
端口20H
+
0
7
INTR0
INTR7
INTR
读20端口
软件查询中断接口电路

## Slide 14
2）硬件判优
①一种采用独立请求线的并行判优逻辑
1
&
1
&
1
外设0
外设1
外设2
INTR0
INTR1
INTR2

## Slide 15
②链式优先权判优逻辑
三态缓冲器中存放对应中断源的中断号
INT0
＋
INTR到CPU
三态
缓冲器
DB
三态
缓冲器
三态
缓冲器
INTA
….
…
INTi
INT1
.
.
.
.
.
.

## Slide 16
③专用芯片硬件判优——中断控制器(8259)
集中解决请求信号的接收、屏蔽、判优、编码等问题

## Slide 17
中断响应
（1）响应条件
外设有请求，且未被屏蔽；
CPU开中断；
一条指令(非停机)结束，即ET之后。
中断源优先级高于当前程序的优先级；
安排一个过渡周期，位于主程序与中断服务程序之间，为转到中断服务程序做准备。
（2）进入中断周期
3

## Slide 18
以向量中断方式（单级中断）为例：
（3）响应过程（硬件自动完成）
发响应信号INTA，进入中断周期
关中断，保存断点
获得中断号，转换为向量地址，查中断向量表
取入口地址，转中断服务程序
ETi
硬件完成
IT

## Slide 19
主程序
PCMDR
0 PSW[4]
SP–1SP、MAR
1IT
进入中断周期
MDRM
IT0
IT3
IT1
IT2
向量地址MAR
MMDR  PC
MAR, 1FT
IT4
FT0
服务子程序
以便访问中断向量表, 得到服务程序入口地址
中断周期 IT（过渡周期依靠硬件实现）

## Slide 20
单级中断流程：
保护现场
中断服务处理
恢复现场
开中断
中断处理
主要任务：CPU执行中断服务程序
返回
4

## Slide 21
禁止同级或更低级别的请求，开放更高级别的请求
多重中断流程：
开中断
保护现场
送新屏蔽字、开中断
中断服务处理
关中断
恢复现场及原屏蔽字
返回

## Slide 22
1.组成（寄存器级）
D7~0
IRQ0
地址线
寄存器选择电路
命令字R
状态字R
数据缓冲器
控制逻辑
数据线
数据线
数据线
中断控制器
INT
INTA
命令
IRQ7
状态
数据
外部设备
系统总线
（8259）
IRQi
M
CPU
主机板
（1）寄存器选择电路
对接口寄存器寻址。
（2）命令字寄存器
接收CPU发向外设的命令字，转换为相应操作命令送外设。
命令字格式的拟定：
接口板
用代码表示各种命令
9.4.3 中断接口模型

## Slide 23
（3）状态字寄存器
反映设备和接口的运行状态。
（4）数据缓冲器
传送数据，实现缓冲
D7~0
IRQ0
地址线
寄存器选择
命令字R
状态字R
数据缓冲器
控制逻辑
数据线
数据线
数据线
中断控制器
INT
INTA
命令
IRQ7
状态
数据
外部设备
系统总线
（8259）
IRQi
M
CPU

## Slide 24
（5）控制逻辑
请求信号产生逻辑
（6）公用中断控制器
接收外设请求，判优，送出公共请求INT；
电平转换逻辑
扩展中断源
串-并转换逻辑(串口)
接收中断批准INTA，送出中断号（中断类型码）
D7~0
IRQ0
地址线
寄存器选择
命令字R
状态字R
数据缓冲器
控制逻辑
数据线
数据线
数据线
中断控制器
INT
INTA
命令
IRQ7
状态
数据
外部设备
系统总线
（8259）
IRQi
M
CPU

## Slide 25
(1)初始化:设置工作方式、屏蔽字、分配中断类型码等
(2)启动设备(送命令字)
(3)设备请求中断
2.工作过程（外中断）
(4)中断控制器汇集各请求，向CPU送INT
(5)CPU响应，发INTA
(6)中断控制器送出中断号
(7)CPU执行中断隐指令，转中断服务程序
D7~0
IRQ0
地址线
寄存器选择
命令字R
状态字R
数据缓冲器
控制逻辑
数据线
数据线
数据线
中断控制器
INT
INTA
命令
IRQ7
状态
数据
外部设备
系统总线
（8259）
IRQi
M
CPU
主机板
中断控制器
命令字R
状态字R
控制逻辑
数据缓冲器