## Slide 1
计算机系统结构

## Slide 2
https://meeting.tencent.com/dm/r2l14NOb3EhX
#腾讯会议：546-5973-9736
https://vc.feishu.cn/j/728068013
会议 ID：728 068 013

## Slide 3
本课程
数字逻辑
计算机组成原理
微机原理与接口技术
1
2
3
一、课程组成
4
课程实验

## Slide 4
二、参考教材

## Slide 6
“计算机内部究竟是怎么工作的? ”
(3) 为培养同学们在分析、设计、开发计算机系统方面的能力打下坚实的基础。
(1) 从硬件的角度，学习计算机的工作过程，掌握计算机最基本的工作原理。
三、课程目的
(2) 通过对汇编语言与接口技术的学习，加深对计算机工作原理的理解，掌握基本的程序设计方法。

## Slide 7
第1章 计算机系统概述
第一部分 计算机基础

## Slide 8
ENIAC的特点：
  采用十进制
  20 个10位的累加器
  用开关手动编程
  18,000个电子管
  重30多吨
  占地170平方米
  耗电170 KW
  5,000次/秒加法运算、400次乘法运算
1.1.1 计算机的诞生
1946，美国宾夕法尼亚大学

## Slide 9
中文名：约翰·冯·诺依曼
外文名：John Von Neumann
国籍：美籍匈牙利人
出生地：布达佩斯
出生日期：1903年12月28日
逝世日期：1957年2月8日
毕业院校：苏黎世大学、布达佩斯大学
称谓：计算机之父

## Slide 10
（1）计算机中采用二进制形式来表示信息；
（2）采用存储程序的工作方式，这也是冯诺依曼体系最为核心的思想；
（3）计算机硬件系统由五大部件组成，包括：存储器、运算器、控制器、输入和输出设备。
冯·诺依曼体系

## Slide 11
1. 在计算机中用数字代码表示各种信息
二进制代码
例1， 用数字代码表示数据
5
- 5
表示为 0101
表示为 1101
1.1.2 信息的数字化表示

## Slide 12
例2， 用数字代码表示字符
A
B
表示为 01000001
表示为 01000010
例3， 用数字代码表示命令、状态
启动
停止
正在工作
工作结束
表示为 00
表示为 01
表示为 10
表示为 11

## Slide 13
2. 在物理机制上用数字信号表示数字代码
模拟信号
数字信号
幅度随时间连续变化的信号
幅度不随时间连续变化，而是跳跃变化
t
V(t)
t
V(t)
高电平
低电平
上跳沿
下跳沿

## Slide 14
例1，用电平信号表示数字代码
高电平
1
低电平
高电平
0
1
实现并行操作
例2，用脉冲信号表示数字代码
有脉冲
无脉冲
有脉冲
1
0
1
实现串行操作

## Slide 15
1. 编制程序；
2. 存储程序；
3. 自动、连续地执行程序。
PC
PC
1000H
1001H
程序空间
指令1
指令2
指令3
….
8000H
8001H
8002H
数据空间
数据1
数据2
….
1.1.3 存储程序的工作方式

## Slide 16
计算机系统由硬件系统和软件系统组成
冯·诺依曼计算机硬件框图
控制/反馈线
数据线
存储器
输入设备
运算器
控制器
输出设备
数据
程序
结果
计算
以运算器或存储器为中心
CPU
1.2.1 计算机的五大部件

## Slide 17
1. CPU
CPU是计算机硬件系统的核心部件，CPU的主要功能是读取并执行指令。
CPU由运算器、寄存器组、控制器组成。
运算器完成算术运算(定点运算、浮点运算)和逻辑运算。
寄存器组用来存放数据信息和控制信息。
控制器提供整个系统工作所需的各种控制信号（微命令）。

## Slide 18
2. 存储器
存储器用来存储信息，包括程序、数据、文档等。存储器主要分为缓存、主存和外存三级存储存储体系。
外存
主存
L2 Cache
CPU
L1Cache
L2/L3Cache

## Slide 19
3. 输入设备和输出设备

## Slide 20
4. 总线与接口
CPU
M
接口
接口
I/O设备
I/O设备
系 统 总 线
地址总线
数据总线
控制总线
CPU
M
接口

## Slide 21
1. 单总线架构
1.2.2 计算机各大部件的互连结构
CPU
M
接口
接口
I/O设备
I/O设备
系 统 总 线

## Slide 22
模型机

## Slide 23
CPU
M
接口
接口
I/O设备
I/O设备
I/O 总线
M总线
2. 以CPU为中心的双总线结构

## Slide 24
3. 以存储器为中心的双总线结构
CPU
M
接口
接口
I/O设备
I/O设备
系 统 总 线
M总线

## Slide 25
局部总线
系统总线
CPU
RAM
ROM
公共接口
总线控制逻辑
M扩展板
I/O接口板
4. 多总线结构
片内总线

## Slide 26
多总线结构-“南-北桥架构”

## Slide 27
南-北桥架构

## Slide 28
1.2.3 计算机软件系统
软件
应用软件
系统软件
OS
DBMS
语言处理程序
……
专用软件
通用软件
解释方式
编译方式

## Slide 29
逻辑部件级
微指令级
操作系统级（操作系统）
语言处理程序（编译）
应用程序（软件资源）
软件部分
软、硬界面
硬件部分
指令系统级(机器语言)
用户程序
1.2.4 计算机系统的层次结构

## Slide 30
1. 基本字长（机器字长）
一般4位、8位、16位、32位、64位。
指参加一次定点运算的操作数的位数，通常与CPU寄存器或内部数据总线的位数有关。它影响计算精度、指令功能。
1
0
…
…
0
0
1
0
1.3 计算机系统的性能指标

## Slide 31
2.外频
外部频率或基频，也叫系统时钟频率。
一般不超过300MHz
倍频系数
系统
振荡器
倍频
CPU时钟
内存
其它部件
外频信号

## Slide 32
3.运算速度
（1）CPU主频=外频×倍频系数；
（2）IPS(Instructions Per Second)，
平均每秒执行指令数；
（3）CPI(Clock cycles Per Instructions)，
平均每条指令的时钟周期数；
（4）FLOPS(Floating-point Operations Per Second)，
每秒执行浮点运算的次数；

## Slide 33
4.存储容量
（1）主存容量
指可编址的存储单元个数×存储单元的位数。
取决于地址码位数
表明编址单位
（2）外存（辅存）容量
常表示为字节数，GB和TB。
外存容量与地址码位数无关。