## Slide 1
学习目的
1、计算机网络两大功能
2、怎样描述Internet：
（1）具体构成：计算互连设备、通信链路、分组交换设备
（2）提供服务：提供网络应用基础架构、无连接服务和面向连接服务(套接字)
3、协议的基本要素：语法、语义、同步
4、Internet标准的几个阶段：因特网草案、建议标准、草案标准、因特网标准
5、因特网组成部分（网络边缘、接入网、网络核心）
6、端系统（主机）之间通信模型：C/S、P2P
7、接入网络
（1）家庭接入:
ADSL（1/8Mbps）、电缆（30/42Mbps,500-5000个用户）、光纤到户（20Mbps-1Gbps）
（2）企业局域网接入：以太网(10M/100M/1G/10G)、WIFI(54/11/600Mbps)
（3）广域无线接入：3G(上行384kbps/下行3.6Mbps)、4G(100/150Mbps)、5G(150M/1Gbps)
03/02

## Slide 2
学习目的
1、物理媒体
（1）通过传播电磁波或光脉冲来发送比特流，在物理媒体中数据传输是串行的。
（2）物理媒体分类：导引型媒体和非导引型媒体
（3）物理媒体的性能对网络的通信、速度、距离、价格以及网络中的结点数和可靠性都有很大影响
（4）导引型媒体：双绞线（10-600Mbps、屏蔽和非屏蔽），同轴电缆（10Mbps），光纤（数十或数百 Gbps ，传输距离远、防止电磁干扰，难以被分光窃听）
（5）非导引型媒体：多路径衰落、盲区衰落、干扰
地面微波（45Mbps），WiFi（11/54/600Mbps）,广域无线电（3G、4G、5G）、卫星（高达数百Mbps 、 250 msec毫秒延时）
2、端系统上因特网提供的服务
（1）面向连接的服务TCP（RFC793）：可靠、顺序、字节流传输；流量控制；拥塞控制
（2）无连接服务UDP（RFC768）：不可靠数据传输、无流量控制、无拥塞控制
03/04

## Slide 3
学习目的
3、电路交换
（1）预先建立连接，预留资源，发送方以恒定速度发送数据
（2）电路和通信链路的区别
（3）链路带宽和一条电路的传输速率的关系
（4）频分多路复用和时分多路复用
（5）电路交换的优缺点：电路级的性能，时延小；效率低；创建连接过程复杂
4、分组交换
（1）报文：应用程序要传输的信息，包含控制或数据
（2）分组：报文拆分成若干的数据块，每个数据块加上头部信息，构成分组
（3）特点：每个分组使用全部链路带宽；传输过程采用存储转发；排队时延和分组丢失；转发表和路由选择协议
5、Internet主干/ISP的结构组成
第一层ISP（国家/国际级）、第二层ISP（区域级/省级）、第三层ISP（城市级）、本地ISP、因特网交换点IXP。
03/04

## Slide 4
学习目的
1、分组丢失和延迟是如何产生的？
分组到达输出链路的速率超过输出链路的容量
2、分组延迟的4种类型
（1）节点处理时延：差错检测、选择输出链路，微秒级
（2）排队时延：路由器的拥塞程度
（3）传输时延：L/R
（4）传播时延：d/s，卫星250ms
3、排队延时
流量强度(traffic intensity) = La/R，其中a为平均分组到达速率， L为分组长度， R为链路带宽
03/09

## Slide 5
学习目的
4、分组丢失
（1）路由器输入链路和输出链路的缓冲区容量有限
（2）当分组到达路由器输入链路发现缓冲区已满，则路由器只好丢弃分组
（3）当分组在路由器内部要转发到输出链路时，发现输出缓冲区队列已满，路由器只好丢弃分组
5、吞吐量
接收端接收到数据的比特速率 (bps )
03/09

## Slide 6
学习目的
1、计算机网络向用户提供的最重要的两大功能（多选）（）
A、连通性 B、共享 C、安全 D、提高计算能力
2、以下哪一项不是协议的基本要素（单选）（）
A、语法 B、语序 C、语义 D、同步
3、协议要素中的语法是指（）
A、字段的含义 B、报文的格式 C、报文交换顺序 D、请求和响应过程
4、为了使数据在网络中的传输延迟最小，首选的交换方式是（）
A、分组交换 B、报文交换 C、电路交换 D、信元交换
5、传播时延是由( )决定的。
A、分组的大小 B、链路的带宽 C、链路的长度 D、路由器的处理速度
Notes: 1.AB 2.B 3.B 4.C 5.C

## Slide 7
学习目的
6、当一条链路的传输速率固定时，其传输时延主要取决于( )
A.链路的长度 B.路由器的处理速度 C、分组的大小 D、队列的长度
7、以下哪一种时延类型取决于路由器的拥塞程度（单选）：
A 传播时延 B 传输时延 C 排队时延 D 节点处理时延
8、如果链路每秒传输1000个帧，每个时隙由64个比特组成，则每条电路的传输速率是64kbps。（ ）
（注这门课中，所有的k、M、G都是指103、106、109）
Notes: 6.C 7.C 8.正确

## Slide 8
例题（考虑分组头部信息）
在下图所示的采用“存储-转发”方式的分组交换网络中， 所有链路的数据传输速率为100 Mbps，分组大小为1 000 B ，其中分组头大小为20 B。若主机H1向主机H2发送一个大小为980 000 B的文件，则在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下，从H1发送开始到H2接收完为止，需要的时间至少是多少？
学习目的

## Slide 9
【解】980 000 B大小的文件需要分1000个分组，每个分组1 000 B。
H1发送整个文件需要的传输延迟为：
(980 000+20*1000)*8/100 000 000=80ms；
根据路由选择基本原理，所有数据分组应该经过两个路由器的转发，
所以再加上最后一个分组的两次转发的传输延迟，即
2*1000*8/100 000 000=0.16ms。
所以H2收完整个文件至少需要80+0.16=80.16ms。
学习目的

## Slide 10
R11、假定在发送主机和接收主机间只有一台分组交换机。发送主机和交换机间以及交换机和接收主机间 的传输速率分别是R1和R2。假设该交换机使用存储转发分组交换方式，发送一个长度为L的分组 的端到端总时延是什么？（忽略排队时延、传播时延和处理时延。）
学习目的
R18、—个长度为1000字节的分组经距离为2500km的链路传播，传播速率为2.5xl08m/s并且传输速率 为2Mbps,它需要用多长时间？更为一般地，一个长度为L
的分组经距离为d的链路传播，传播速率为s并且传输速率为Rbps,它需要用多长时间？
L/R1+L/R2
(1000 X 8)/(2X106)+2500x1000/(2.5x108)
L/R+d/s

## Slide 11
R19.假定主机A要向主机B发送一个大文件。从主机A到主机B的路径上有3段链路，其速率分别为 R1 = 500kbps, R2 = 2Mbps, R3 = 1 Mbps.
a.假定该网络中没有其他流量，该文件传送的吞吐量是多少？
b.假定该文件为4MB。用吞吐量除以文件长度，将该文件传输到主机B大致需要多长时间？
学习目的
P7.在这个习题中，我们考虑从主机A向主机B通过分组交换网发送语音（VoIP）。主机A将模拟语音 转换为传输中的64kbps数字比特流。然后主机A将这些比特分为56字节的分组。A和B之间有一条 链路：它的传输速率是2Mbps,传播时延是10ms。一旦A收集了一个分组，就将它向主机B发送。 一旦主机B接收到一个完整的分组，它将该分组的比特转换成模拟信号。从比特产生（从位于主机 A的初始模拟信号起）的时刻起，到该比特被解码（在主机B上作为模拟信号的一部分），花了多少 时间？
(4 X 8 X 106)/(500x103)
(56 X 8)/(64 X 103)+(56X8)/(2x106)+0.01

## Slide 12
P25.假定两台主机A和B相隔20000km,由一条直接的R= 2Mbps的链路相连。假定跨越该链路的传播速率是 2.5 x l08m/s.
a.计算带宽-时延积R.tprop.
b考虑从主机A到主机B发送一个800 000比特的文件。假定该文件作为一个大的报文连续发送。在任何给定的时间，在链路上具有的比特数量最大值是多少?
c.给出带宽-时延积的一种解释。
d.在该链路上一个比特的宽度（以米计）是多少？它比一个足球场更长吗？
e.用传播速率s、带宽R和链路m的长度表示，推导出一个比特宽度的一般表示式。
学习目的
时延带宽积 = 传播时延 X 带宽
链路的时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度
s/R

## Slide 13
P33.考虑从主机A到主机B发送一个F比特的大文件。A和B之间有三段链路（和两台交换机），并且 该链路不拥塞（即没有排队时延）。主机A将该文件分为每个为S比特的报文段，并为每个报文段 增加一个80比特的首部，形成L= 80+5比特的分组。每条链路的传输速率为Kbps。求出从A到B 移动该文件时延最小的值S。忽略传播时延。
学习目的
时延t=(2+F/S)(80+S)/R
对t求导=0，求出S

## Slide 14
学习目的
1、协议分层
（1）计算机网络体系结构分为很多层，每层完成一个特定功能，层和层之间相互协作，底层为上一层提供服务，上层使用底层提供的服务（服务模型），实现本层的功能，再为上一层提供服务。
（2）网络设计者以分层的方式组织协议，以及实现这些协议的网络软硬件。
（3）一个协议层能够用软件、硬件或者两者结合实现
（4）各层的所有协议称为协议栈，如因特网TCP/IP协议栈
03/16
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
2、协议和服务的的区分
（1）协议的实现保证了能够向上一层提供服务。本层的服务用户只能看见服务，而无法看见下面的协议。下 面的协议对上面的服务用户是透明的。
（2）协议是“水平的”，即协议是控制两个对等实体进行通信的规则。但服务是“垂直的”，即服务是由下层 通过层间接口向上层提供的。

## Slide 15
学习目的
3、因特网分层模型
（1）应用层：网络应用程序和应用层协议（Web应用【HTTP】、电子邮件【SMTP】、文件传输【FTP】）；交换的分组（报文）；
（2）运输层：应用程序端点之间传输应用层报文（TCP【面向连接、可靠传输、流量控制、拥塞控制】、UDP）；不提供时间保证；运输层的分组（报文段）。
（3）网络层：将网络层分组（数据报）从一台主机传输到另一台主机（网际协议IP、路由选择协议）。
（4）链路层：将分组（帧）从一个节点（主机或路由器）传输到另一个节点（可靠交付、不同链路【以太网、Wifi、电缆】有不同协议，广播链路和点对点链路）。
（5）物理层：将数据帧一个bit一个bit从一个节点移动到另一个节点（协议与传输媒体有关）。
03/16

## Slide 16
学习目的
4、ISO模型（7层）
应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层
表示层：应用程序能解释交换数据的含义。服务包括数据压缩、数据加密、数据描述。
会话层：提供数据交换的定界和同步功能，包括建立检查点和同步方法。
5、协议分层的好处
（1）结构清晰，有利于识别复杂系统的部件及其关系
（2）模块化使得系统的升级、维护
（3）有利于标准化
6、协议数据单元PDU
03/16
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
source
destination
M
M
M
M
H
t
H
t
H
n
H
t
H
n
H
l
M
M
M
M
H
t
H
t
H
n
H
t
H
n
H
l
message
segment
datagram
frame
bit
每层传递的数据分为首部字段和有效载荷字段两部分。
有效载荷是相邻上层传下来的数据。
发方添加首部信息创建新的数据单元（封装），收方去掉首部（解封）

## Slide 17
学习目的
7、为什么需要数据封装？
增加控制信息
  构造协议数据单元 (PDU)
控制信息主要包括:
  地址（Address）: 标识发送端/接收端
  差错检测编码（Error-detecting code）: 用于差错检测或纠正
  协议控制（Protocol control）: 实现协议功能的附加信息，如: 优先级（priority）、服务质量（QoS）、 和安全控制等
03/16
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
source
destination
M
M
M
M
H
t
H
t
H
n
H
t
H
n
H
l
M
M
M
M
H
t
H
t
H
n
H
t
H
n
H
l
message
segment
datagram
frame
bit
每层传递的数据分为首部字段和有效载荷字段两部分。
有效载荷是相邻上层传下来的数据。

## Slide 18
学习目的
1、在OSI参考模型中，不同节点的同等层通过（ ）来实现对等层之间的通信。
A、接口 B、进程 C、程序 D、协议
2、在OSI参考模型中，同系统的相邻层实体间通过( )进行交互
A、接口 B、进程 C、程序 D、协议
3、协议分层服务模型中，第N层和其上的N+1层的关系是( )
A、N层为N+1层提供服务
B、N+1层将从N层接收的信息增加了首部信息
C、N层利用N+1层提供的服务
D、N层对N+1层没有任何作用
4、一个协议包括两个方面，即对上层提供服务和对协议本身的实现。( )
Notes: 1.D 2.A 3.A 4.x

## Slide 19
学习目的
5、简述因特网五层协议的网络体系结构的要点和各层的主要功能。
答：综合 OSI 和 TCP/IP 的优点，采用一种原理体系结构。各层的主要功能：物理层 物理层的任务就是 透明地传送比特流。（注意：传递信息的物理媒体，如双绞线、同轴电缆、光缆等，是在物理层的下面， 当做第 0 层。） 物理层还要确定连接电缆插头的定义及连接法。数据链路层 数据链路层的任务是在两个 相邻结点间的线路上无差错地传送以帧（frame）为单位的数据。每一帧包括数据和必要的控制信息。网 络层 网络层的任务就是要选择合适的路由，使 发送站的运输层所传下来的分组能够 正确无误地按照地址找到目的站，并交付给目的站的运输层。运输层 运输层的任务是向上一层的进行通 信的两个进程之间提供一个可靠的端到端服务，使它们看不见运输层以下的数据通信的细节。应用层 应 用层直接为用户的应用进程提供服务。
03/16

## Slide 20
学习目的
6、简述协议栈、实体、对等层、协议数据单元、服务访问点、客户、服务器、客户-服 务器方式。
03/16
由操作系统控制
进程
具有缓存
、变量的
TCP
套接字
主机或
服务器
进程
具有缓存
、变量的
TCP
套接字
主机或
服务器
Internet
由应用开发者控制
答：实体(entity) 表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。
对等层:在网络体系结构中,通信双方实现同样功能的层.
协议是控制两个对等实体进行通信的规则的集合。
客户(client)和服务器(server)都是指通信中所涉及的两个应用进程。客户是服务的请求方，服务器是服务的提供方。客户服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系。
协议栈:指计算 机网络体系结构采用分层模型后,每层的主要功能由对等层协议的运行来实现,因而每层可用一些主要协议来表征,几个层次画在一起很像一个栈的结构.
协议数据单元:对等层实体进行信息交换的数据单位.
服务访问点:在同一系统中相邻两层的实体进行交互.

## Slide 21
学习目的
7、因特网的两大组成部分（边缘部分与核心部分）的特点是什么？它们的工作方式各有什么特点？
答：边缘部分：由各主机构成，用户直接进行信息处理和信息共享;低速连入核心网。核心部分：由 各路由器连网，负责为边缘部分提供高速远程分组交换。
8、简述分组交换的特点。
答：（1）报文分组，加首部（2）经路由器储存转发（3）在目的地合并
9、电路交换的特点
建立电路连接、通话、拆除连接
03/16

## Slide 22
学习目的
1、为什么存在网络安全
（1）网络的开放性，internet是一个开放性的网络，架构、技术和协议，涉及的原理和知识都是公开的。（2）软硬件和协议涉及局限造成的。
2、常见的网络攻击：被动攻击和主动攻击(篡改、伪造消息)
3、恶意软件（病毒、蠕虫、僵尸网络）:自我复制
  4、 DoS攻击（弱点攻击【向目标主机上易受攻击的应用程序和操作系统发送精细的报文】、带宽洪泛【向目标主机发送大量分组】、连接洪泛【利用目标主机创建半开或全开的TCP连接】）
5、嗅探分组（无线网络和以太网LAN；数据加密）
03/16

## Slide 23
学习目的
03/16
6、伪装（IP哄骗）端点鉴别
7、中间人攻击（攻击者与通讯的两端分别创建独立的联系，并交换其所收到的数据；虚拟专用网(VPN)、SSL证书）
8、Cerf and Kahn’s 开放网络体系结构的系统设计原则:
  最简单化,自治原则 – 网络独立运作，与其他网络互连时无须进行内部改动
  尽力服务原则– 提供尽最大努力的端到端服务
  无状态路由器 – 路由器无须维护连接状态信息
  分散式控制

## Slide 24
学习目的
8、网络应用程序
（1）部署在端系统上
（2）没有应用程序软件运行在网络核心设备上
9、网络应用程序体系结构
（1）C/S
  Server：具有固定的、众所周知的IP地址；总是打开的主机；主机群集；
  Client：可以间断的同服务器连接；拥有动态IP地址；客户机相互之间不直接通信
（2）P2P
任意一对主机直接相互通信；对等方间歇连接并且可以改变IP地址；自扩展性；难以管理
（3）C/S和P2P混合
中心服务器记录对等方内容（用户注册、文件存储信息等），供用户搜索；
03/16

## Slide 25
学习目的
10、进程通信
（1）同一主机上运行的进程之间进程间通信机制进行通信，由操作系统提供。
（2）不同主机上运行的进程间交换报文进行通信。进程间通信利用socket发送/接收消息实现。
11、如何寻址进程？
（1）不同主机上的进程间通信，那么每个进程必须拥有标识符（ IP地址、端口号）
  （2）常用网络程序的端口号：Web服务：80；邮件服务：25
  12、常见应用的传输服务需求
应用 | 数据丢失 | 带宽 | 时间敏感
文件传输 | 不能丢失 | 弹性 | 不
电子邮件 | 不能丢失 | 弹性 | 不
Web | 不能丢失 | 弹性 | 不
实时音频/视频 | 容忍丢失 | 音频: 几kbps-1Mbps | 是,100 msec
存储音频/视频 | 容忍丢失 | 视频:10kbps-5Mbps | 是, 几秒
交互式游戏 | 容忍丢失 | 视频:10kbps-5Mbps | 是, 100 msec
即时讯息 | 不能丢失 | 几 kbps 以上 ，弹性 | 是和不是

## Slide 26
学习目的
  13、因特网运输层提供的服务
  （1）TCP服务：面向连接、可靠数据传输、流量控制、拥塞控制；无时延和带宽保证
  （2）UDP服务：不提供建立连接，可靠性，流量控制，拥塞控制，时延和带宽保证。
  14、因特网应用：应用层协议，传输协议
应用 | 应用层协议 | 下面的传输协议
电子邮件 | SMTP [RFC 2821] | TCP
远程终端访问 | Telnet [RFC 854] | TCP
Web | HTTP [RFC 2616] | TCP
文件传输 | FTP [RFC 959] | TCP
流媒体 | 通常专用 (e.g. RealNetworks) | TCP or UDP
因特网电话 | 通常专用 (e.g., Skype) | 典型用 UDP

## Slide 27
学习目的
1、使用加密机制可以防范分布式拒绝服务（DDoS）攻击。 （ ）
2、网页恶意代码通常利用（）来实现植入并进行攻击。
A、口令攻击
B、U盘工具
C、IE浏览器的漏洞
D、拒绝服务攻击
3、为了有效抵御网络黑客攻击，可以采用作为安全防御措施。( )
A、绿色上网软件
B、杀病毒软件
C、防火墙
4、使网络服务器中充斥着大量要求回复的信息，消耗带宽，导致网络或系统停止正常服务，这属于什么攻击类型?（ ）
A、拒绝服务
B、文件共享
C、BIND漏洞
D、远程过程调用
Notes: 1、x 2.C、3.C 4.A；

## Slide 28
学习目的
5、以下对“TCP服务”描述正确的有（多选）：
A 可靠、顺序、字节流传输
B 流量控制,发送者不至于淹没接收者
C 面向无连接，无状态的
D 拥塞控制,当网络拥塞时发送者降低发送速率
6、关于C/S体系结构说法错误的是（ ）。
A、服务器需要保持开机状态
B、客户端主动与服务器进行通信
C、客户端需要采用固定IP地址
D、客户端进程之间相互不进行通信
Notes: 5.A、B、D 6.C；

## Slide 29
学习目的
  1、网页（Web页，或称文档）由许多对象组成，每个对象被一个URL(Uniform Resource Locator统一资源定位符)寻址（协议名、主机名、路径名）。
  2、HTTP: 超文本传输协议
  （1）client/server模式：客户端浏览器请求+ Web服务器响应
  （2）工作过程：
  客户初始化一个与HTTP服务器80端口的TCP连接 (创建套接字)
  HTTP服务器接受来自客户的TCP连接请求, 建立连接
  Browser (HTTP client)和Web服务器 (HTTP server) 交换HTTP消息(应用层协议消息)包括HTTP请求和响应消息
  最后结束(或叫关闭)TCP连接
  （3）HTTP是一个无状态的协议
  3、HTTP持久连接和非持久连接
    流水持久性、非流水持久性
    响应时间（RTT）计算

## Slide 30
Web应用和HTTP协议
4、HTTP报文:请求报文request, 响应报文response
HTTP请求报文:
  ASCII文本 (易于人读格式)
GET /somedir/page.html HTTP/1.1
Host: www.someschool.edu
User-agent: Mozilla/4.0 //该代理类型的对象版本
Connection: Close //不使用持久连接
Accept-language:zh-cn //中文版本
(额外的 回车换行)
请求行
(GET, POST,
HEAD)
首部行
回车换行
指示结束
实体体
Notes: 根据HTTP的功能需求，确定报文格式存在两种，举例说明HTTP请求报文格式，并对例子中的内容进行归纳，从而得到HTTP请求报文的通用格式。

## Slide 31
学习目的
5、上载表单（各字段）输入值
使用GET方法，表单(各字段)输入值被上载,以URL请求行的字段: www.somesite.com/animalsearch?monkeys&banana

## Slide 32
Web应用和HTTP协议
GET
POST
HEAD
  服务器收到请求时，用HTTP报文进行响应，但不返回请求对象
GET, POST, HEAD
PUT
  文件在实体主体中被上载到URL字段指定的路径
DELETE
  删除URL字段指定的文件
HTTP/1.0
HTTP/1.1
Notes: HTTP 请求方法：
https://www.runoob.com/http/http-methods.html
HTTP1.0 定义了三种请求方法： GET, POST 和 HEAD方法。
HTTP1.1 新增了六种请求方法：OPTIONS、PUT、PATCH、DELETE、TRACE 和 CONNECT 方法
打开IE浏览器，演示Internet选项

## Slide 33
Web应用和HTTP协议
HTTP响应消息
HTTP/1.1 200 OK
Connection：close
Date: Sat, 06 Aug 2011 12:00:15 GMT
Server: Apache/1.3.0 (Unix)
Last-Modified: Thu, 22 Jun 2011 …...
Content-Length: 6821
Content-Type: text/html
data data data data data ...
状态行
(版本、状态编码、短语)
首部行
数据, e.g.,
被请求的
HTML文件
Notes: 举例说明HTTP响应报文格式，并对例子中的内容进行归纳，从而得到HTTP响应报文的通用格式，并板书给出。

## Slide 34: Cookies: 跟踪用户
client
server
usual http request msg
usual http response +
Set-cookie: 1678
usual http request msg
cookie: 1678
usual http response msg
usual http request msg
cookie: 1678
usual http response msg
cookie-
specific
action
cookie-
spectific
action
server
creates ID
1678 for user
entry in backend
database
access
access
Cookie file
amazon: 1678
ebay: 8734
Cookie file
ebay: 8734
Cookie file
amazon: 1678
ebay: 8734
一周后:
Web应用和HTTP协议
Notes: 基于HTTP协议具体实现描述Cookie实现过程。

## Slide 35: Cookies: 跟踪用户(续.)
Cookies 和隐私:
cookies允许网站更加了解你
你可以提供名字和e-mail给网站
广告公司通过网站获得信息
Cookies不适合游动用户
补充
Web应用和HTTP协议
Notes: 描述Cookie技术的作用

## Slide 36
Web 缓存 (代理服务器)
客户机
代理
服务器
客户机
HTTP 请求
HTTP 请求
HTTP 响应
HTTP 响应
HTTP 请求
HTTP 响应
起始
服务器
起始
服务器
Web应用和HTTP协议
Web缓存/代理服务器
  用户设定浏览器通过缓存进行Web访问
  浏览器向缓存/代理服务器发送所有的HTTP请求
    如果所请求对象在缓存中，缓存器返回对象
    否则缓存器向起始服务器发出请求，接收对象后转发给客户机
目标:在不访问服务器的前提下满足客户端的HTTP请求。
Notes: 介绍Web缓存功能，描述其实现过程。结合实际举例分析。

## Slide 37
Web 缓存 (代理服务器)
Web应用和HTTP协议
为什么需要Web缓存器?
减少对客户机请求的响应时间
减少内部网络与接入链路上的通信量
能从整体上大大降低因特网上的Web流量
缓存既充当客户端，也充当服务器
一般由ISP(Internet服务提供商)架设
Notes: 介绍Web缓存功能，描述其实现过程。结合实际举例分析。

## Slide 38
条件GET方法
目的:证实缓存器中的对象是否为最新
缓存器：在请求报文中包含对象最后修改时间
  If-modified-since: <date>
服务器: 如果对象是最新的则响应报文中不包含对象: HTTP/1.0 304 Not Modified
Web应用和HTTP协议
cache
server
HTTP request msg
If-modified-since: <date>
HTTP response
HTTP/1.0
304 Not Modified
object
not
modified
HTTP request msg
If-modified-since: <date>
HTTP response
HTTP/1.0 200 OK
<data>
object
modified
Notes: 给出网页文件更新的解决办法。

## Slide 39
学习目的
1、如果客户机请求一个html页面，再该页面包括了7个gif图片的引用，且所有对象都在一台服务器上。（1）当采用非持续连接时，客户机需要与web服务器建立（ ）个TCP连接。（2）使用非流水线的持久HTTP连接使用的TCP连接数为（ ），总共需要（ ）个RTT才能完成整个网页的获取。（3）在持久的带流水线HTTP连接中，客户端最少需要使用（ ）个RTT才能完成整个网页的获取。
2、www上每一个网页都有一个独立的地址，这些地址统称为（ ）
A、IP地址 B、域名地址 C、统一资源定位符 D、www地址
3、两个不同的Web页面（例如，www.uestc.edu.cn/index.html和mail.uestc.edu.cn/index.html）可以使用一个持久连接发送。（ ）
4、HTTP响应报文不会有空的报文实体。（ ）
Notes: 1.（1）16 （2）1,9 （3）3； 2.C 3.x 4.x

## Slide 40
学习目的
6、假设用户请求由一些文本和3幅图像组成的Web页面。对于这个页面，客户将发送一个请求报文,并接收4个响应报文。（）
7、在浏览器和初始服务器之间使用非持续连接的话，一个TCP报文段是可能携带两个不同的HTTP 服务请求报文的。（）
8、在HTTP响应报文中的Date：首部指出了该响应中对象最后一次修改的时间。（）
9、以下所示HTTP报文头部的请求行或者状态行中，格式正确的是( )
A、200 HTTP/1.1 OK B、PUT HTTP/1.0 404 NOT FOUND
C、GET /star/abc.htm HTTP/1.1 D、200 GET HTTP/1.1 OK
10、一个机构建有自己的高速局域网，机构内员工经常频繁访问因特网少数几个固定网站，使得出口带宽成为瓶颈。以下何种技术可解决这个难题（ ）。
A、Cookie技术 B、条件GET方法 C、Web缓存器/代理服务器 D、NAT技术
11、使用浏览器打开一个页面，在HTTP请求报文中通常使用的方法是（ ）。
A、GET B、PUT C、POST D、DELETE
Notes: 6.C 7.C 8.A 9.C 10.C 11.A

## Slide 41: 电子邮件
用户代理user agents
  允许用户阅读,回复,转发,保存,编辑邮件消息
  发送, 接收邮件消息到/从服务器
  例如：Outlook, foxmail，Web客户端等
邮件服务器mail servers
  邮箱mailbox 存放用户接收的邮件消息
  外出报文队列outgoing message queue
简单邮件传送协议和邮件接收协议
  SMTP/POP3、IMAP、HTTP
用户邮箱
外出报文队列
mail
server
user
agent
user
agent
user
agent
mail
server
user
agent
user
agent
mail
server
user
agent
SMTP
SMTP
SMTP
因特网中的电子邮件SMTP,POP3,IMAP
Notes: 描述电子邮件系统的体系结构，并对用户代理进行简单介绍。

## Slide 42: 电子邮件: SMTP [RFC 5321] Simple Mail Transfer Protocol
客户使用TCP来可靠传输邮件消息到服务器端口号25
直接传送: 发送服务器到接收服务器
传输的3个阶段
  握手 (问候)
  邮件消息的传输
  结束
命令/应答的交互
  命令: ASCII文本格式
  应答: 状态码及其短语
邮件消息必须是7-bit ASCII
因特网中的电子邮件SMTP,POP3,IMAP
HELO、AUTH LOGIN、MAIL FROM、RCPT TO、 QUIT
Notes: 介绍SMTP协议的实现方式

## Slide 43: SMTP: 总结
SMTP使用持久连接
SMTP 要求邮件消息(header & body)必须是7-bit ASCII
SMTP服务器使用CRLF.CRLF 来判断邮件消息的结束
与HTTP的比较:
HTTP: 拉协议
SMTP: 推协议
都有ASCII 命令/应答交互, 状态码
HTTP: 每个对象封装在它各自的HTTP响应消息中发送
SMTP: 一个邮件内各个对象置于同一个邮件消息的多目部分发送
因特网中的电子邮件SMTP,POP3,IMAP
Notes: 总结和对比分析

## Slide 44: 邮件消息的格式
SMTP: 用来交换邮件消息的协议
RFC 822: 文本邮件消息格式标准:
信头－头部行。如：
  To:
  From:
  Subject:
  这些头部不同于SMTP命令!
信体
  邮件消息也必须是ASCII字符
header
body
blank
line
因特网中的电子邮件SMTP,POP3,IMAP
Notes: 介绍邮件消息的格式

## Slide 45: 邮件消息的格式: 多媒体扩展
MIME: Multipurpose Internet mail Extensions
多用途因特网邮件扩展, RFC 2045, 2046
增添额外的信头头部声明MIME content-type
From: alice@crepes.fr
To: bob@hamburger.edu
Subject: Picture of yummy crepe.
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Type: image/jpeg
base64 encoded data .....
.........................
......base64 encoded data
多媒体数据
类型名, 子类型名,
参数声明
用来编码数据
的方法
MIME版本
编码后的数据
因特网中的电子邮件SMTP,POP3,IMAP
Notes: 介绍多媒体扩展邮件消息格式

## Slide 46
学习目的
1、假设用户A使用IE浏览器用基于Web的电子邮件账户向B发送邮件，B使用Foxmail作为用户代理来接收邮件，使用的协议可能是以下哪种情形? ( )。
A、IMAP 、SMTP、POP3 B、HTPP、MIME、POP3
C、HTTP、SMTP、POP3 D、SMTP、SMTP、IMAP
2、SMTP协议是面向ASCII编码的，那么它使用（ ）支持非ASCII的数据传输。
A、MAIL B、POP3 C、IMAP D、MIME
3、SMTP协议和POP3协议分别是基于运输层的（ ）。
A、UDP协议和UDP协议 B、UDP协议和TCP协议
C、TCP协议和UDP协议 D、TCP协议和TCP协议
4【多选】、关于电子邮件应用描述正确的是（ ）。
A、邮件服务器之间转发电子邮件可以采用SMTP协议
B、邮件服务器之间转发电子邮件可以采用POP3协议
C、发件人可以直接将电子邮件从本机发送到收件人的邮件服务器
D、发件人可以采用web的方式发送电子邮件
5、电子邮件系统中，用户代理把邮件发往发送发邮件服务器、发送方邮件服务器把邮件发往接收方邮件服务器以及用户使用用户代理从接收方邮件服务器上读取邮件时，使用的协议可能是以下的哪种情形? ( )
A、IMAP 、SMTP、POP3 B、MIME、SMTP、POP3
C、SMTP、IMAP、POP3 D、SMTP、SMTP、IMAP
6、IMAP协议可以实现对邮件服务器上的邮件进行远程管理。 （ ）
Notes: 1.C 2.D 3.D 4.A，D 5.D 6.v

## Slide 47: 邮件访问协议
邮件访问协议: 从服务器获取邮件消息
  POP: Post Office Protocol 邮局协议[RFC 1939]110端口号
    身份认证 (代理 <-->服务器) 并 下载邮件消息
  IMAP: Internet Message Access Protocol [RFC 3501] 143端口
    更多功能特征 (更复杂！)
    允许用户像对待本地邮箱那样操纵远程邮箱的邮件
  HTTP: Hotmail , Yahoo! Mail, etc.
user
agent
sender’s mail
server
user
agent
SMTP
SMTP
access
protocol
receiver’s mail
server
因特网中的电子邮件SMTP,POP3,IMAP
Notes: 介绍邮件访问协议及其使用方法。

## Slide 48: POP3协议
身份认证阶段
authorization phase
客户命令:
  user username
  pass password
服务器响应
  +OK
  -ERR
因特网中的电子邮件SMTP,POP3,IMAP
传输阶段
transaction phase, client:
list: 列出邮件编号
retr: 按编号取邮件
dele: 删除
quit
Notes: 简单说明POP3协议的实现过程

## Slide 49: POP3协议
POP3的更多细节
先前例子使用 “Download-and-delete”.
  Bob换客户端后不能再读邮件
“Download-and-keep”模式: 在不同客户机上的邮件拷贝
POP3的会话是无状态的
因特网中的电子邮件SMTP,POP3,IMAP
Notes: POP3和IMAP协议的比较

## Slide 50: IMAP协议
所有邮件消息保存在一个位置: 服务器
允许用户利用文件夹组织管理邮件消息
IMAP支持跨会话(Session)的用户状态:
  文件夹的名字
  邮件消息IDs和文件夹的映射
因特网中的电子邮件SMTP,POP3,IMAP
Notes: POP3和IMAP协议的比较

## Slide 51: DNS: 域名系统Domain Name System
DNS服务器提供的功能：
主机名到IP地址的转换
主机别名
  一个主机可以有一个规范主机名和多个主机别名
邮件服务器别名
负载分配
  DNS实现冗余服务器：一个IP地址集合可以对应于同一个规范主机名。
DNS: 因特网的目录服务
Notes: 根据网页访问的实际过程引入网址和IP地址两个不同的地址表示方式，引入DNS的功能说明，探讨如何保存二者之间的对应关系。

## Slide 52
DNS:域名系统Domain Name System
为什么不集中式DNS?
单点故障
巨大访问量
远距离集中式数据库
维护
难以扩展
DNS特点
  分布式数据库：一个由分层DNS服务器实现的分布式数据库
  应用层协议：DNS服务器实现域名转换 (域名/地址转换)
DNS: 因特网的目录服务
Notes: 讨论DNS提供的功能，分析集中式与分布式的差异。

## Slide 53
分布式、层次数据库
根 DNS 服务器
com DNS 服务器
org DNS 服务器
edu DNS 服务器
poly.edu
DNS 服务器
umass.edu
DNS 服务器
yahoo.com
DNS 服务器
amazon.com
DNS 服务器
pbs.org
DNS 服务器
DNS: 因特网的目录服务
客户机怎样决定主机名www.amazon.com的IP地址？
客户机查询根服务器得到com DNS服务器
客户机查询com DNS服务器得到amazon.comDNS服务器
客户机查询amazon.comDNS服务器得到www.amazon.com的IP地址
Notes: 介绍分布式的组织方式，引入主机名的命名规则与数据库之间的对应关系。简单描述计算机查询目的计算机的域名对应的IP地址的过程。

## Slide 54
本地DNS服务器(Local DNS name server)
严格来说不属于该服务器的层次结构
每个ISP（如居民区ISP、公司、大学）都有一个本地DNS
  也叫默认服务器
当主机发出DNS请求时，该请求被发往本地DNS服务器。
  起着代理的作用，转发请求到层次结构中。
DNS: 因特网的目录服务
Notes: 介绍本的DNS服务器的作用，区分与顶级域名服务器、权威DNS服务器的区别。

## Slide 55
DNS查询方法一
递归查询(recursive query):
名字解析的负担交给被查询的名字服务器
被查询的名字服务器负载重?
requesting host
cis.poly.edu
gaia.cs.umass.edu
root DNS server
local DNS server
dns.poly.edu
1
2
4
5
6
authoritative DNS server
dns.cs.umass.edu
7
8
TLD DNS server
3
DNS: 因特网的目录服务
问题：Cis.poly.edu的主机想获得gaia.cs.umass.edu的IP地址
Notes: 介绍两种查询方法，并进行比较分析，给出实际应用的案例描述。

## Slide 56
requesting host
cis.poly.edu
gaia.cs.umass.edu
root DNS server
local DNS server
dns.poly.edu
1
2
3
4
5
6
authoritative DNS server
dns.cs.umass.edu
7
8
TLD DNS server
DNS查询方法二
迭代查询(iterated query):
被查询的名字服务器 回复可以被查询的名字服务器的IP地址
“我不知道它的名字，但是可以问服务器”
DNS: 因特网的目录服务
问题：Cis.poly.edu的主机想获得gaia.cs.umass.edu的IP地址
Notes: 探讨如何查询域名所对应的IP地址，引入DNS查询的方法。

## Slide 57: DNS记录
DNS: 存储资源记录(RR，Resource Records)的分布式数据库
RR 格式: (name, value, type,ttl)
Type=A（Address）
  name = 主机名
  value = IP地址
Type=CNAME（canonical）
  name = 主机别名
  www.ibm.com的真名为servereast.backup2.ibm.com
  value = 真实的规范主机名
DNS: 因特网的目录服务
Type=NS
（ name server ）
  name = 域名（如foo.com）
  value = 该域权威名字服务器的主机名
Type=MX（mail exchange）
  name =邮件服务器的主机别名
  value =邮件服务器的真实规范主机名
Notes: 深入学习DNS实现技术中的记录保存格式及其类型说明。

## Slide 58
DNS: 因特网的目录服务
假设用一个全新的浏览器（第一次启动的那种），访问百度（http://www.baidu.com/），在敲入网址并按下回车之后：
1、获得IP地址
（1）首先搜索浏览器的 DNS 缓存，缓存中维护一张域名与 IP 地址的对应表
（2）若没有命中，则继续搜索操作系统的 DNS 缓存（Linux,/etc/hosts; Windows, C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts）
（3）若仍然没有命中，则操作系统将域名发送至本地域名服务器，本地域名服务器采用递归查询自己的 DNS 缓存，查找成功则返回结果
（4）若本地域名服务器的 DNS 缓存没有命中，则本地域名服务器向上级域名服务器进行迭代查询
本地域名服务器向根域名服务器发起请求，根域名服务器返回顶级域名服务器地址给本地服务器
本地域名服务器拿到顶级域名服务器地址后，向其发起请求，获取权威域名服务器地址
本地域名服务器根据权威域名服务器地址，向其发起请求，得到该域名对应的 IP 地址
本地域名服务器将得到的 IP 地址返回给操作系统，同时自己将 IP 地址缓存起来
（5）操作系统将 IP 地址返回给浏览器，同时自己也将 IP 地址缓存。浏览器得到域名对应的 IP 地址，并将 IP 地址缓存（缓存时间）。
2、和起始服务器（或者Web缓存/代理服务器），建立TCP连接
得到百度的IP，下一步是使用TCP协议，建立TCP连接。
3、向起始服务器（或者Web缓存/代理服务器）发送请求报文，用HTTP协议请求网页内容，
4、浏览器收到响应报文，并解析。
Notes: 深入学习DNS实现技术中的记录保存格式及其类型说明。

## Slide 59: DNS协议, 消息
DNS协议 : 查询报文与应答报文 , 但具有同样的报文格式
报文头部
标识符: 16位，查询和应答报文使用相同的标识符
标志:有若干个标志构成，分别标识不同的功能
  查询/应答－0/ 1
  查询希望是/非递归查询－1/0
  应答可/否获得(支持)递归查询－1/0
  应答是/否来自权威名字服务器－1/ 0
附加信息（资源记录的变量数）
权威（资源记录的变量数）
回答（资源记录的变量数）
问题（问题的变量数）
附加RR数
权威RR数
回答RR数
问题数
标志
标识符
12
字
节
DNS: 因特网的目录服务
Notes: 介绍DNS协议实现过程中所使用的报文格式及其各字段的含义。RR：resource record(资源记录)

## Slide 60: 在DNS数据库中插入记录
例子：刚刚创建一个“网络乌托邦”公司
在域名管理机构(如Network Solutions)注册域名networkutopia.com
  需要提供你自己的基本权威DNS服务器的名字和IP地址
  该注册登记机构将下列两条资源记录插入注册机构的DNS系统中：
  (network.com, dns1.network.com, NS)
  (dns1.network.com, 212.212.212.1, A)
DNS: 因特网的目录服务
在权威域名解析服务器中为www.networkuptopia.com（真实机器名web1. networkuptopia.com, IP地址212.212.212.2）加入Type A记录，为mail.networkutopia.com(真实机器名mx1.mxmail. networkuptopia.com,IP地址212.212.212.3)加入Type MX记录
  （ www.network.com, web1.netword.com,CNAME）
  (web1.netword.com,212.212.212.2, A)
  （ mail.network.com, mx1.mxmail. network.com, MX）
  （mx1.mxmail. network.com,212.212.212.3,A）
Notes: 实例描述如何添加新的域名，并讲解数据库中DNS记录的变化情况

## Slide 61: 在DNS数据库中插入记录
DNS: 因特网的目录服务
思考：网站主机名是www.foo.com， 真实的规范主机名是servereast.backup1.foo.com，IP地址：112.147.11.30。邮件主机名mail.foo.com,真实的规范主机名servereast.backup2.foo.com，IP地址：112.147.11.40。在权威服务器中需要的RR？
  (www.network.com, servereast.backup1.foo.com, CNAME）
  (servereast.backup1.foo.com ,12.147.11.30, A ）
  (mail.network.com, servereast.backup2.foo.com, MX ）
  (servereast.backup2.foo.com, 112.147.11.40, A)
Notes: 实例描述如何添加新的域名，并讲解数据库中DNS记录的变化情况

## Slide 62
学习目的
1、在使用浏览器打开某个网页时，用户输入网址后，浏览器首先要进行( )。
A、和服务器建立TCP连接 B、域名到IP地址的解析
C、发送UDP分组到服务器 D、发出GET的HTTP命令来获得网页内容
2、Internet中域名解析依赖于由域名服务器组成的逻辑树。请问在域名解析过程中，主机上请求域名解析的软件不需要知道以下哪些信息？ ( )。
①本地域名服务器的端口号
②本地域名服务器父结点的IP
③域名服务器树根结点的IP
A、①② B、①②③ C、②③ D、①②③
3、下列DNS服务器不具有分配域名功能的是（ ）
A、根域名服务器 B、顶级域名服务器 C、权威域名服务器 D、本地域名服务器
4、关于DNS描述错误的是( )。
A、将主机名转换为IP地址
B、所有的DNS请求和回答报文使用的是53端口发送
C、在因特网上DNS功能的实现采用的是分布式、层次数据库
D、DNS的请求和回答报文采用的是TCP协议进行传输的
Notes: 1.B 2. C 3.D 4.D

## Slide 63
学习目的
5.DNS协议的资源记录中，TYPE是CNAME时，其NAME和VALUE的值是（ ）
A、NAME是主机别名，VALUE是主机的IP地址
B、NAME是规范主机名，VALUE是主机的IP地址
C、NAME是主机别名，VALUE是规范主机名
D、NAME是IP地址，VALUE是规范主机名
6、查询链中的DNS服务器如果不是某主机名的权威服务器，对于该主机名，它必将包含对应的两种类型记录，分别为（ ）。
A、CNAME和A B、MX和NS C、NS和A D、NS和MX
7、如果本地域名服务器无缓存，当采用递归方法解析另一网络某主机域名时，用户主机、本地域名服务器发送的域名请求消息数分别为（ ）
A．一条、一条 B．一条、多条 C．多条、一条 D．多条、多条
Notes: 5.C 6.C 7.A

## Slide 64
学习目的
P7、假定你在浏览器中点击一条超链接获得Web页面。相关联的URL的IP地址没有缓存在本地主机上,因此必须使用DNS lookup以获得该IP地址。如果主机从DNS得到IP地址之前已经访问了n个DNS服务器；相继产生的RTT依次为RTT1、…、RTTn。进一步假定与链路相关的Web页面只包含一个对象，即由少量的HTML文本组成。令RTT0表示本地主机和包含对象的服务器之间的RTT值。假定该对象传输时间为零，则从该客户点击该超链接到它接收到该对象需要多长时间？
P8、参照习题P7,假定在同一服务器上某HTML文件引用了 8个非常小的对象。忽略发送时间，在下列情况下需要多长时间：
(1)没有并行TCP连接的非持续HTTP。
(2)配置有5个并行连接的非持续HTTP。
(3)持续HTTP.
RTT1+…+RTTn+ 2RTT0
RTT1+…+RTTn+ 2RTT0+2*8RTT0=RTT1+…+RTTn+ 18RTT0
RTT1+…+RTTn+ 2RTT0+2*2RTT0=RTT1+…+RTTn+ 6RTT0
流水 ：RTT1+…+RTTn+ 2RTT0+RTT0=RTT1+…+RTTn+ 3RTT0
非流水： RTT1+…+RTTn+ 2RTT0+8RTT0=RTT1+…+RTTn+ 10RTT0

## Slide 65
学习目的
P9、考虑图2-12,其中有一个机构的网络和因特网相连。假定对象的平均长度为850 000bits，从这个机构网的浏览器到初始服务器的平均请求率是每秒16个请求。还假定从接入链路的因特网一侧的路由器转发一个HTTP请求开始，到接收到其响应的平均时间是3秒。将总的平均响应时间建模为平均接人时延（即从因特网路由器到机构路由器的时延）和平均因特网时延之和。对于平均接入时延，使用△/（1-△B），式中△是跨越接入链路发送一个对象的平均时间，B是对象对该接入链路的平均到达率。
(1)求出总的平均响应时间。
(2)现在假定在这个机构LAN中安装了一个缓存器。假定未命中率为0.4,求出总的响应时间。
起始服务器
公共
Internet
机构网络
10 Mbps LAN
1.5 Mbps
接入链路
机构缓存器
(1)平均接入时延=△/（1-△B）=(850 000b/1.5 x 106)/[1-(850 000b/1.5 x 106x16]=0.6s
总的平均响应时间=平均接入时延+平均因特网时延=0.6+3=3.6
(2)平均接入时延=△/（1- △x0.4B）=(850 000b/1.5 x 106)/[1-0.4x850 000b/1.5 x 106x16]
总的平均响应时间=(平均接入时延+平均因特网时延)x0.4=(3+0.089)x0.4=1.24s

## Slide 66
学习目的
P10.考虑一条10米短链路，某发送方经过它能够以150bps速率双向传输。假定包含数据分组是 100Kbits，仅包含控制（如ACK或握手）的分组是200bits。假定N个并行连接每个都获 得1/N的链路带宽。现在考虑HTTP协议，并且假定每个下载对象是100Kbits，这些初始下载对象包含10个来自相同发送方的引用对象。在这种情况下，经非持续HTTP的并行实例的并行下载有意义吗？现在考虑持续HTTP。你期待这比非持续的情况有很大增益吗？评价并解释你的答案。
假设Tp表示客户端和服务器之间的单向传播延迟
（1）非持续HTTP
(200/150+Tp + 200/150 +Tp + 200/150+Tp + 100,000/150+ Tp )
+ (200/(150/10)+Tp + 200/(150/10) +Tp + 200/(150/10)+Tp + 100,000/(150/10)+ Tp )
= 7377 + 8*Tp (seconds)
（2）持续HTTP
(200/150+Tp + 200/150 +Tp + 200/150+Tp + 100,000/150+ Tp )
+ 10*(200/150+Tp + 100,000/150+ Tp )
=7351 + 24*Tp (seconds)
假设传播速率为300*106 m/sec, Tp=10/(300*106)=0.03 ms

## Slide 67: 内容分发网络(Content distribution networks, CDN)
挑战: 如何从海量的视频中，挑选出某些内容，采用流的方式发送给成千上万的用户？
选项1: 使用单点，庞大的服务器
  单点故障
  单点网络拥塞
  远距离用户的访问路径很长
  输出链路上发送同一视频的多份重复拷贝
….很显然: 这种方案不具有可扩展性

## Slide 68: CDN 内容访问
Bob (client) 请求视频：http://netcinema.com/6Y7B23V
视频存储在CDN上，地址为http://KingCDN.com/NetC6y&B23V
netcinema.com
KingCDN.com
1
1. Bob 从netcinema.com的网页得到视频的 URL http://netcinema.com/6Y7B23V
2
2. 通过Bob的本地DNS解析 http://netcinema.com/6Y7B23V
netcinema’s
authoratative DNS
3
4
4&5. 由KingCDN的权威DNS解析
http://KingCDN.com/NetC6y&B23，
其返回包含了视频的服务器的 IP
5
6. 通过HTTP，以流的方式从KINGCDN 服务器取得视频
KingCDN
authoritative DNS
Bob’s
local DNS
server
3. netcinema的 DNS 返回URL：
http://KingCDN.com/NetC6y&B23V
Notes: 请思考：CDN可能存在的问题？ 答：同步问题。不同CDN节点同步有时间差异。举实际例子：被删的某个微信公众号帖子，我可以看，别人看不了（电信、联通、移动，不同地理位置）

## Slide 69: 第2章 掌握
网络应用程序体系结构
Web应用和HTTP协议
  基本术语（网页、URL等）
  HTTP的特性及其区别(无状态、非持久和持久等)
  请求和响应报文
  COOKIE技术
  Web缓存
电子邮件：组成及其使用的协议
（用户代理、邮件服务器、邮件传输协议）
DNS的功能、组成和实现
CDN工作机制
复习

## Slide 70
多路复用和多路分解
多路复用/多路分解
在接收主机多路分解:
将接收到的数据段传递到
正确的套接字（多路分解）
在发送主机多路复用:
从多个套接字收集数据, 用首部封装数据，然后将报文段传递到网络层(多路复用）
= 进程
= 套接字

## Slide 71
多路复用和多路分解
多路分解如何工作?
源端口 #
目的端口 #
32 bits
应用程序数据
(报文)
其他首部域
TCP/UDP 报文段格式
主机收到IP数据报
  每个数据报有源IP地址，目的IP地址
  每个数据报搬运一个报文段
  每个报文段有源和目的端口号 （回忆: 对于特定应用程序具有周知端口号)
主机用IP地址和端口号指明报文段属于哪个合适的套接字

## Slide 72
多路复用和多路分解
无连接多路分解例子
SP 提供“返回地址”
source port: 9157
dest port: 6428
source port: ?
dest port: ?
DatagramSocket serverSocket = new DatagramSocket (6428);
transport
application
physical
link
network
P3
transport
application
physical
link
network
P1
transport
application
physical
link
network
P4
DatagramSocket mySocket1 = new DatagramSocket (5775);
DatagramSocket mySocket2 = new DatagramSocket
(9157);
source port: 6428
dest port: 9157
source port: ?
dest port: ?
UDP 套接字由两个因素指定:
(目的IP地址, 目的端口号)

## Slide 73
多路复用和多路分解
面向连接的多路分解
TCP 套接字由4部分指定:
  源IP地址
  源端口号
  目的IP地址
  目的端口号
接收主机使用所有四个值将报文定位到合适的套接字
服务器主机支持很多同时的TCP 套接字:
  每个套接字用4部分来表示
Web服务器对每个连接的客户都有不同的套接字
  非持久 HTTP 将对每个请求有一个不同的套接字

## Slide 74
多路复用和多路分解
面向连接的多路分解例子
transport
application
physical
link
network
P3
transport
application
physical
link
P4
transport
application
physical
link
network
P2
source IP,port: A,9157
dest IP, port: B,80
source IP,port: B,80
dest IP,port: A,9157
host: IP address A
host: IP address C
network
P6
P5
P3
source IP,port: C,5775
dest IP,port: B,80
source IP,port: C,9157
dest IP,port: B,80
server: IP address B
三个被送至 IP address: B, dest port: 80 的报文，被多路分解到三个不同的套接字

## Slide 75
无连接传输: UDP
UDP: 用户数据报协议 [RFC 768]
基于Internet IP协议
  复用/分用
  简单的错误校验
“尽最大努力”服务，报文段可能:
  丢失
  会传递失序的报文到应用程序
无连接:
  在UDP接收者发送者之间没有握手
  每个UDP 报文段的处理独立于其他报文段
为什么有 UDP?
不需要建立连接 (减少延迟)
简单: 在发送者接受者之间不需要连接状态
很小的报文段首部
没有拥塞控制: UDP 能够用尽可能快的速度传递

## Slide 76
无连接传输: UDP
UDP: 用户数据报协议 [RFC 768]
常用于流式多媒体应用
  丢包容忍
  速率敏感
其他UDP应用
  DNS
  SNMP、RTP
经UDP的可靠传输 :
  在应用层增加可靠性
  应用程序特定的差错恢复！
源端口#
目的端口#
32 bits
应用数据
(报文)
UDP 段格式
长度
检查和
UDP段的长度，包括首部，以字节计

## Slide 77
无连接传输: UDP
UDP 是面向报文的
面向报文的传输方式是应用层交给UDP多长的报文，UDP就照样发送，即一次发送一个报文。因此，应用程序必须选择合适大小的报文。若报文太长，则IP层需要分片，降低效率。若太短，会是IP太小。UDP对应用层交下来的报文，既不合并，也不拆分，而是保留这些报文的边界。即应用层交给UDP多长的报文，UDP就照样发送，即一次发送一个报文。

## Slide 78
用户数据报 UDP 有两个字段：数据字段和首部字段。首部字段有 8 个字节，由 4 个字段组成，每个字段都是两个字节。长度是首部和数据的总长度
无连接传输: UDP
字节
UDP 用户数据报
发送在前
2
2
2
2
注：长度包括UDP首部，故最小值为8
Notes: UDP首部有8个字节，由4个字段构成，每个字段都是两个字节：
1.源端口： 源端口号，需要对方回信时选用，不需要时全部置0.
2.目的端口：目的端口号，在终点交付报文的时候需要用到。
3.长度：UDP的数据报的长度（包括首部和数据）其最小值为8（只有首部）
4.校验和：检测UDP数据报在传输中是否有错，有错则丢弃。
该字段是可选的，当源主机不想计算校验和，则直接令该字段全为0.
当传输层从IP层收到UDP数据报时，就根据首部中的目的端口，把UDP数据报通过相应的端口，上交给应用进程。
如果接收方UDP发现收到的报文中的目的端口号不正确（不存在对应端口号的应用进程），就丢弃该报文，并由ICMP发送“端口不可达”差错报文给对方。
参考：
https://www.cnblogs.com/h3rman/p/10929477.html
https://blog.csdn.net/qq_38314112/article/details/80776542

## Slide 79
在计算检验和时，临时把“伪首部”和 UDP 用户数据报连接在一起。伪首部仅仅是为了计算检验和。
无连接传输: UDP
伪首部
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
首 部
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
IP 分组
字节
4
4
1
1
2
12
2
2
2
2
字节
发送在前
数 据
首 部
UDP 用户数据报
注：伪首部中的UDP长度，和首部中的长度一致
Notes: 伪首部的作用：
第一，通过伪首部的IP地址检验，UDP可以确认该数据报是不是发送给本机IP地址的；第二，通过伪首部的协议字段检验，UDP可以确认IP有没有把不应该传给UDP而应该传给别的高层的数据报传给了UDP。
伪首部的UDP长度=UDP数据包的UDP包长度字段值
伪首部包括了IPv4头部中的一些信息，但它并不是发送IP数据包时使用的IP数据包的头部，而只是一个用来计算校验和而已。接收主机在收到UDP报文以后，从IP首部获悉IP地址信息构造UDP伪首部。在进行校验和计算。
识别一个通信应用需要5个因素。"源IP地址"、"目标IP地址"、"源端口"、"目标端口"、"协议号"。UDP首部只包含了（源端口和目标端口），用此来校验，如果其他三项信息被破坏，极有可能导致应收包应用收不到，不应该收包的应用收到。
为此，有必要在通信中，验证这5项的识别码是否正确，就引入了伪首部的概念。

## Slide 80
无连接传输: UDP
Internet 校验和例子
1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
1
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
累加和
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
校验和
变反
求和
求和时产生的进位必须回卷加到结果上
最后的累加和必须按位变反才是校验和

## Slide 81
无连接传输: UDP
（1）将UDP伪头部、UDP头部和数据部分全部用16进制数表示。
（2）将第一个16进制数与第二个16进制数相加。求和时产生的进位必须回卷加到结果上。
（3）将上一步得到的16位数与第三个数16进制的数相加，重复第二步，直到累加完所有的16进制数，并且得到的结果为16进制数。
（4）将累加最后得到的16进制数取反，得到校验和。

## Slide 82
无连接传输: UDP

## Slide 83
下层信道可能让传输分组中的bit受损
  利用校验和检测位错误
问题: 如何从错误中恢复
  确认(ACKs): 接收方明确告诉发送方 分组接收正确
  否认 (NAKs):接收方明确告诉发送方 分组接收出错
  发送方收到NAK后重发这个分组
在 rdt2.0中的新机制 (在 rdt1.0中没有的):
  差错检测
  接收方反馈: 控制信息 (ACK,NAK) rcvr->sender
  重传
可靠数据传输原理
Rdt2.0: 具有bit错误的信道
Rdt1.0: 完全可靠信道上的可靠数据传输

## Slide 84
可靠数据传输原理
rdt2.0: FSM 规范
等待来自上层的调用
snkpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)
等待 ACK 或NAK
sender
rdt_send(data)
L
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
corrupt(rcvpkt)
等待来自
下层的调用
receiver
停等协议

## Slide 85
可靠数据传输原理
rdt2.0 有一个致命缺陷!
如何解决重复分组问题？
  序列号(Sequence number): 发送方给每个分组增加序列号
  接收方丢弃重复分组
如果ACK/NAK发生错误/被破坏(corrupted)会怎么样？
  为ACK/NAK增加校验和，检错并纠错
  发送方收到被破坏ACK/NAK时不知道接收方发生了什么，添加额外的控制消息
  如果ACK/NAK坏掉，发送方重传
  不能简单的重传：产生重复分组

## Slide 86
发送方:
序号 加到分组上
两个序号 (0,1) 就可以满足
必须检查是否收到混淆的 ACK/NAK
状态加倍：状态必须记住当前的分组是1号还是0号
可靠数据传输原理
rdt2.1
接收方:
必须检查分组是否重复：当前所处的状态提供了期望收到的分组。
注意:接收方并不知道它的上一个ACK/NAK 是否被发送方正确收到

## Slide 87
可靠数据传输原理
rdt2.1: 发送方处理破坏的 ACK/NAKs
等待来自
上层的
调用0
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
等待
ACK 或 NAK 0
sndpkt = make_pkt(1, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isNAK(rcvpkt) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt)
等待来自 上层的
调用1
等待
ACK 或 NAK 1
L
L
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isNAK(rcvpkt) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)

## Slide 88
可靠数据传输原理
rdt2.1: 接收方处理破坏的 ACK/NAKs
sndpkt = make_pkt(NAK, chksum)
udt_send(sndpkt)
等待来自下层的0
rdt_rcv(rcvpkt) &&
not corrupt(rcvpkt) &&
has_seq0(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq1(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
等待来自下层的1
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq0(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && corrupt(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
not corrupt(rcvpkt) &&
has_seq1(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && corrupt(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
sndpkt = make_pkt(NAK, chksum)
udt_send(sndpkt)

## Slide 89
可靠数据传输原理
rdt2.2: 无NAK的消息协议
我们真的需要两种确认消息(ACK + NAK)吗？
同 rdt2.1一样的功能, 但只用 ACKs
如何实现？
  接收方通过ACK告知最后一个被正确接收的分组
  在ACK消息中显式地加入被确认分组的序列号
发送方收到重复ACK之后，采取与收到NAK消息相同的动作
  重传当前分组

## Slide 90
可靠数据传输原理
rdt2.1: 发送方处理破坏的 ACK/NAKs
等待来自
上层的
调用0
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
等待
ACK 或 NAK 0
sndpkt = make_pkt(1, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isNAK(rcvpkt) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt)
等待来自 上层的
调用1
等待
ACK 或 NAK 1
L
L
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isNAK(rcvpkt) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)

## Slide 91
可靠数据传输原理
rdt2.1: 接收方处理破坏的 ACK/NAKs
sndpkt = make_pkt(NAK, chksum)
udt_send(sndpkt)
等待来自下层的0
rdt_rcv(rcvpkt) &&
not corrupt(rcvpkt) &&
has_seq0(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq1(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
等待来自下层的1
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq0(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && corrupt(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
not corrupt(rcvpkt) &&
has_seq1(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && corrupt(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
sndpkt = make_pkt(NAK, chksum)
udt_send(sndpkt)

## Slide 92
可靠数据传输原理
rdt2.2: 发送方,接收方片断
等待来自上层的调用0
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,1) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,0)
等待 ACK
0
sender FSM
fragment
等待来自下层的0
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq1(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK1, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
(corrupt(rcvpkt) ||
has_seq1(rcvpkt))
udt_send(sndpkt)
receiver FSM
fragment
L

## Slide 93
新假设: 下层信道还要丢失报文 (数据或者 ACKs)
校验和, 序号, 确认, 重发将会有帮助，但是不够
可靠数据传输原理
rdt3.0: 具有出错和丢失的信道
方法: 发送者等待“合理的”确认时间
如果在这个时间内没有收到确认就重发
如果报文（或者确认）只是延迟 (没有丢失):
  重发将导致重复，但是使用序号已经处理了这个问题
  接受方必须指定被确认的报文序号
要求倒计时定时器：只有在定时器超时时才触发重发

## Slide 94
可靠数据传输原理
rdt3.0 发送方
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
start_timer
rdt_send(data)
等待 ACK0
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,1) )
等待来自上层的调用1
sndpkt = make_pkt(1, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
start_timer
rdt_send(data)
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,0)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,0) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,1)
stop_timer
stop_timer
udt_send(sndpkt)
start_timer
timeout
udt_send(sndpkt)
start_timer
timeout
rdt_rcv(rcvpkt)
等待来自上层的调用0
等待 ACK1
L
rdt_rcv(rcvpkt)
L
L
L

## Slide 95
可靠数据传输原理
rdt3.0 操作

## Slide 96
可靠数据传输原理
Go-Back-N(GBN)协议: 发送方
分组头部包含k-bit序列号
窗口尺寸为N，最多允许N个分组未确认
ACK(n): 确认到序列号n(包含n)的分组均已被正确接收
  可能收到重复ACK
对第一个发送未被确认的报文定时(timer)
timeout(n):若超时，重传窗口中的分组n及所有更高序号的分组
ACK-only: 总是为正确接收的最高序号的分组发送ACK。
  可能生成重复的ACKs
  只需要记住被期待接收的序号expectedseqnum
接收到失序分组:
  丢弃(不缓冲) -> 没有接收缓冲区!
  重发最高序号分组的ACK
GBN: 接收方

## Slide 97
可靠数据传输原理
GBN: 发送方扩展的 FSM
等待
start_timer
udt_send(sndpkt[base])
udt_send(sndpkt[base+1])
…
udt_send(sndpkt[nextseqnum-1])
超时
rdt_send(data)
if (nextseqnum < base+N) {
sndpkt[nextseqnum] = make_pkt(nextseqnum,data,chksum)
udt_send(sndpkt[nextseqnum])
if (base == nextseqnum)
start_timer
nextseqnum++
}
else
refuse_data(data)
base = getacknum(rcvpkt)+1
If (base == nextseqnum)
stop_timer
else
start_timer
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
base=1
nextseqnum=1
rdt_rcv(rcvpkt)
&& corrupt(rcvpkt)
۸
L
如果发送窗口没有满，就执行
如果发送窗口已经满，就把数据返回给上层，隐式地通知上层窗口已满
序号为nextseqnum的待发送分组
超时，重置计时器，并重发所有分组
进程启动后，初始化变量：base和nextseqnum
第一个分组的序号是1，不是0！
收到一个分组，且收到分组有错误，就什么也不做，就是直接丢弃
收到一个应答分组，且收到分组正确。
Getacknum：提取确认的分组的序号
修改base的值，表示之前的分组是确认过的。
如果base == nextseqnum，就说明窗口中没有已发送但未确认的分组了，关闭定时器
如果base == nextseqnum，就说明之前，窗口中没有已发送但未确认的分组了，定时器是关闭的，所以需要重启定时器

## Slide 98
可靠数据传输原理
GBN: 接收方扩展的 FSM
只有ACK: 对接收的分组总是发送具有最高按序序号的ACK
  可能产生冗余的ACKs
  仅仅需要记住期望的序号值（expectedseqnum）
对失序的分组:
  丢弃 (不缓存) -> 没有接收缓冲区!
  重新确认具有按序的分组
Wait
udt_send(sndpkt)
default
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcurrupt(rcvpkt)
&& hasseqnum(rcvpkt,expectedseqnum)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(expectedseqnum,ACK,chksum)
udt_send(sndpkt)
expectedseqnum++
expectedseqnum=1
sndpkt =
make_pkt(0,ACK,chksum)
L
等待
进程启动后，初始化变量expectedseqnum=1，下一个要到达的分组序号是1，并准备好一个对0分组的肯定确认分组
Default代表所有的其他情况：丢弃接收的分组，并为最近按序接收的分组重发ACK，如果第一个包就损坏或未收到，则发送初始化时，准备的对第0号分组的确认信息。
如果接收到一个包，且未损坏，且序号是期望的序号

## Slide 99
可靠数据传输原理
选择性重传: 发送者，接收者窗口
Q: 窗口大小和序号大小有什么关系?
A: 窗口小于或等于序号空间大小的一半

## Slide 100
发送方
从上层收到数据 :
  如果下一个可用的序号在发送方窗口内，则将数据打包并发送,启动定时器
超时(n):
  重发分组n, 重启定时器
收到ACK(n)在[sendbase,sendbase+N-1]内:
  标记分组n被接收
  如果n是最小的未确认分组，则增加窗口基序号到下一个未被确认的序号
接收方
分组n的序号在[rcvbase, rcvbase+N-1]内
  发送ACK(n)
  失序分组: 缓冲
  有序分组: 交付上层 (包括已经缓冲的有序分组), 提高窗口到下一个没有接收的分组
分组n在[rcvbase-N,rcvbase-1]内
  发送ACK(n)
其他:
  忽略
可靠数据传输原理
选择性重传

## Slide 101
可靠数据传输原理
可靠数据传输机制及用途总结
机制 | 用途和说明
检验和 | 用于检测在一个传输分组中的比特错误。
定时器 | 用于检测超时/重传一个分组，可能因为该分组（或其ACK）在信道中丢失了。由于当一个分组被时延但未丢失（过早超时），或当一个分组已被接收方收到但从接收方到发送方的ACK丢失时，可能产生超时事件，所以接收方可能会收到一个分组的多个冗余拷贝。
序号 | 用于为从发送方流向接收方的数据分组按顺序编号。所接收分组的序号间的空隙可使该接收方检测出丢失的分组。具有相同序号的分组可使接收方检测出一个分组的冗余拷贝。
确认 | 接收方用于告诉发送方一个分组或一组分组已被正确地接收到了。确认报文通常携带着被确认的分组或多个分组的序号。确认可以是逐个的或累积的，这取决于协议。
否定确认 | 接收方用于告诉发送方某个分组未被正确地接收。否定确认报文通常携带着未被正确接收的分组的序号。
窗口、流水线 | 发送方也许被限制仅发送那些序号落在一个指定范围内的分组。通过允许一次发送多个分组但未被确认，发送方的利用率可在停等操作模式的基础上得到增加。我们很快将会看到，窗口长度可根据接收方接收和缓存报文的能力或网络中的拥塞程度，或两者情况来进行设置。

## Slide 102
点到点:
  一个发送者,一个接收者
可靠按序的字节流:
  没有“信息边界”
流水线:
  TCP 拥塞和流量控制设置窗口大小
收发缓冲区
面向连接传输: TCP
TCP: 概述 RFCs: 793, 1122, 1323, 2018, 2581
全双工数据:
  同一个连接上的双向数据流
  MSS: 最大报文段长
面向连接:
  在数据交换前握手(交换控制信息)
  连接状态只在连接的两端中维护，在沿途节点中并不维护状态。
  TCP连接包括：两台主机上的缓存、连接状态变量、socket等
流量控制:
  发送方不会淹没接收方
TCP发送数据缓存
报文段
TCP接收数据缓存
进程写数据
套接字
进程读数据
套接字

## Slide 103
面向连接传输: TCP
TCP: 概述 RFCs: 793, 1122, 1323, 2018, 2581
面向字节流，虽然应用程序和TCP的交互是一次一个数据块（大小不等），但TCP把应用程序看成是一连串的无结构的字节流。TCP有一个缓冲，当应用程序传送的数据块太长，TCP就可以把它划分短一些再传送。如果应用程序一次只发送一个字节，TCP也可以等待积累有足够多的字节后再构成报文段发送出去。

## Slide 104
面向连接传输: TCP
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
E
C
E
C
W
R
源端口和目的端口字段——各占 2 字节。端口是运输层与应用层的服务接口。运输层的复用和分用功能都要通过端口才能实现。
序号字段——占 4 字节。TCP 连接中传送的数据流中的每一个字节都编上一个序号。序号字段的值则指的是本报文段所发送的数据的第一个字节的序号。
确认号字段——占 4 字节，是期望收到对方的下一个报文段的数据的第一个字节的序号。
数据偏移（即首部长度）——占 4 位，它指出 TCP 报文段的数据起始处距离 TCP 报文段的起始处有多远。“数据偏移”的单位是 32 位字（以 4 字节为计算单位）。
保留字段——占 6 位，保留为今后使用，但目前应置为 0。
紧急 URG (URGent)—— 当 URG  1 时，表明紧急指针字段有效。它告诉系统此报文段中有紧急数据，应尽快传送(相当于高优先级的数据)。
确认 ACK(ACKnowledgment) —— 只有当 ACK  1 时确认号字段才有效。当 ACK  0 时，确认号无效。
复位 RST (ReSeT) —— 当 RST  1 时，表明 TCP 连接中出现严重差错（如由于主机崩溃或其他原因），必须释放连接，然后再重新建立运输连接。
同步 SYN(SYNchronize) —— 同步 SYN = 1 表示这是一个连接请求或连接接受报文。
终止 FIN (FINis) —— 用来释放一个连接。FIN  1 表明此报文段的发送端的数据已发送完毕，并要求释放运输连接。
窗口字段 —— 占 2 字节，用来让对方设置发送窗口的依据，单位为字节。
检验和 —— 占 2 字节。检验和字段检验的范围包括首部和数据这两部分。在计算检验和时，要在 TCP 报文段的前面加上 12 字节的伪首部。
紧急指针字段 —— 占 16 位，指出在本报文段中紧急数据共有多少个字节（紧急数据放在本报文段数据的最前面）。
填充字段 —— 这是为了使整个首部长度是 4 字节的整数倍。
Notes: CWR(Congestion Window Reduced)：CWR标志与后面的ECE标志用于IP首部的ECN字段。ECE标志为1时，则通知对方将拥塞窗口变小。
ECE(ECN-Echo):ECE标志表示ECN-Echo。置为1会通知通信对方，从对方到这边的网络有拥塞。在收到数据包的IP首部中ECN为1时将TCP首部中的ECE设置为1。
选项部分的可能字段，可参见：https://www.cnblogs.com/fantastic123/p/8968132.html ， 包括MSS最大报文段长度(Maxium Segment Size)，窗口扩大选项(Windows Scaling)，SACK选择确认项(Selective Acknowledgements)，时间戳选项（Timestamps）：可以用来计算RTT(往返时间)，NOP(NO-Operation)：它要求选项部分中的每种选项长度必须是4字节的倍数，不足的则用NOP填充。等。
CWR,ECE标志位，见教材P155页的解释。
TCP报头中的URG 与 PSH标志不同之处与作用
https://blog.csdn.net/a1414345/article/details/72486567

## Slide 105
学习目的
2、运输层协议在端系统和路由器中都可以实现。( )
3、UDP协议提供的服务是（ ）
A、连接管理 B、可靠数据传输 C、拥塞控制 D、尽力而为
4、UDP计算校验和时包含的数据包括（ ）
A、UDP数据 B、UDP首部和数据
C、UDP伪首部和数据 D、UDP伪首部、首部和数据
5、数据0x9876A543的十六比特因特网校验和为（ ）
A、0x3DB9 B、0x3DBA C、0xC245 D、0xC246
6、在UDP报文中，伪首部的作用是（ ）。
A．数据对齐 B．计算校验和
C．数据加密 D．填充数据
7、UDP服务器端将为每个客户的请求建立一个新的套接字。 （ ）
A、正确 B、错误
Notes: 2.X 3.D 4.D 5.C 6.D 7.X

## Slide 106
学习目的
8、一条线路带宽为1Mbps，往返时延为45ms，假设数据帧的大小为1000字节。若采用停等协议方式，实际的数据率大约是（ ）。
A、15Kbps B、1.5Kbps C、151Kbps D、1510Kbps
9、在选择重传协议中，假设发送窗口和接收窗口的大小相等，如果用来表示分组序号的字段长度为8个比特，则发送方窗口长度最大为（ ）。
A、32 B、64 C、128 D、256
10、流水线可靠传输技术中序号的数量应该大于等于发送窗口和接收窗口之和。（）
11、GBN回退N帧可靠传输中某一分组超时时，要重传该分组及其以后的所有分组。（）
12、在选择重传（SR）协议中，发送方可能会收到落在其当前窗口之外的分组的ACK包。 （）
Notes: 8.C 8×1000÷(8×1000÷1000000+45*0.001)=150943 bps
9.C 10. v 11.v 12.v（备注：比如，如果序号为sendbase的分组发送后，接收方正确的收到了该分组，但是对其应答的ack超时，没有到，于是发送方又重发了序号为sendbase的分组。而接收方，也会再次发送ack。后到的ack就可能在窗口外。）

## Slide 107
设置超时
  EstimtedRTT 加上 “安全余量”
  EstimatedRTT变化大 -> 更大的安全余量
SampleRTT 偏离 EstimatedRTT多少的估计
DevRTT = (1-)*DevRTT +*| SampleRTT-EstimatedRTT |
(典型地,  = 0.25)
然后设置超时时间间隔:
TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4*DevRTT
面向连接传输: TCP
TCP往返时延的估计和超时
examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/

## Slide 108
设置超时
初始时TimeoutInterval设置为1秒
第一个样本RTT获得后， EstimatedRTT=SampleRTT，
DevRTT=SampleRTT/2，
TimeoutInterval =EstimatedRTT + max (G, K*DevRTT) （K=4，G是用户设置的时间粒度）
面向连接传输: TCP
TCP往返时延的估计和超时初始化

## Slide 109
从应用程序接收数据:
  用序号创造一个报文
  序号是报文中第一个数据字节在字节流中的位置编号
  如果没有启动定时器，则启动定时器 （定时器是最早没有被确认的报文发送时启动的）
  设置超时间隔: TimeOutInterval
面向连接传输: TCP
TCP 发送方事件
超时:
  重发导致超时的报文
  重新开始定时器
收到确认:
  如果ACK落在窗口之内，则确认对应的报文，并且滑动窗口
  若还有未确认的报文，重新开始定时器
TCP可靠数据传输

## Slide 110
面向连接传输: TCP
产生TCP ACK 的建议 [rfc 5681]
接收方的事件
期望序号的报文段按序到达. 所有
在期望序号以前的报文段都
被确认
期望序号的报文段按序到达.
另一个按序报文段等待发送
ACK
收到一个失序的报文段，高于
期望的序号，检测到缝隙
到达的报文段部分地或者完
全地填充接收数据间隔
TCP 接收方行为
延迟ACK. 等到 500ms看是否有下一个
报文段，如果没有，发送ACK
立即发送单个累积ACK,
确认两个有序的报文段
立即发送重复 ACK,
指出期望的序号
立即发送 ACK, 证实缝隙低端的
报文段已经收到

## Slide 111
面向连接传输: TCP
超时间隔加倍
TCP每次重传，都会把下一次的超时间隔设置为先前值的两倍。
但是当收到上层应用的数据和收到ACK两个事件中的任何一个发生时，定时器的TimeoutInterval值恢复为由近期的EstimatedRTT和DevRTT计算得到。
TimeoutInterval =EstimatedRTT + max (G, K*DevRTT) （K=4，G是用户设置的时间粒度）
发送方可以在超时之前通过重复的ACK检测丢失报文段
发送方常常一个接一个地发送很多报文段
如果报文段丢失,则发送方将可能接收到很多重复的 ACKs
如果发送方收到4个对同样报文段的确认，则发送方认为该报文段之后的数据已经丢失。
启动快速重传: 在定时器超时之前重发丢失的报文段
快速重传

## Slide 112
面向连接传输: TCP
TCP 流控: 如何工作
运输层
112
(假设 TCP 接收方丢弃失序的报文段)
缓冲区的剩余空间
= RcvWindow
= RcvBuffer-[LastByteRcvd - LastByteRead]
接收方在报文段接收窗口字段中通告其接收缓冲区的剩余空间
Sender限制自己已经发送的但还未收到ACK的数据不超过接收方的空闲RcvWindow尺寸
Receiver告知Sender，RcvWindow=0,会出现什么情况？

## Slide 113
回忆: TCP在交换数据报文段之前在发送方和接收方之间建立连接
初始化TCP 变量:
-序号
-缓冲区流控信息
(例，接收窗口)
客户: 连接发起者
Socket clientSocket = new Socket("hostname","port number");
服务器: 被客户联系
Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept();
面向连接传输: TCP
TCP 连接管理
三次握手：
Step 1: 客户发送TCP SYN报文段到服务器
-指定初始的序号
-没有数据
Step 2: 服务器接收SYN, 回复 SYN/ACK 报文段
-服务器分配缓冲区
-指定服务器的初始序号
Step 3: 客户接收 SYN/ACK, 回复 ACK 报文段, 可能包含数据
建立连接

## Slide 114
面向连接传输: TCP
TCP 连接管理
SYNbit=1, Seq=x
choose init seq num, x
send TCP SYN msg
ESTAB
SYNbit=1, Seq=y
ACKbit=1; ACKnum=x+1
choose init seq num, y
send TCP SYNACK
msg, acking SYN
ACKbit=1, ACKnum=y+1
received SYNACK(x)
indicates server is live;
send ACK for SYNACK;
this segment may contain
client-to-server data
received ACK(y)
indicates client is live
SYNSENT
ESTAB
SYN RCVD
客户端状态
LISTEN
服务器端状态
LISTEN
建立连接三次握手示意图
Notes: 红军蓝军问题。
三次握手：可以理解为，双方都要对信道的可靠性，做至少一次确认：step2是接收方给发送方一个关于信道OK的确认，step3则是发送方给接收方一个关于信道OK的确认。“我说的话要有回应！”
起始序号的随机性。——三次握手，主要目的是确认双方选择的序号！
TCP 为什么三次握手而不是两次握手
https://blog.csdn.net/lengxiao1993/article/details/82771768
TCP 为什么是三次握手，而不是两次或四次？
https://www.zhihu.com/question/24853633
《计算机网络》这门课为何如此之难？
https://www.zhihu.com/question/19718686/answer/575028538

## Slide 115
客户关闭套接字: clientSocket.close
Step 1: 客户发送 TCP FIN 控制报文段到服务器
Step 2: 服务器接收 FIN, 回复 ACK. 进入半关闭连接状态；
Step 3: 服务器发送FIN到客户，客户接收 FIN, 回复 ACK，
进入 “time wait”状态
等待结束时释放连接资源
Step 4: 服务器接收 ACK. 连接关闭.
面向连接传输: TCP
TCP 连接管理(继续)
关闭连接
Notes: 更详细的参见： https://www.cnblogs.com/winner-0715/p/5032702.html

## Slide 116
面向连接传输: TCP
TCP 连接管理(继续)
FIN_WAIT_2
CLOSE_WAIT
FINbit=1
ACKbit=1; ACKnum=y+1
ACKbit=1; ACKnum=x+1
wait for server
close
can still
send data
can no longer
send data
LAST_ACK
CLOSED
TIMED_WAIT
timed wait
for 2*max
segment lifetime
CLOSED
FIN_WAIT_1
FINbit=1, seq=x
can no longer
send but can
receive data
clientSocket.close()
客户端状态
服务器端状态
ESTAB
ESTAB
关闭连接四次挥手示意图
Notes: 更详细的参见： https://www.cnblogs.com/winner-0715/p/5032702.html

## Slide 117
面向连接传输: TCP
TCP 连接管理(继续)
TCP 客户端状态转换图
Ref：TCP释放连接时为什么time_wait状态必须等待2MSL时间：https://www.cnblogs.com/huenchao/p/6266352.html
2MSL时间(Maximum Segment Lifetime)
Notes: https://www.cnblogs.com/huenchao/p/6266352.html

## Slide 118
面向连接传输: TCP
TCP 连接管理(继续)
TCP 服务器端状态转换图

## Slide 119
端到端拥塞控制:
  没有从网络中得到明确的反馈
  从端系统观察到的丢失和延迟推断出拥塞
  TCP采用的方法
拥塞控制原理
拥塞控制的方法
网络辅助的拥塞控制:
  路由器给端系统提供反馈
  单bit指示拥塞 (SNA, DECnet, TCP/IP ECN, ATM)
  指明发送者应该发送的速率
根据网路层是否为运输层拥塞控制提供了显示帮助，来区分拥塞控制方法。分为两类方法:

## Slide 120
端到端控制 (没有网络辅助)
发送方限制发送:
LastByteSent-LastByteAcked
<min( CongWin , RcvWindow )
大体上,
CongWin 是动态的, 感知的网络拥塞的函数
TCP 拥塞控制
TCP 拥塞控制
发送方如何感知拥塞 ?
  丢失事件 = 超时或者 3 个重复的ACKs
  TCP 发送方在丢失事件发生后降低发送速率 (CongWin)
如何合理控制发送速率？
  AIMD（拥塞避免）
  慢启动
rate =
CongWin
RTT
Bytes/sec

## Slide 121
原理：发送方增加传输速率（窗口大小），谨慎地探测可用带宽，直到发生丢包事件
方法：AIMD
  加性递增: 每个RTT内如果没有丢失事件发生，拥塞窗口增加1个MSS（拥塞避免）
  乘性递减: 发生丢包事件后将拥塞窗口减半
TCP 拥塞控制
TCP AIMD(Additive-increase,multiplicative-decrease)
cwnd: TCP sender
congestion window size
AIMD 锯齿状的行为特点:
探测带宽
additively increase window size …
…. until loss occurs (then cut window in half)
time
8KB
16KB
24KB

## Slide 122
连接开始的时候, CongWin = 1 MSS
  Example: MSS = 500 bytes & RTT = 200 msec
  初始速率 = 20 kbps
有效带宽将 >> MSS/RTT
希望尽快达到期待的速率，故将以2的指数方式增加速率。
故以指数方式增加速率，直到产生丢失事件，或者达到某个阈值ssthresh
TCP 拥塞控制
TCP 慢启动（slow start）

## Slide 123
TCP 拥塞控制
ssthresh（阈值）变量
什么时候从指数增加变为线性增加（拥塞避免）?
  当CongWin达到ssthresh时。
  每收到1个ACK, CongWin =CongWin + (MSS/ CongWin)*MSS
  （发送丢失事件后，ssthresh设置为丢失事件事件前的 CongWin 的1/2）

## Slide 124
TCP 拥塞控制
对拥塞事件的反应
怎么理解不同的丢包事件？
3 个重复的 ACKs 表明网络具有传输一些数据段的能力
在三个重复的确认之前超时是“更加严重的警告”
当超时事件发生时:
  CongWin 立即设置为 1个 MSS；
  窗口开始指数增长（进入慢启动）
  到达一个阈值后再线性增长
收到三个重复的确认时：
  CongWin 减半+3 (Reno版)
  然后，窗口线性增长（快速恢复）
  注：上述为TCP Reno版本的内容，在TCP Tahoe版本里，
  无论超时还是三个重复，都直接将CongWin 置为 1个 MSS

## Slide 125
TCP 拥塞控制
对拥塞事件的反应
对于引起TCP进入快速恢复状态的缺失报文段，每收到一个冗余的ACK，CongWin的值增加一个MSS。
最终，当对丢失的报文段的一个ACK到达时，TCP在降低 CongWin（cwnd = ssthresh）后，进入拥塞避免状态。
在快速恢复阶段：

## Slide 126
TCP 拥塞控制
总结: TCP 拥塞控制
timeout
ssthresh = cwnd/2
cwnd = 1 MSS
dupACKcount = 0
retransmit missing segment
L
cwnd > ssthresh
congestion
avoidance
cwnd = cwnd + MSS (MSS/cwnd)
dupACKcount = 0
transmit new segment(s), as allowed
new ACK
.
dupACKcount++
duplicate ACK
fast
recovery
cwnd = cwnd + MSS
transmit new segment(s), as allowed
duplicate ACK
ssthresh= cwnd/2
cwnd = ssthresh + 3
retransmit missing segment
dupACKcount == 3
timeout
ssthresh = cwnd/2
cwnd = 1
dupACKcount = 0
retransmit missing segment
ssthresh= cwnd/2
cwnd = ssthresh + 3
retransmit missing segment
dupACKcount == 3
cwnd = ssthresh
dupACKcount = 0
New ACK
slow
start
timeout
ssthresh = cwnd/2
cwnd = 1 MSS
dupACKcount = 0
retransmit missing segment
cwnd = cwnd+MSS
dupACKcount = 0
transmit new segment(s), as allowed
new ACK
dupACKcount++
duplicate ACK
L
cwnd = 1 MSS
ssthresh = 64 KB
dupACKcount = 0
New
ACK!
New
ACK!
New
ACK!
TCP拥塞控制的FSM图
Notes: Reno版本基本照这个来的.
Ref:
https://blog.csdn.net/ydyang1126/article/details/72842274?utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-BlogCommendFromMachineLearnPai2-2.control&dist_request_id=a6a5c48e-1229-45b0-8946-0a7b6348ffab&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-BlogCommendFromMachineLearnPai2-2.control

## Slide 127
学习目的
1、能为计算机网络通信提供加密防护服务的协议是( )。
A、ARP B、SSL C、SMTP D、PPP
2、TCP是一个点对点的协议，协议双方连接的端点是应用进程端口号（ ）
3、TCP报头中的确认号是指（ ）
A、传输数据的第一个字节在缓冲区中的位置编号
B、期待接收的下一个字节的位置编号
C、已连续接收的最后一个字节在缓冲区中的位置编号
D、当前接收数据的序号
4、假定主机A通过TCP连接向主机B发送一个序号为20的20字节报文段后，那么主机A收到的确认号不可能是（ ）
A、10 B、39 C、40 D、无法确定
5、主机甲和主机乙间已建立一个TCP连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的TCP段，分别包含300字节和500字节的有效载荷，第一个段的序列号为200，主机乙正确接收到两个段后，发送给主机甲的确认序列号是 （ ）
A．500 B.700 C.800 D.1000
Notes: 1.B 2.V 3.B 4.B 5.D
提示：第1个报文段的确认序号是：500
第2个报文段的确认序号是：1000

## Slide 128
学习目的
6、主机甲与主机乙之间已建立一个TCP连接，主机甲向主机乙发送了3个连续的TCP段，分别包含300字节、400字节和500字节的有效载荷，第3个段的序号为900。若主机乙仅正确接收到第1和第3个段，则主机乙发送给主机甲的确认序号是（ ）
A．300 B．500 C．1200 D．1400
7、TCP什么时候对报文段采用快速重传？
A、报文段的定时器过期 B、估计往返时延过长
C、收到之前发出的一个报文段的三个重复ACK D、以上都不是
8、网络上所抓到的TCP数据报文段中，有一个字段RcvWindow，其含义和作用为（ ）
A、接收可用空间大小，用于流量控制 B、发送可用空间大小，用于流量控制
C、发送可用空间大小，用于拥塞控制 D、接收可用空间大小，用于拥塞控制
9、主机甲和主机乙之间已建立一个TCP连接，TCP最大段长度为1000字节，若主机甲的当前拥塞窗口为4000字节，在主机甲向主机乙连接发送2个最大段后，成功收到主机乙发送的第一段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为2000字节，则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是（ ）
A：1000 B：2000 C：3000 D：4000
10、主机甲向主机乙发送一个(SYN＝1，seq＝3210)的TCP段，期望与主机乙建立TCP连接，若主机乙接受该连接请求，则主机乙向主机甲发送的正确的TCP段可能是（ ）
A．(SYN＝0，ACK＝0，seq＝3211，ack＝3211)
B．(SYN＝1，ACK＝1，seq＝3210，ack＝3210)
C．(SYN＝1，ACK＝1，seq＝3211，ack＝3211)
D．(SYN＝0，ACK＝0，seq＝3210，ack＝3210)
Notes: 6、答案：B
提示：第三个段的序号为900，则第二个段的序号为900-400=500。而确认号是期待收到对方下一个报文段的第一个字节的序号。现在主机乙期待收到第二个段，故甲的确认号是500。
7、答案：C
8、答案：A
提示：书中RcvWindow，用于流量控制。是接收方向发送方指示接收缓存可用空间的大小，主要用于发送方控制其发送窗口的大小。
9、A
提示：窗口剩余要给未确认的报文段，1000字节长，窗口长度2000，所以剩余1000字节长。
10.C

## Slide 129
学习目的
40：假设TCP Reno是一个经历如上所示行为的协议，回答下列问题。在各种情况中，简要地论证你的回答。
（1）指出TCP慢启动运行时的时间间隔。
（2）指出TCP拥塞避免运行时的时间间隔。
（3）在第16个传输轮回之后，报文段的丢失是
根据3个冗余ACK还是根据超时检测岀来的？
（4）在第22个传输轮回之后，报文段的丢失是根据
3个冗余ACK还是根据超时检测出来的？
（5）在第1个传输轮回里，ssthresh的初始值设置为多少？
（6）在第18个传输轮回里，ssthresh的值设置为多少？
（7）在第24个传输轮回里，ssthresh的值设置为多少？
（8）在哪个传输轮回内发送第70个报文段？
（9）假定在第26个传输轮回后，通过收到3个冗余ACK检测
出有分组丢失，拥塞的窗口长度和 ssthresh的值应当是多少？
（10）假定使用TCP Tahoe （而不是TCP Reno）,并假定
在第16个传输轮回收到3个冗余ACK。在第19 个传输轮回，ssthresh和拥塞窗口长度是什么？
（11）再次假设使用TCP Tahoe,在第22个传输轮回有一个超时事件。从第17个传输轮回到第22个传 输轮回（包括这两个传输轮回），一共发送了多少分组？
（1）[1,6] and [23,26]
（2）[6,16] and [17,22]
（3）重复ACK
（4）超时
（5）32
（6）21（在16轮回， CongWin = 42）
（7）14（在22轮回， CongWin = 29）
（8）7（64-96）
（9） threshold=4， CongWin = 7
（11）52=1+2+4+8+16+21
（10）threshold=21， CongWin =4（拥塞避免）

## Slide 130: 主要的网络层功能
转发(forwarding): 将分组从路由器的输入端口转移到正确的路由器输出端口
路由(routing): 确定分组从发送方传输到接收方(目的主机)所经过的路径(或路由)
连接建立:指网络层数据分组开始传输前，在所选择的从源到目的地路径上的各路由器之间相互握手，建立连接状态。
传输层的连接和网络层连接区别？

## Slide 131: 网络层的服务模型
面向连接的网络层服务模型（虚电路网络）
  确保交付、具有时延上界的确保交付、有序分组交付、确保最小带宽、确保最大时延抖动
无连接的网络层服务（数据报网络）
  单一服务、不保证时延、按序和分组可靠交付
虚电路网络和电路交换网路的区别？

## Slide 132: 数据报网络的特点
由互连计算机的需求发展而来。与电话网相反。
网络层服务模型简单。
端系统功能复杂：高层实现许多功能，如按序传送、可靠数据传输、拥塞控制与DNS名字解析等；
带来的结果
  因特网服务模型提供的服务保证最少（可能没有！），对网络层的需求最小，使得互连使用各种不同链路层技术的网络变得更加容易。
许多应用都在位于网络边缘的主机（服务器）上实现。

## Slide 133: 路由器查表方法
用目的地址前缀与转发表的前缀匹配：
存在匹配：向对应链路转发。
如，目的地址
11001000 00010111 00010110 10100001 
不存在匹配：选择“其他”项对应的链路转发。
存在多个匹配：使用最长前缀匹配规则，即向与最长前缀匹配的链路接口转发分组。
如，目的地址
11001000 00010111 00011000 10101010 
0#
1#
前缀匹配 链路接口
11001000 00010111 00010 0
11001000 00010111 00011000 1
11001000 00010111 00011 2
其他 3

## Slide 134: 说明
路由器转发表只维持转发状态信息；
转发表由选路算法修改（1～5分钟更新）；
一个端系统发送给另一个端系统的一批分组可能在网络中选择不同的路径，到达的顺序可能不一致。

## Slide 135: 路由器的整体结构
路由器的两个核心功能：
  运行路由算法/协议(OSPF, RIP, BGP)
  将分组从路由器的输入链路传送到正确的输出链路。
路由器的体系结构：
输入端口
选路处理器
交换结构
输出端口
物理层 数据 查找
链路层 转发
排队 数据 物理层
缓存 链路层

## Slide 136: 输入端口功能
第一个线路端接模块：将一条物理链路端接到路由器的物理层；
第二个数据链路处理模块：实现路由器的数据链路层功能；
第三个查找与转发模块：实现查找与转发功能，以便分组通过路由器交换结构转发到适当的输出端口；
line
termination
link
layer
protocol
(receive)
lookup,
forwarding
queueing
switch
fabric
物理层:
比特等级的接收
数据链路层:
解封装进行分析
分布式交换

## Slide 137: 输入端口——查找/转发模块
确定将一个到达的分组通过交换结构转发给哪个输出端口。 通过查找转发表实现，这里的转发表是存储在输入端口的内存中。
分布式交换：
  选路处理器计算转发表，给每个输入端口存放一份转发表拷贝。
  在每个输入端口本地做出交换决策，无须激活中央选路处理器。
  可避免在路由器中某个单点产生转发处理瓶颈。
  目的：以线速完成输入端口的处理
  排队：如果数据报到达输入端口的速度快于输入端口将数据报转发到交换结构的速度，就会发生排队

## Slide 138: 交换结构
将分组从输入端口缓存交换（转发）到恰当的输出端口缓存中
三种类型的交换结构
内存
memory
总线
纵横式
crossbar

## Slide 139: 输出端口
取出存放在输出端口内存中的分组，并将其传输到输出链路上。
当交换结构将分组交付给输出端口的速率超过输出链路速率，就需要排队与缓存管理功能。当输出端口的缓冲区溢出时，就会出现延时和丢包。
line
termination
link
layer
protocol
(send)
switch
fabric
datagram
buffer
queueing

## Slide 140: 输出/输入端口排队
当经过交换结构到达的速度超过了输出端口的处理线速就会发生排队
当输出端口的缓冲区溢出时就会发生丢包！
at t, packets more
from input to output
one packet time later
switch
fabric
switch
fabric
当交换结构的速度慢于输入端口的速度，就会在输入端口的缓冲区发生排队
  导致排队延时和由于输入缓冲区溢出导致的丢包！
线头阻塞（Head-of-the-Line (HOL) blocking）

## Slide 141: IP 数据报格式（IPv4）
ver
数据报长度
32 bits
数据
(变长,通常是一个TCP或UDP段)
16-bit标识符
首部检查和
寿命
32 bit源IP地址
固定首部
（ 20字节）
首部
长度
服务
类型
标志
片偏移
上层协议
32 bit目的IP地址
选项 (如果有的话)
首 部
how much overhead?
20 bytes of TCP
20 bytes of IP
= 40 bytes + app layer overhead
为什么运输层和网络层都执行差错检测？
Notes: 参考：https://blog.csdn.net/wangzhen209/article/details/74453548

## Slide 142
学习目的
1.在英特网中，IP数据报的传输需要经由源主机和中途路由器到达目的主机，下面说法正确的是（ ）。
A、源主机和中途路由器都知道IP数据报到达目的主机需要经过的完整路径。
B、源主机知道IP数据报到达目的主机需要经过的完整路径，而中途路由器不知道。
C、源主机不知道IP数据报到达目的主机需要经过的完整路径，而中途路由器知道。
D、源主机和中途路由器都不知道IP数据报到达目的主机需要经过的完整路径。
2.采用（ ）的交换结构可以并行发送多个分组。
A、经内存交换 B、经总线交换 C、经互联网络交换 D、以上都可以
3.在一个高性能的路由器中，转发表的影子副本保存在（ ）中，以避免集中式处理的瓶颈。
A、输入端口 B、输出端口 C、交换结构 D、以上都有
4.假设一个路由器有N个有同样线路速度的输入端口和N个有同样线路速度的输出端口，并且，输出端口的线路速度至少是输入端口的线路速度的N倍。同时假定交换结构的速率至少是输入的线路速度的N倍，则（ ）。
A、在路由器中不会有排队时延 B、排队会发生在交换结构
C、排队会发生在输入端口 D、排队会发生在输出端口
Notes: 1.D 2.C 3.A 4.A

## Slide 143
学习目的
5.路由器中发现TTL值为0的分组，将进行的处理是（ ）。
A、返回发送方 B、继续转发 C、本地提交 D、丢弃
6.假定主机A向主机B发送一个封装在IP数据报中的TCP报文段，当主机B接收到该数据报后，它的网络层将通过（ ）字段的信息，知道它应该将封装在该IP数据报中的报文段递交给运算层的TCP协议，而不是UDP协议的。
A、端口号 B、服务类型 C、区分服务 D、上层协议
7.IP数据报中的检验和字段检验的范围是（ ）
A、整个IP数据报 B、仅检查数据报首部
C、仅检查数据部分 D、根据网络情况的不同而不同
8.一个UDP数据报的数据部分长度为8192字节，那么通过MTU为1500字节的链路来传输该UDP数据报时，最后一个分片的数据长度是（ ）。
A、1500 B、1480 C、800 D、600
9.假定一个应用程序每秒中产生160字节的数据块，每个数据块封装入一个TCP报文段，然后再封装入IP数据报中。每个数据报中应用层数据的比例是（ ）？
A.20% B.40% C. 60% D.80%
Notes: 5.D 6.D 7.B
8.C，解析：UDP头部长为8字节，因此该UDP数据报总长度为8200字节，以太网帧的最大数据域为1500，再减去20的IP头部，得到每个IP分片的最大数据域长度应该是1480，则最后一个数据分片的长度应该是(8200-5×1480=)800字节。
9.D

## Slide 144: IP数据报分片和重组
每个数据链路有自己的MTU，链路类型不同，MTU的值也不同，这里MTU指的是数据链路帧的数据区的最大字节数
在因特网中，一个大的分组可能在路由器中被分割为几个分片，在最终的目的主机上，将这些分片重新组装成一个大的分组
为了进一步识别出这些分组，需要对分片进行标识
fragmentation:
in: one large datagram
out: 3 smaller datagrams
reassembly
…
…

## Slide 145: IP 数据报格式（IPv4）
ver
数据报长度
32 bits
数据
(变长,通常是一个TCP或UDP段)
16-bit标识符
首部检查和
寿命
32 bit源IP地址
首部
长度
服务
类型
标志
片偏移
上层协议
32 bit目的IP地址
选项 (如果有的话)
标志位字段占3位：
DF (Don't Fragment)
MF (More Fragment
DF =1：禁止分片； DF =0：允许分片
MF =1：非最后一片； MF =0：最后一片(或未分片)
Notes: 参考：https://blog.csdn.net/wangzhen209/article/details/74453548

## Slide 146: 分片的例子
ID
=x
offset
=0
fragflag
=0
length
=4000
ID
=x
offset
=0
fragflag
=1
length
=1500
ID
=x
offset
=185
fragflag
=1
length
=1500
ID
=x
offset
=370
fragflag
=0
length
=1040
一个大的数据报分割为若干小的数据报
example:
4000 byte datagram
MTU = 1500 bytes
1480 bytes in data field
offset =
1480/8
注：fragflag字段包含3位二进制:Bit0 Bit1 Bit2。fragflag指示的是Bit 2的设置。
Bit 0: reserved, must be zero
Bit 1: (DF) 0 = May Fragment, 1 = Don't Fragment.
Bit 2: (MF) 0 = Last Fragment, 1 = More Fragments.

## Slide 147: IP地址
IP 地址: 分配给主机或路由器接口的标识符
接口: 主机/路由器与物理链路之间的边界/连接
  路由器有多个接口
  主机可以有多个接口
  每个接口有一个IP地址
IP地址有两种：IPV4和IPV6
  IPV4：32个二进制位长（4字节），常用点分十进制表示；
  IPV6：128个二进制位长（16字节）常用冒号分隔表示
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27

## Slide 148: 特殊IP地址段
本地回环地址
127.0.0.1-127.255.255.254
这是预留的一组IP地址，主要是用来识别主机本身的地址。也叫做“localhost”，一般用来测试。
私有地址（Private address）
10.x.x.x, 172.16.x.x-172.31.x.x, 192.168.x.x
这三个地址段被称为私有IP地址段，也就是局域网所使用的地址段，在公网上不能被路由

## Slide 149: 特殊IP地址
0.0.0.0
这个地址严格上来说都不是真正意义上的IP地址。主要是用来标识不清楚的网络和主机的。系统遇到无法识别的网络或主机的时候会统一的归纳到这个地址
255.255.255.255
这个地址是受限的广播地址。主要指一个网段内的所有主机

## Slide 150: IP地址结构
IP地址：
网络号：指明主机所在网络的编号。
主机号：主机在网络中的编号。
网络号 | 主机号
IP子网（subnet）：
IP地址具有相同网络号的设备接口
不跨越路由器（第三及以上层网络设备）可以彼此物理联通的接口

## Slide 151
划分子网
IP 地址:
  网络号 (高位 bits)
  主机号 (低位 bits)
网络号相同的IP地址属于同一个网络。而网络还可以划分为若干子网（subnet）。
划分子网的方法是从主机号借用若干个比特作为子网号，剩下的主机位为主机号。
网络号 | 主机号
网络号 | 子网号 | 主机号
子网号 | 主机号

## Slide 152
子网掩码
子网号字段长度是可变的，因此，为了确定子网地址，IP协议提供了子网掩码的概念 。
子网掩码用来确定网络地址（网络号+子网号）和主机地址的长度。子网掩码长为32位比特，其中的1对应于IP地址中的网络号和子网号，而子网掩码中的0对应于主机号。
‭1011 1011 1010 0011 0001 0110 0‬ | 000 1011
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1 | 000 0000
187.163.22.11
255.255.255.128
示例：
IP地址
子网掩码

## Slide 153
使用子网掩码的分组转发
使用子网划分后，路由表中包括三项：目的网络地址、子网掩码和下一跳地址，例如：
目的网络地址 | 子网掩码 | 下一跳
128.30.33.0 | 254.254.254.128 | 接口0
128.30.33.128 | 254.254.254.128 | 接口1
128.30.36.0 | 254.254.255.0 | R2
R1路由表
讨论R1收到H1向H2发送分组后，查找路由表的过程？
主机H1首先要进行的操作时把本子网的子网掩码 255.255.255.128与目的IP 128.30.33.138进行与操作。得到128.30.33.128，它不等于H1的网络地址，所以不在一个子网上。因此H1把分组交互给子网上的默认路由器（默认网关）R1。

## Slide 154: 无分类域间路由 (Classless Inter-Domain Routing，CIDR)
CIDR消除了传统的A类、B类和C类地址的概念。
  NetID+SubID→Network Prefix (网络前缀)可以任意长度
融合子网地址与子网掩码，方便子网划分
  无类地址格式：a.b.c.d/x，其中x为前缀长度
CIDR将网络前缀都相同的连续的IP地址组成“CIDR地址块”。
网络前缀 | 主机号
CIDR的地址格式

## Slide 155
CIDR与路由聚合
提高IPv4 地址空间分配效率
提高路由效率
  将多个子网聚合为一个较大的子网
  构造超网（supernetting）
  路由聚合（route aggregation）： 一个CIDR地址块可以表示分类IP的多个分类地址，这种地址的聚合称为路由聚合，又称为构造超网。
206.0.71.128/26
206.0.71.192/26
11001110.00000000.01000111.10*
11001110.00000000.01000111.11*
11001110.00000000.01000111.1*
206.0.71.128/25
目的网络 | 
206.0.71.128/26 | 1
206.0.71.192/26 | 1
其他 | 2
目的网络 | 
206.0.71.128/25 | 1
其他 | 2
艺术学院

## Slide 156: 动态主机配置协议
plug-and-play（即插即用）
DHCP概述：
  主机广播 “DHCP DISCOVER” （发现报文）
  DHCP 服务器用 “DHCP OFFER” （提供报文）进行响应
  主机请求IP地址: “DHCP REQUEST” （请求报文）
  DHCP 服务器分配IP地址 “DHCP ACK/NACK” （确认报文）
  DHCP 终止租用期”DHCP RELEASE”（终止报文）

## Slide 157: DHCP 客户端-服务器场景
DHCP server: 223.1.2.5
arriving
client
DHCP discover
src : 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255,67
yiaddr: 0.0.0.0
transaction ID: 654
DHCP offer
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 654
lifetime: 3600 secs
DHCP request
src: 0.0.0.0, 68
dest:: 255.255.255.255, 67
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs
DHCP ACK
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs
Broadcast: is there a DHCP server out there?
Broadcast: I’m a DHCP server! Here’s an IP address you can use
Broadcast: OK. I’ll take that IP address!
Broadcast: OK. You’ve got that IP address!

## Slide 158: DHCP: 不仅获得IP地址
DHCP分配的不仅仅是IP地址，还可分配：
  客户的第一跳路由器的地址（网关）
  DNS服务器的IP地址或域名
  子网掩码
DHCP是应用层协议
  请求报文封装到UDP数据报中
  IP广播
  链路层广播
  (e.g. 以太网广播)

## Slide 159
组织机构如何获取IP 地址？
Q: 怎样获取IP地址中的网络号部分？
A: 从ISP的地址空间中划分一块给申请者
例如：
ISP's block 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/20
Organization 0 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/23
Organization 1 11001000 00010111 00010010 00000000 200.23.18.0/23
Organization 2 11001000 00010111 00010100 00000000 200.23.20.0/23
... ….. …. ….
Organization 7 11001000 00010111 00011110 00000000 200.23.30.0/23

## Slide 160: NAT: 网络地址转换
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
S: 10.0.0.1, 3345
D: 128.119.40.186, 80
1
10.0.0.4
138.76.29.7
1: 主机 10.0.0.1
发送数据报到
128.119.40.186
NAT 转换表
WAN 外部地址 LAN 地址
138.76.29.7:5001 10.0.0.1:3345
…… ……
S: 128.119.40.186, 80
D: 10.0.0.1, 3345
4
S: 138.76.29.7, 5001
D: 128.119.40.186, 80
2
2: NAT 路由器改变
数据报源地址从
10.0.0.1, 3345 到
138.76.29.7, 5001,
更新表
S: 128.119.40.186, 80
D: 138.76.29.7, 5001
3
3: 响应到达目的地址:
138.76.29.7, 5001
4: NAT 路由器改变
数据报目的地址从
138.76.29.7, 5001
到 10.0.0.1, 3345

## Slide 161: NAT: 网络地址转换的一些限制
16-bit 端口号:
  一个局域网地址可以同时支持60,000个并发连接!
NAT 存在争议
  路由器只应该处理到第三层
  违反了端到端主张
    应用程序设计者在设计时不得不将NAT加以考虑，如P2P应用程序
  应使用IPv6来解决地址短缺问题

## Slide 162: ICMP: (Internet Control Message Protocol， 因特网控制报文协议）
差错报告（5种）
  目的（主机、网络、协议、端口）不可达
  源抑制(Source Quench，拥塞)
  超时/超期(TTL)
  参数问题(头部损坏)
  重定向
网络探询(2种）
  回声(Echo)请求与应答报文(Reply):ping
  时间戳请求与应答报文:tracerouter
用于主机路由器之间彼此交流网络层信息
Notes: Ping就是利用

## Slide 163: IPv6
初始动机：32-bit IPv4地址空间即将用尽
其他动机：
  快速处理/转发数据报
  支持QoS（服务质量）
IPv6 数据报格式
  固定长度的 40 字节基本首部
  不允许分片
Notes: IPv6现在还是存在争议的，受到一部分学者的推崇，也有部分学者持相反意见

## Slide 164
冒号十六进制表示法
例如：104.220.136.100.254.254.254.255.0.0.18.128.140.10.254.255
用冒号十六进制表示为：
69DC:8864:FFFF:FFFF:0:1280:8C0A:FFFF
零压缩表示法
例如：FF0C:0:0:0:0:0:B1
零压缩表示为：
FF0C::B1
IPv6地址表示

## Slide 165: 链路状态选路算法
Dijkstra最低费用路径算法
所有节点知道网络拓扑，以及每条链路的费用信息
  通过链路状态广播来实现
  所有节点拥有相同的信息
计算任意一个节点（源节点）到所有其他节点的最低费用路径
  给出该节点的转发表
迭代：通过k次迭代后可以知道到达k个目的节点的最低费用路径
基本思想：以源节点为起点，每次找出一个到源节点的费用最低的节点，直到把所有的目的节点都找到为止。

## Slide 166: Dijkstra算法
1 初始化:
2 N' = {u}
3 对所有节点v
4 if v 临近 u
5 then D(v) = c(u,v)
6 else D(v) = ∞
7
8 Loop
9 找出w不在N’中使得D(w)最小
10 将w加入N'
11 对于所有v临近w并不在N’中，更新D(v):
12 D(v) = min( D(v), D(w) + c(w,v) )
13 /* 到v的新费用或是到v的老费用或到w加上从w到v的已知最短路费用*/
15 until 所有节点在 N’中

## Slide 167: Dijkstra算法：讨论
可能产生振荡
示例：假设 链路代价 = 链路承担的流量
A
D
C
B
1
1+e
e
0
e
1
1
0
0
initially
A
D
C
B
given these costs,
find new routing….
resulting in new costs
2+e
0
0
0
1+e
1
A
D
C
B
given these costs,
find new routing….
resulting in new costs
0
2+e
1+e
1
0
0
A
D
C
B
given these costs,
find new routing….
resulting in new costs
2+e
0
0
0
1+e
1

## Slide 168: 距离向量路由算法DV
Bellman-Ford方程: 令dx(y)：节点x到节点y的最低费用路径的费用。
dx(y) = minv{c(x,v)+ dv(y)}
从邻居v到达目的y的费用（距离）
x到邻居v的费用
在x的所有邻居v中取最小值 。
Dx(y) = minv{c(x,v)+ Dv(y)}
从节点v到节点y的最小费用估计
从节点x到节点y的最小费用估计
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5

## Slide 169: 节点的距离向量表
节点x选路表（距离表）:
  行：该节点的距离向量Dx和其邻居的距离向量Dv
  列：所有目的节点。
节点x的距离向量Dx = [Dx(y)：y在N中]
节点x每个邻居的距离向量Dv = [Dv(y)：y在N中]
x
z
1
2
7
y
x y z
x
y
z
0 2 7
∞
∞
∞
∞
∞
∞
Dx
Dy
Dz
Dx(x) Dx(y) Dx(z)
x y z
x
y
z
Dy(x) Dy(y) Dy(z)
Dz(x) Dz(y) Dz(z)
邻居

## Slide 170
x y z
x
y
z
0 2 7
∞
∞
∞
∞
∞
∞
x y z
x
y
z
0 2 3
x y z
x
y
z
0 2 3
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
∞
∞
x y z
x
y
z
0 2 7
x y z
x
y
z
0 2 3
x y z
x
y
z
0 2 3
x y z
x
y
z
0 2 7
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
7
1
0
∞
2 0 1
∞ ∞ ∞
2 0 1
7 1 0
2 0 1
7 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
time
x
z
1
2
7
y
节点x的距离矢量表
节点 y
节点 z
Dx(y) = min{c(x,y) + Dy(y), c(x,z) + Dz(y)} = min{2+0 , 7+1} = 2
直接到y费用最小。X到y的下一跳为y
Dx(z)=min{c(x,y)+Dy(z),c(x,z) + Dz(z)}
= min{2+1 , 7+0} = 3
x经y到z费用最小。x到z的下一跳为y
邻居
初始化
第一次
y 的新距离向量
向邻居发送
z 的新距离向量
第二次
稳定
目的节点

## Slide 171: 层次选路
和其他自治系统内的路由器直接相连的路由器
  运行域间路由协议，与其他网关路由器交互
同自治系统内的所有其他路由器一样也运行域内路由协议
一个区域内的路由器组成集合 “自治系统” (AS，autonomous system )
同一个自治系统的路由器运行相同的路由协议——区域内路由协议
不同自治系统内的路由器可以运行不同的区域内路由协议
网关路由器
Notes: AS：autonomous system

## Slide 172: 自治系统间(Inter-AS)路由
AS内选
路算法
AS间路由
选择算法
转发表
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
3c
转发表根据AS内和AS间选路算法而配置
  AS域内的选路项用于目的端在域内的选路。
  AS域内和AS域间的选路项用于目的端在域外的选路。
AS互连
Notes: BGP协议的特点BGP是一种AS(自治区域)外部路由协议，主要负责本自治区域和外部的自治区域间的路由可达信息的交换。因此，它所关心的拓扑结构是AS(自治区域)的拓扑结构。

## Slide 173: 自治系统间(Inter-AS)路由
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
3c
AS域间任务
假设AS1中的路由器接收到了目的端是AS1外的分组。路由器将把这个分组转发到哪个网关路由器呢？
AS1 需要知道:
  通过AS2和AS3可以到达哪些目的端
  将这些可达信息传播给AS1内的所有路由器
这就是域间选路的任务
Notes: BGP协议的特点BGP是一种AS(自治区域)外部路由协议，主要负责本自治区域和外部的自治区域间的路由可达信息的交换。因此，它所关心的拓扑结构是AS(自治区域)的拓扑结构。

## Slide 174: 自治系统间(Inter-AS)路由
示例：在router 1d 上设置转发表
假设AS1运行域间路由协议知道网络X通过网关1c从AS3(而不是AS2) 是可达的
  通过域内路由协议将可达信息传播给所有域内路由器
Router 1d 由域内路由信息判断自己的接口I 在到达1c的最小开销路径上
  在转发表里添加一项 (x,I ).
Notes: BGP协议的特点BGP是一种AS(自治区域)外部路由协议，主要负责本自治区域和外部的自治区域间的路由可达信息的交换。因此，它所关心的拓扑结构是AS(自治区域)的拓扑结构。

## Slide 175: 自治系统间(Inter-AS)路由
示例：在多个自治系统中选择
现在假设AS1通过域间选路协议知道子网x从AS3和AS2都可以到达
为了配置转发表,路由器1d必须决定通过哪个网关将分组转发到目的子网x
  这同时也是域内路由协议的工作
热土豆选路: 把分组送到两个路由器中最近的一个
从AS间协议知
道经过多个网
关可到达子网x
使用来自AS内部协议的选路信息决定到达每个网关的最低费用路径的开销
热土豆选路:
选择具有最小开销的路径
从转发表决定
通向最低费用
网关的接口I,
添加转发表中的
(x,I)项
Notes: BGP协议的特点BGP是一种AS(自治区域)外部路由协议，主要负责本自治区域和外部的自治区域间的路由可达信息的交换。因此，它所关心的拓扑结构是AS(自治区域)的拓扑结构。

## Slide 176: 域（自治系统）内路由选择
使用域内路由协议，也被称作内部网关协议 (IGP)
标准的域内路由协议:
  RIP: 路由信息协议
  OSPF: 开放式最短路径优先
  IGRP: 内部网关路由协议 (Cisco 所有)
Notes: 三种方法：OSPF一般路由器都支持，IGRP只有Cisco路由器才有

## Slide 177: OSPF (Open Shortest Path First)
“open”: 开放、公用的
用链路状态算法
  分发LS 分组（通告）
  每个路由器构造完整的网络（AS）拓扑图
  路由器本地运行 Dijkstra算法
每个router都广播OSPF通告，OSPF通告里为每个邻居路由器设一个表项（记录每个邻居的链路特征和费用）。
通告会散布到 整个 自治系统 (通过洪泛法)
  OSPF报文直接封装到IP数据报中 (不是 TCP 或 UDP）
Notes: 结合Dijkstra算法讲解

## Slide 178: OSPF (Open Shortest Path First)
安全: 所有OSPF 消息需要认证 (防止恶意入侵)
允许多个相同开销的路径 (在 RIP中只有一条路径)
对于每个链路, 有多个消费尺度用于不同的服务类型TOS (例如在尽力转发时卫星链路代价设置为 “低” ，而对实时应用设置为高)
单播和多播综合支持:
  多播 OSPF (MOSPF) 使用和 OSPF同样的链路数据库
OSPF支持对大规模AS分层
OSPF 优点 (RIP所没有的)
Notes: OSPF（Open Shortest Path First）路由协议是由IETF（Internet Engineering Task Force）IGP工作小组提出的，是一种基于SPF算法的路由协议，目前使用的OSPF协议是其第二版，定义于RFC1247和RFC1583。

## Slide 179: Internet 域间选路: BGP
BGP (Border Gateway Protocol)：事实上的标准域间路由协议
  将Internet “粘合”为一个整体的关键
BGP 为每个 AS 提供了一种手段:
  eBGP：从相邻AS获取子网可达信息
  iBGP：向该AS内部的所有路由器传播这些子网的可达信息
  基于该可达信息和AS策略，决定到达子网的“好”路由
允许一个子网向Internet的其他部分通告它的存在 “I am here”
Notes: BGP协议的特点BGP是一种AS(自治区域)外部路由协议，主要负责本自治区域和外部的自治区域间的路由可达信息的交换。因此，它所关心的拓扑结构是AS(自治区域)的拓扑结构。

## Slide 180: Internet 域间选路: BGP
BGP 基础
BGP会话(session): 两个BGP路由器 (“Peers”)交换BGP报文
  通告去往不同目的前缀（prefix）的路径 (“路径向量(path vector)”协议)
  报文交换基于半永久的TCP连接
  BGP会话和物理链路无关（并不总是和某条物理链路对应）。
BGP 报文:
  OPEN:建立到对方的TCP连接，并对发送者进行认证
  UPDATE:通告新路径 (或者撤销旧路径)
  KEEPALIVE:在没有UPDATES时保持连结活跃; 也对OPEN请求作出应答
  NOTIFICATION:报告前面报文的错误; 也用于关闭连结
Notes: BGP协议的特点BGP是一种AS(自治区域)外部路由协议，主要负责本自治区域和外部的自治区域间的路由可达信息的交换。因此，它所关心的拓扑结构是AS(自治区域)的拓扑结构。

## Slide 181: Internet 域间选路: BGP
BGP通告
当AS3通告一个前缀给AS1：
  AS3承诺能够将数据报转发该子网
  AS3能够在它的通告中汇聚网络前缀。

## Slide 182: Internet 域间选路: BGP
分发路径信息
在3a和1c的eBGP会话中，AS3向AS1通告一个前缀可达信息。
  1c通过iBGP会话向AS1中的所有路由器发布这个新的前缀可达信息。
  1b可以 (也可能不)将这个可达信息通过1b和2a之间的eBGP会话通告给AS2。
当路由器得知一个新的前缀时，就在它的转发表中为该前缀创建一个项。

## Slide 183: Internet 域间选路: BGP
路径属性 和 BGP 路由
当通告前缀时，通告包含了BGP属性.
  前缀+属性=“路由”
两个重要的属性:
  AS-PATH: 包含了前缀的通告已经通告过的那些AS,如 AS67,AS17
  NEXT-HOP: 指出到达下一个AS的具体AS间边界路由器（可能存在多条从当前AS到达下一个AS的链路）
当网关路由器接收到路由通告时，使用输入策略来决定接收/舍弃该通告。
热土豆路由策略
Notes: AS-Path本身采用一种防止产生路由循环的机制，路由器不会导入任何已经在AS-Path属性中所包含的路由。

## Slide 184: Internet 域间选路: BGP
BGP 路由选择
网关路由器收到路由通告后，利用其输入策略(import policy)决策接受/拒绝该路由
  e.g., 从不将流量路由到AS x
  基于策略(policy-based) 路由
路由器可能知道到相同前缀的多条路由，路由器必须从中选择，排除规则（应用排除规则直到有一条留下）
  本地偏好值属性: 具有最高偏好值的路由被选择
  最短AS-PATH的路由
  最靠近 NEXT-HOP路由器的路由 : 热土豆路由
  其他标准
Notes: BGP协议的特点BGP是一种AS(自治区域)外部路由协议，主要负责本自治区域和外部的自治区域间的路由可达信息的交换。因此，它所关心的拓扑结构是AS(自治区域)的拓扑结构。

## Slide 185: Internet 域间选路: BGP
BGP 选路策略
A 向B通告路径 AW
B 向X通告路由BAW
B 应该向C通告路由BAW?
  决不! B 路由 CBAW 没有什么“好处”，因为 W 和 C 都不是 B的客户
  B 希望强迫 C通过A路由到W--CAW
  B 只想路由它的客户!
A
B
C
W
X
Y
图例：
customer
network:
provider
network

## Slide 186: Internet 域间选路: BGP
为什么AS内选路和AS间选路采用不同的协议 ?
策略:
  AS间: 管理员想控制本AS内产生的通信流怎样选路，以及什么通信流穿过自己的网络
  AS内:单个管理者, 因此不需要策略
规模:
  层次路由节省了转发表的大小空间，减少了路由更新的流量
性能:
  AS内: 集中在性能上
  AS间: 策略可能比性能更加重要

## Slide 187: SDN：通用转发
SDN的核心思想是建立一个通用转发体系
2
3
0100 1101
到达的分组首部中的值
远程控制器
1
控制平面
数据平面
本地流表
headers counters actions
  ——每个交换设备包含一个流表(flow table). 流表由一个逻辑上中心化的控制器（远程控制器）来计算和分发
首部字段值：入分组与之匹配，匹配不上分组被丢弃或发往远程控制器。首部字段包括链路层、网络层、传输层首部字段。
计数器：分组与流表项匹配时更新。包含已经匹配分组数量，以及上次更新以来的时间
动作：分组匹配表项时的动作（转发、丢弃、复制、分发到多个端口）

## Slide 188: SDN体系结构及特征
基于流的转发：基于首部字段值进行转发
数据平面与控制平面分离：数据平面网络交换机组成，控制平面由服务器和管理流表软件构成。
网络控制功能：位于数据平面交换机外部，包括SDN控制器和若干网络控制程序。
可编程的网络：调用API定义和控制网络设备的数据平面。
数据平面
控制平面
SDN 控制器
(网络操作系统)
…
路由
访问
控制
负载
均衡
南向 API
北向 API
SDN控制的交换机
网络控制应用程序
SDN体系结构
特 征

## Slide 189
Network-wide distributed, robust state management
Communication to/from controlled devices
链路状态信息
交换机信息
主机信息
统计
流表
…
…
OpenFlow
SNMP
…
网络图
意图
RESTful
API
…
Interface, abstractions for network control apps
SDN
controller
routing
access
control
load
balance
通信层： 在SDN控制器和受控交换设备间通信
负责维护网络状态一致视图的状态管理层: 链路、交换机、服务等的状态:，一个分布式数据库
针对网络控制应用的接口层：抽象API
SDN控制器的组件

## Slide 190
学习目的
10.下列地址中，属于单播地址的是（ ）
A、10.3.2.255/24 B.172.31.129.255/18
C、192.168.24.59/30 D、224.100.57.211
11.ISP分配给某公司的地址块为199.34.76.64/28，则该公司可用于分配的地址数是（ ）
A、8 B、14 C、16 D、30
12.设有4台主机①、②、③和④，都处在一个物理网络中，它们的IP地址分别为：192.155.28.112、192.155.28.120、192.155.28.135和192.155.28.202，子网掩码都是255.255.255.224,这4台主机中可以直接通信的主机有（ ）。
A、①②③④ B、①③④ C、②③④ D、①②
13.某接口IP地址为172.16.7.131/26，该IP地址所在网络的广播地址是（ ）
A、172.16.7.255 B、172.16.7.129 C、172.16.7.191 D、172.16.7.252
Notes: 10.B 解析：选项A 10.3.2.255/24是子网10.3.2.0的一个广播地址。选项B“172.31.129.255/18”，其中172.31.129.255的二进制数形式是(10100100 00011111 1000000 111111111)，由于子网掩码是(11111111 11111111 11000000 00000000)，其表示主机部分的二进制数形式是000001 11111111，由此可知172.31.129.255/18是一个单播IP地址。选项C“192.168.24.59/30”，其中192.168.24.59的二进制数形式是(11000000 10101000 00011000 00111011)，由于子网掩码是(11111111 11111111 11111111 11111100)，其表示主机部分的二进制数形式是11，由此可知192.168.24.59/30属于192.168.24.56子网的广播地址。选项D“224.100.57.211”是一个组播地址(D类IP地址)。
11.B 12.D 13.C

## Slide 191
学习目的
14.对分片后的数据报进行重组的是（ ）。
A.目的端系统 B.中间主机 C.核心路由器 D.下一跳路由器
15.路由表错误和软件故障都可能使得网络中形成数据传输环路，解决该问题的方法是（）
A.报文分片 B.增加校验和 C.设定寿命 D.增加选项字段
16.路由器中计算路由信息的是（ ）
A.输入队列 B.输出队列 C.交换结构 D.路由选择处理机
17、在虚电路网络中，分组交换涉及虚电路的建立，每个分组交换知道经过它的VC号。（）
18、在数据报网络中，每个分组携带有目的地主机的地址。（）
19、在同一个IP网络中，每台主机的IP地址的网络部分都是相同的。（）
Notes: 14.A 15.C 16.D 17.v 18.V 19.V

## Slide 192
学习目的
20.当DHCP客户计算机第一次启动或初始化IP时，广播发送给本地子网的消息是( )
A、DHCP发现报文 B、DHCP提供报文 C、DHCP请求报文 D、DHCP确认报文
21.DHCP协议在续租时，客户机使用的报文是（ ）
A、DISCOVER B、OFFER C、REQUEST D、RELEASE
22. NAT违背了计算机网络分层模型的思想, 伪首部说明TCP、IP协议没有严格分层。 （ ）
23. ICMP 协议不具备的功能是（ ）
A.向源主机发送网络不可达报文 B.向路由器发送回送请求报文
C.进行时间戳请求 D.获取主机 IP 地址
24. ICMP和DHCP 在 TCP／IP 协议族中属于（ ）协议。
A.网络层、应用层 B.网络层、网络层 C、网络层、传输层 D、传输层、网络层
25.ICMP协议是（）：
A、运行于TCP之上 B、运行于UDP之上 C、直接运行于IP之上 D、以上都不正确
26.假定一个IPV6的路由器希望发送一个数据报到另一个IPV6路由器，但他们之间的连接是由一些IPV4的路由器构成。如果这两台路由器之间使用隧道技术，则（）
A、发送IPV6的路由器会有一个或多个IPV6分片，每个分片都不会大于IPV4的最大数据报大小
B、发送IPV6的路由器创建一个IPV6的数据报，并把它放在一个IPV4数据报的数据字段中
C、发送IPV6的路由器创建一个IPV4的数据报，并把它放在一个IPV6数据报的数据字段中
D、以上答案都不正确
Notes: 20.A 21.D 22.V 23.D 24.A 25.C

## Slide 193
学习目的
27.在距离向量算法中，每个节点有一个整个网络的信息表，并可以确定网络中自己到其他所有节点的最短路径。（）
28.在BGP路由算法中，每个AS将其估计的到达其他所有可能的AS的最短距离告知他的邻居。
29.OSPF在区域内的路由使用BGP。
30.假定你办公室的计算机已经配置了IP地址，但现在你要将你的电脑移动到走廊尽头的另一个办公室。如果移动后，你的计算机仍连接到同样的IP网络，那么你将不需要重新配置IP地址。
31.一个网关路由器必须运行内部AS路由算法和外部AS路由算法。
32.内部网关协议包括：（ ）。
A．OSPF 和 IGP B．OSPF 和 EGP C．RIP 和 BGP D．OSPF 和 RIP
33. RIP 协议和 OSPF 协议分别使用（ ）协议进行传输。
A．UDP 和 IP B．TCP 和 UDP C．TCP 和 IP D．都是用 IP
34. （ ）不是静态路由算法。
A.最短路径路由选择 B.扩散法 C.链路状态路由选择 D.基于流量的路由选择
Notes: 26.B 27.x 28.x 29.x 30.v 31.v 32.D 33.A 34.C

## Slide 194
学习目的
35.动态路由选择和静态路由选择的主要区别是（ ）。
A.动态路由选择需要维护整个网络的拓扑结构信息，而静态路由选择只需要维护有限的拓扑结构信息
B.动态路由选择需要使用路由选择协议去发现和维护路由信息，而静态路由选择只需要手动配置路由信息
C.动态路由选择的可扩展性要大大优于静态路由选择，因为在网络拓扑结构发生了变化时，路由选择不需要手动配置去通知路由器
D.动态路由选择使用路由表，而静态路由选择不使用路由表
36.关于BGP，说法不正确的是（）
A．BGP是一种路径矢量协议。 B．BGP通过UDP发布路由信息
C．BGP支持路由汇聚功能 D．BGP能够检测路由寻环
37. 当BGP 路由器从eBGP 邻居收到一条新路由时，下列说法正确的是（ ）
A. 立即发送给BGP 邻居
B. 查看路由表中有无该路由的记录，如果没有，则向BGP 邻居发送该路由
C. 与保存的已发送的路由信息比较，如果未发送过，则向BGP 邻居发送
D. 与保存的已发送的路由信息比较，如果已发送过，则不发送
38.BGP协议是一种基于链路状态的路由协议，因此它能够避免路由环路。( )
Notes: 35.B 36.B 37.C 38.x

## Slide 195: 5.1.1 链路层提供的服务
组帧 (framing):
  封装数据报为数据帧，增加头部(e.g.,地址信息)，尾部信息（e.g.,差错编码信息）
  帧同步(e.g.,帧定界符)
链路接入( link access)
  如果是共享链路，需要解决信道接入(channel access)
  在数据帧头部中，用MAC地址来标识源和目的
    不同于IP地址
在相邻节点之间可靠传输数据帧（某些链路可能未实现）
  在比特错误率很低的链路(光纤、双绞线)很少使用
  无线链路：高比特错误率，需要可靠交付
    问题：为什么要在链路层和端到端都实现可靠传输？
Notes: 接着我们进一步介绍链路层可以提供的服务，这里大家需要特别区别链路层提供的服务和以太网能够提供的链路层服务是两个不同的概念。
第一个服务是：将数据报封装成数据帧，增加相应的头部和尾部信息，然后对于共享链路，能够接入链路
第二个服务是：在相邻节点之间可靠传输数据帧，当传输链路是比特错误率很低的链路时，例如光纤和双绞线，很少使用可靠数据传输机制；而在无线链路这样的高比特错误率链路时，通常会增加可靠数据传输机制。
这里请同学们思考一个问题：既然在传输层实现了端到端的可靠数据传输，为什么还需要在链路层提供可靠数据传输呢？

## Slide 196: 5.1.1 链路层提供的服务
流量控制(flow control):
  用于控制发送节点向直接相连的接收节点发送数据帧的频率
差错检查(error detection):
  差错可能由信号衰减、噪声引入
  接收方检测是否出现错误
    通知发送方重传或丢弃数据帧
错误纠正(error correction):
  接收方直接纠正比特错误，而不需要请求重传
半双工和全双工(half-duplex and full-duplex):
  在半双工：链路的两个节点交替双向传输，但是不能同时发送
  全双工：链路两个节点同时双向传输
Notes: 链路层可以提供的第三个服务是：流量控制机制，用于控制发送节点向接收节点发送数据帧的频率。避免过快发送，使接收节点的缓冲区溢出。
链路层可以提供的第四个服务是：错误检测机制，接收方需要检测收到的数据帧是否发生比特错误，如果检测到错误，则可以通知发送方重传数据帧或直接丢弃该数据帧。
链路层可以提供的第五个服务是：错误纠正机制，接收方可以对比特错误进行标识和纠正，不需要请求重传数据帧。
链路层可以提供的第六个服务是：半双工或全双工的数据传输，在半双工模式下，链路的两个节点都可以发送数据帧，但不能同时发送。

## Slide 197
三种主要差错检测技术 要求会计算
  奇偶校验：最基本的方法。
    1维奇偶校验：可以查出任意奇数个错误，但不能发现偶数个错误
    2维奇偶校验：可以检测并纠正单个比特差错（数据或校验位中） ；能够检测(但不能纠正)分组中任意两个比特的差错
  Internet校验和：常用于运输层。
    分组开销小：检查和位数比较少；
    差错检测能力弱
    差错检测用软件实现
  循环冗余检测：常用于链路层。
    可检测出所有奇数位错；
    可检测出所有双比特的错；
    可检测出所有小于、等于校验位长度的突发错

## Slide 198
信道划分协议: TDMA、FDMA、CDMA
  把信道划分为小“片” (时隙)；给节点分配专用的小“片”
随机访问协议: ALOHA(纯ALOHA，时隙ALOHA)、CSMA、CSMA/CD（以太网）、CSMA/CA（无线局域网）
  不划分信道，允许冲突；能从冲突中“恢复”
轮流协议：轮询、令牌
  通过轮流访问信道避免冲突，要发送的节点越多轮流时间越长
链路：点对点链路、广播链路（共享传输介质，产生冲突）
多路访问链路协议：

## Slide 199: 链路层寻址和ARP
MAC地址（LAN地址、物理地址）：
  节点“网卡”本身所带的地址（唯一）
  网卡的MAC地址是永久的（生产时固化在ROM里）
  MAC地址长度通常为6字节(48比特)，共248个。
  6字节地址用16进制表示，每个字节表示为一对16进制数
  1A-2F-BB-76-09-AD
字节
向IEEE购买
厂家自行分配
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
由专门机构IEEE管理物理地址空间
  负责分配六个字节中的前三个字节（高24位，地址块）
MAC 地址是平面结构
  带有同一网卡的节点，在任何网络中都有同样的MAC地址。
MAC地址分配

## Slide 200: MAC地址识别
广播信道的局域网中，一个节点发送的帧，在信道上广播传输，其他节点都可能收到该帧。
大多数情况，一个节点只向某个特定的节点发送。
由“网卡”负责MAC地址的封装和识别。
发送适配器：将目的MAC地址封装到帧中，并发送。所有其他适配器都会收到这个帧。
接收适配器：检查帧的目的MAC地址是否与自己MAC地址相匹配：
  匹配：接收该帧，取出数据报，并传递给上层。
  不匹配：丢弃该帧。
广播帧：发送给所有节点的帧 全1地址：FF-FF-FF-FF-FF-FF

## Slide 201: ARP: 地址解析协议
ARP表: 局域网上的每个节点(主机、路由器)都有这个表
  为某些局域网节点进行IP/MAC地址映射：
  < IP address; MAC address; TTL>
  TTL (存活时间): 地址映射将被删除的时间（通常为20分钟）
问题: 如何根据一个主机的IP地址，查找其MAC地址
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
137.196.7.23
137.196.7.78
137.196.7.14
137.196.7.88
Notes: 下面我们来看一下ARP协议是如何帮助进行IP地址解析的。
我们说局域网上的每个节点都会维护一个ARP表，这个表中会记录节点当前所知的IP地址到MAC地址的映射信息。
< IP address; MAC address; TTL>
这里的TTL是指的这个表项的存活时间，通常20分钟以后，这个表项就会被删除。

## Slide 202: ARP: 两个主机位于同一个局域网
主机A希望发送数据报给主机B
  B的MAC地址不在A的ARP映射表中
主机A 广播 ARP查询分组, 其中包含B的IP地址
  目的MAC地址 = FF-FF-FF-FF-FF-FF
  局域网中所有节点收到ARP查询分组
主机B收到ARP查询分组，返回B的MAC地址给主机A
  利用单播帧向A发送应答
主机A在它的ARP表中缓存 IP-to-MAC 地址对，直到信息
  软状态：信息超时会被删除，除非有新的更新消息
ARP是即插即用的:
  节点创建ARP表不需要网络管理员的干预
Notes: 假设同一个局域网中主机A希望发送数据报给主机B，
主机A首先查找自己维护的ARP表，看是否存在B的MAC地址，假设B的MAC地址不在A的ARP映射表中。
则主机A首先广播ARP查询分组,其中包含B的IP地址，查询分组是个广播帧，即目的MAC地址是FF-FF-FF-FF-FF-FF。
因此局域网中所有节点收到ARP查询分组，其余主机发现查询的不是本机的MAC地址，因此不进行回应。
只有主机B收到ARP查询分组后，返回B的MAC地址给主机A，包含有B的MAC地址的帧发送给主机A(单播)。
于是，主机A在自己的ARP表中缓存B主机的IP地址和MAC地址。
这里需要说明的是，ARP是即插即用的，即局域网中动态的增加或减少主机，不需要管理员进行额外的手工干预。

## Slide 203: 发送数据报到子网以外
示例: 主机A经路由器R发送数据报给主机B
  集中在寻址上——IP层(数据报)和MAC层(数据帧)
  假设主机A知道主机B的IP地址
  假设主机A知道第一跳路由器R的IP地址(通过DHCP协议)
  假设主机A知道路由器R的MAC地址(通过ARP协议)
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B

## Slide 204: 发送数据报到子网以外
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP
Eth
Phy
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
主机A构建IP数据报，源地址是A的IP地址，目的地址是B的IP地址
主机A构建链路层数据帧，其中源MAC地址是A的MAC地址，目的MAC地址是R(左)接口的MAC地址，封装A到B的IP数据报。
MAC src: 74-29-9C-E8-FF-55
MAC dest: E6-E9-00-17-BB-4B

## Slide 205: 5.4.2 以太网(Ethernet)
到目前为止，以太网是最为著名的有线局域网技术
以太网成功的原因：
是第一个广泛使用的局域网技术；
简单、便宜；
版本不断更新，数据速率更高、成本更低。
Metcalfe’s Ethernet sketch

## Slide 206: 以太网的物理拓扑结构
总线(bus): 一直流行到90年代中期
  所有结点在同一冲突域(collision domain) (可能彼此冲突)
星形(star):目前流行，早期集线器hub（物理层设备，将bit能量放大，冲突）
  中心是交换机（双工）
  每个端口运行一个独立的以太网协议(节点相互之间不发生碰撞)
switch
bus: coaxial cable
star
Notes: 接着我们介绍以太网常见的两种物理拓扑结构，
  总线型：一直流行到90年代中期，所有节点都属于相同的冲突域
  星形：目前仍然非常流行，星形结构的中心是交换机，每个端口运行一个独立的以太网协议，节点相互之间发送数据帧不发生碰撞，每个端口对应的网段是一个独立的碰撞域。

## Slide 207: 以太网的帧结构
发送方：发送适配器将IP数据报封装成以太网帧，并传递到物理层。
接收方：接收适配器从物理层收到该帧，取出IP数据报，并传递给网络层。
10101010 | 10101010 | 10101010 | 10101010 | 10101010 | 10101010 | 10101010 | 10101011
CRC检测范围
字节： 8 6 6 2 46～1500 4
前同步码 | 目的地址 | 源地址 | 类型 | 数据 | CRC
用于帧同步
帧开始定界符，1字节
Notes: 接着，我们再介绍以太网的帧结构，如图所示，包括了前同步码、目的MAC地址、源MAC地址、类型、数据和CRC校验码。
注意这里CRC检验的数据只包含目的MAC地址、源MAC地址、类型、数据四部分。
首先发送方的发送适配器将IP数据报封装成以太网帧，并传递到物理层。
接收方的接收适配器从物理层收到该数据帧，抽取出IP数据报，并传递给网络层。

## Slide 208
适配器B只接收目的地址与其MAC地址匹配或广播地址的帧，并将数据字段的内容传递给网络层。否则，丢弃该帧。
以太网可以“多路复用”（支持）多种网络层协议。通过“类型”字段区分。
数据字段(46～1500 字节)
计算CRC：范围包括目的地址、源地址、类型、数据字段的比特，结果放入帧CRC字段。
前同步码 | 目的地址 | 源地址 | 类型 | 数据 | CRC

## Slide 209: 以太网: 不可靠的无连接服务
以太网向网络层提供的服务。
无连接服务：通信时，发送方适配器不需要先和接收方适配器“握手”。
不可靠的服务：接收到的帧可能包含比特差错。
  收到正确帧，不发确认帧；
  收到出错帧，丢弃该帧，不发否定帧。
  发送适配器不会重发出错帧。
  丢弃数据的恢复是通过终端传输层的可靠数据传输机制来实现的
以太网的MAC协议：使用无时隙的CSMA/CD协议（二进制指数回退）
——见前述5.3.2节
Notes: 最后，需要说明的是以太网向网络层提供的是不可靠的无连接服务。
这里的无连接服务是指通信时，发送方适配器不需要先和接收方适配器“握手”。
这里的不可靠的服务是指接收到的数据帧可能包含比特差错。
在以太网中，收到正确帧，不发确认帧通知；收到出错帧，直接丢弃该帧，不发否定帧通知。
发送适配器不会重发出错帧。丢弃数据的恢复是通过终端传输层的可靠数据传输机制来实现的
最后，以太网的MAC协议采用的是带二进制指数回退的CSMA/CD协议

## Slide 210: 以太网CSMA/CD的运行机制
1. 适配器从网络层得到分组, 创建帧
2. 如果适配器侦听到信道空闲,开始传送帧。如果信道忙, 它会等到信道空闲才传送帧
3. 如果适配器传送整个帧时，都没有检测到其它传输, 则完成该帧的传送
4. 如果适配器在发送中检测到其它传送,就放弃传送，并发送一个拥塞信号
5. 放弃传送后，适配器进入指数回退阶段，即该帧经过n次冲突后，适配器在{0,1,2,…,2n-1}中随机选取一个K值 ，其中m=min(n,10),然后等待K*512比特时间后,回到第2步
二进制指数回退算法

## Slide 211: 链路层交换机
链路层设备
  存储转发数据帧
  检查达到的数据帧的MAC地址，有选择的转发数据帧到一个或多个输出链路转发帧
  当数据帧被转发到一个共享网段时，使用CSMA/CD来访问共享链路
透明
  主机不关心是否存在交换机
即插即用和自学习
  交换机不需要手工配置
集线器
集线器
集线器
交换机
A
B
C
D
E
F
G
H
I
1
2
3
Notes: 本次课将详细讲解链路层交换机的工作原理。
首先交换机是属于链路层的设备，其主要作用是存储转发数据帧。
对于到达交换机的数据帧，交换机首先检查其目的MAC地址，然后根据MAC地址，有选择的将数据帧转发到一个或多个输出链路；
如果输出链路是一个共享网段，将使用CSMA/CD来访问共享链路。我们这里给出了一幅图来帮助大家理解后面这句话。
在这幅图中A、B、C主机和交换机的端口1由集线器设备互连，因此这里，A、B、C主机和交换机的端口1构成了一个共享网段，在共享链路发送数据帧，需要用到我们前面学习到的以太网链路访问协议CSMA/CD。
链路层交换机的第二个特点是透明，这里的透明是指的当一个主机向另一个主机发送数据帧时，它并不会知道某个交换机会收到这个数据帧，并将其转发到另一个节点。
交换机的第三个特点是即插即用和自学习，也就是说交换机是不需要手工配置的，插上就可以用。

## Slide 212: 交换机：支持多节点同时传输
每个主机由单独的链路直接连到交换机端口
交换机可以缓存数据帧
以太网协议在每个输入链路使用，无碰撞，且可以全双工
  每条链路自身是一个碰撞域
交换机： A-to-A‘和B-to-B’可以同时传输，而不会发生碰撞
每个交换机有一个交换机转发表，其中每个条目：(主机的MAC地址，到达主机的端口，时戳)
  类似于路由表
通过自学习构建转发表
switch with six interfaces
(1,2,3,4,5,6)
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6
Notes: 在组网时加入交换机后，可以支持多个节点同时传输数据帧。
可以看右边这幅图，每个主机由单独的链路与交换机端口相连，因此交换机每个端口对应的链路和主机是一个独立的碰撞域。
又因为交换机对于收到的数据帧可进行缓存，因此在右边这幅图中，A主机和B主机同时发送数据帧，将不会发生冲突。
因此交换机具有较高的转发率。

## Slide 213: 交互机：自学习
交换机会学习通过哪些端口可以到达哪些主机
  当收到数据帧时，交换机“学习”发送主机的位置：进入的局域网网段(到达端口)
  在转发表中记录发送主机/位置对
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6
A A’
Source: A
Dest: A’
MAC addr interface TTL
Switch table
(initially empty)
A
1
60
当交换机不知道转发端口是：泛洪

## Slide 214: 交换机：数据帧的过滤/转发
当交换机收到数据帧:
  记录到达链路和发送主机的MAC地址
  使用数据帧的目的MAC地址，在转发表中检索
  如果在转发表条目中找到对应的MAC地址
  执行{
    如果 目的MAC地址对应的端口与数据帧的达到端口相同
    则 丢弃该数据帧
    否则 转发该数据帧到条目指定的端口
  }
  否则，向除到达端口之外的所有端口转发(flood)
Notes: 下面我们来学习交换机收到数据帧后，是如何进行查表转发的。我们说根据如下规则：
  首先，记录到达链路和发送主机的MAC地址；
  第二步，使用数据帧的目的MAC地址，在转发表中进行检索：
  如果在转发表条目中找到对应的MAC地址，则执行：
  如果目的MAC地址对应的端口与数据帧的到达端口相同，说明接收主机属于同一个共享网段，则直接将该数据帧丢弃。因为接收主机也会收到该数据帧；
  否则，转发端口与达到端口不一致，则将该数据帧转发到指定端口
  如果数据帧的目的MAC地址在转发表中没有找到，则交换机将该数据帧向除到达端口之外的所有端口转发，也就是泛洪。

## Slide 215: 多个交换机自学习的例子
问题: 请大家画出S1, S2, S3, S4交换机转发表和分组转发
A
B
S1
C
D
E
F
S2
S4
S3
H
I
G
MAC addr interface TTL
C
3
60
I
4
60
MAC addr interface TTL
4
60
MAC addr interface TTL
C
1
60
I
3
60
MAC addr interface TTL
C
4
60
I
3
60
1
2
3
4
1
2
3
C
1
2
3
4
1
2
3
4
S1
S2
S4
S3
交换机可以互连在一起：泛洪和自学习
假设主机C发送数据帧到主机I，主机I响应给主机C
Notes: 下面是一个多个交换机进行自学习的例子。假设主机C发送数据帧到主机I，主机I响应给主机C。

## Slide 216: 三层交换机的交换机制
一次路由，多次交换
发送站点A在开始发送时，把自己的IP地址与B站的IP地址比较，判断B站是否与自己在同一子网内。
若目的站B与发送站A在同一子网内，则进行二层的转发。
若两个站点不在同一子网内，则发送站A要向“缺省网关”发出ARP请求，请求获得B的MAC地址。
如果三层交换机知道B的MAC地址，则向A回复B的MAC地址。否则三层交换机根据路由信息向B站广播一个ARP请求，B站得到此ARP请求后向三层交换机回复其MAC地址，三层交换机将B站的MAC地址保存到二层交换引擎的MAC地址表中，并回复给发送站A。
A直接用B的MAC地址封装数据帧，三层交换机接收到数据后直接进行二层交换。
Notes: 集线器互联各物理网段的特点—汇集冲突域。

## Slide 217: 网络设备对比
Notes: 集线器互联各物理网段的特点—汇集冲突域。

## Slide 218
VLANs
利用支持VLAN的交换机，可以在一个实际的物理局域网内，定义多个虚拟的局域网
Virtual Local
Area Network
基于端口的VLAN: 利用交换机内置的管理软件，将端口分组，使得一个单独的交换机 ……
1
8
9
16
10
2
7
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
Computer Science
(VLAN ports 9-15)
15
…
… 像多个交换机那样工作
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
…
1
8
2
7
9
16
10
15
…
Computer Science
(VLAN ports 9-16)

## Slide 219
跨越多个交换机的 VLAN
干线端口（ trunk port ）承载定义在多个物理交换机之上的VLAN间的流量
  某一个VLAN内的流量帧，如果要跨域物理的交换机，需使用802.1q格式（带有VLAN ID 信息）
  802.1q协议的作用：对干线端口之间传输的帧，添加/移除额外的头部字段
1
8
9
10
2
7
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
Computer Science
(VLAN ports 9-15)
15
…
2
7
3
Ports 2,3,5 belong to EE VLAN
Ports 4,6,7,8 belong to CS VLAN
5
4
6
8
16
1

## Slide 220
802.1Q VLAN 帧格式*
type
2-byte Tag Protocol Identifier
(value: 81-00)
Tag Control Information (12 bit VLAN ID field,
3 bit priority field like IP TOS)
Recomputed
CRC
802.1 frame
802.1Q frame
dest.
address
source
address
data (payload)
CRC
preamble
dest.
address
source
address
preamble
data (payload)
CRC
type

## Slide 221: 字节序
字节(Byte)
  传输和存储信息的最小单位。
  各种数据类型，都是由字节构成。
主机字节序(Big-Endian | Little-Endian)
  不同类型的机器处理数据时，会按特定的字节排列顺序读取存储器。

## Slide 222: 字节序
Big-Endian
  以unsigned short类型的数据0x0002为例：
    字节0x00放在低位地址标识的字节
    字节0x02放在高位地址标识的字节
Little-Endian
  以unsigned short类型的数据0x0002为例
    字节0x00放在高位地址标识的字节
    字节0x02放在低位地址标识的字节

## Slide 223: 字节序
Network-Endian
  网络字节顺序是TCP/IP中规定好的一种数据表示格式，它与具体的CPU类型、操作系统等无关，从而可以保证数据在不同主机之间传输时能够被正确解释。
  网络字节顺序采用Big-Endian排序方式，总是从低位地址开始传输。
  发送数据包时，程序将主机字节序转换为网络字节序；接受收数据包时，则将网络字节序转换为主机字节序。

## Slide 224: 字节序
主机字节序变为网络字节序
  uint16_t htons(uint16_t hostshort)
  uint32_t htonl(uint32_t hostlong)
网络字节序变为主机字节序
  uint16_t ntohs(uint16_t netshort)
  uint32_t ntohl(uint16_t netlong)

## Slide 225: 数据结构对齐
对齐系数
  每个特定平台的编译器都有自己的默认“对齐系数” 。
  通过预编译命令#pragma pack(n)，n=1,2,4,8,16来改变这一系数，其中的n就是指定的“对齐系数”。
结构体对齐规则：
  结构体变量的首地址能够被其最宽基本类型成员的大小所整除；
  结构体每个成员相对结构体首地址的偏移量(offset)都是成员大小的整数倍，如有需要编译器会在成员之间加上填充字节；
  结构体的总大小为结构体最宽基本类型成员大小的整数倍，如有需要编译器会在最末一个成员之后加上填充字节。

## Slide 226: 数据结构对齐
编译器为什么会填充？
  平台原因(移植原因)：不是所有的硬件平台都能访问任意地址上的任意数据的。
  性能原因：数据结构(尤其是栈)应该尽可能地在自然边界上对齐。为了访问未对齐的内存，处理器需要作两次内存访问；而对齐的内存访问仅需要一次访问。
计算机网络编程中，要仔细设计数据结构，保证必要的对齐。

## Slide 227: 主动套接字和被动套接字
创建方式相同，使用方式不同
  被动：等待传入连接的套接字，如服务器套接字
  主动：发起连接的套接字，如客户端套接字
指明端到端地址：创建时不指定，使用时指明
  TCP/IP需要指明协议端口号和IP地址
  TCP/IP协议族：PF_INET
  TCP/IP地址族：AF_INET
  注意：具有相同的数字值，防止误用

## Slide 228: 套接字类型
套接字支持多种通信协议：
  Unix： Unix系统内部协议
  INET： IP版本4
  INET6：IP版本6
套接字类型，即应用程序希望的通信服务类型
  SOCKET_DGRAM： 双向不可靠数据报，对应UDP
  SOCKET_STREAM：双向可靠数据流，对应TCP
  SOCKET_RAW：低于传输层的低级协议或物理网络提供的套接字类型，可以访问内部网络接口。

## Slide 229: 地址转换函数小结
in_addr { }
32位二进制
IPv4
点分十进制数IPv4地址
数值格式
inet_pton(AF_INET)
inet_aton,inet_addr
inet_ntop(AF_INET)
inet_ntoa
in6_addr { }
128位二进制
IPv6地址
IPv4映射或
IPv4兼容
x:x:x:x:x:x:a.b.c.d
inet_pton(AF_INET6)
inet_ntop(AF_INET6)
in6_addr { }
128位二进制
IPv6地址
x:x:x:x:x:x:x:x
inet_pton(AF_INET6)
inet_ntop(AF_INET6)
ipv4映射地址：即ipv4映射的ipv6地址。如ipv6地址::ffff:10.0.0.1可以表示ipv4地址 10.0.0.1。
ipv4兼容地址：即ipv4兼容的ipv6地址。如::0102:f001相当于地址::1.2.240.1。

## Slide 230: 简单TCP循环服务器Socket编程基本步骤
服务器端
  创建套接字
  绑定套接字
  设置套接字为监听模式，进入被动接受连接状态
  接受请求，建立连接
  读写数据
  终止连接
客户端：
  创建套接字
  与远程服务器建立连接
  读写数据
  终止连接

## Slide 231: 简单TCP循环服务器Socket编程基本步骤
socket()
connect()
write()
read()
close()
单进程TCP循环服务器端
TCP客户端
socket()
bind()
listen()
accept()
read()
write()
close()
阻塞，直到接收
到客户连接请求

## Slide 232: 简单UDP循环服务器Socket编程基本步骤
实现UDP套接字基本步骤分为服务器端和客户端两部分：
服务器端
  建立UDP套接字；
  绑定套接字到特定地址；
  等待并接收客户端信息；
  处理客户端请求；
  发送信息回客户端；
  关闭套接字；
客户端步骤
  建立UDP套接字；
  发送信息给服务器；
  接收来自服务器的信息；
  关闭套接字

## Slide 233: 简单UDP循环服务器Socket编程基本步骤
socket()
sendto()
recvfrom()
close()
UDP客户端
UDP服务器端
socket()
bind()
sendto()
close()
阻塞直到接收
到客户信息
recvfrom()
处理客户信息